## Slide 1: Рачунарске мреже
Александар Картељ
kartelj@matf.bg.ac.rs
Наставни материјали су преузети од: TANENBAUM, ANDREW S.; WETHERALL, DAVID J., COMPUTER NETWORKS, 5th Edition, © 2011
и прилагођени настави на Математичком факултету, Универзитета у Београду.
Slide material from: TANENBAUM, ANDREW S.; WETHERALL, DAVID J., COMPUTER NETWORKS, 5th Edition, © 2011.
Electronically reproduced by permission of Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey

## Slide 2: Рутирање
Преглед

## Slide 3: Рутирање и прослеђивање
Прослеђивање је процес слања пакета суседним чворовима
Рутирање је процес одређивања путања којима ће се прослеђивање вршити
Прослеђивање
packet
Којим путем?
Којим путем?

## Slide 4: Из перспективе алокације протока
Алокација протока је кључни аспект рутирања
Рутирање алоцира проток тако да има на уму отказе чворова (постоје и други механизми алокације)
Механизам | Време реакције/ Адаптација ка
Рутирање осетљиво на оптерећење | Секунде / Критични чворови оптерећења
Рутирање | Минути / Откази чворова
Обликовање протока | Сати / Оптерећење мреже
Резервација протока | Месеци / Корисници мреже

## Slide 5: Модели испоруке
Различити алгоритми рутирања за различите моделе
Unicast
Multicast
Anycast
Broadcast

## Slide 6: Циљеви рутирања
Својство | Значење
Тачност | Проналази путању која ради
Ефикасност | Рационално троши проток
Равноправност | Подједнака права чворова, не изгладњује неке чворове
Брза конвергенција | Брз опоравак након промена (отказа, нових чворова)
Скалабилност | Ради добро и када мрежа (број чворова, веза, ...) расте

## Slide 7: Принципи за дизајн алгоритама рутирања
Децентрализовани и дистрибуирани
  Чворови су рутери, не разматрамо корисничке рачунаре
    Када податак дође до последњег рутера, прослеђивање ка корисничком рачунару разматра слој везе
  Сви чворови су равноправни, нема битнијих чворова
  Чворови сазнају укупно стање мреже тако што размењују поруке са суседима
  Чворови раде конкурентно
  Могу се десити откази чворова и веза или губљења порука

## Slide 8: Теме
Рутирање са најкраћим путевима (најмањим трошковима)
Рутирање засновано на вектору раздаљине
Плављење
Рутирање засновано на стању веза
Вишециљно рутирање са најкраћим путевима
Хијерархијско рутирање и IP префикси

## Slide 9: Рутирање
Рутирање са најкраћим путевима (најмањим трошком)

## Slide 10: Тема
Који пут је најбољи?
  Мора се прво дефинисати према чему најбољи: дужини, цени, кашњењу или комбинацији истих...
A
B
C
D
E
F
G
H

## Slide 11: Мере трошкова
Велики број могућности:
  Кашњење: избегава заобилазне путеве
  Проток: избегава споре везе
  Новац: избегава скупе везе
  Број хопова: смањује искоришћеност комуникационе опреме
A
B
C
D
E
F
G
H

## Slide 12: Најкраћи путеви
Пронаћи најкраћи пут за A  E
Претпоставимо да је граф:
Неусмерен (пакети у оба смера)
И да има симетричне трошкове
Могуће је моделовати алгоритме и за неусмерене, асиметричне графове.
A
B
C
D
E
F
G
H
2
1
10
2
2
4
2
4
4
3
3
3

## Slide 13: Најкраћи путеви (2)
ABCE је најкраћи пут
dist(ABCE) = 4 + 2 + 1 = 7
Она има трошак мањи од осталих путева:
  dist(ABE) = 8
  dist(ABFE) = 9
  dist(AE) = 10
  dist(ABCDE) = 10
A
B
C
D
E
F
G
H
2
1
10
2
2
4
2
4
4
3
3
3

## Slide 14: Најкраћи путеви (3)
Принцип оптималности:
  Приметити да су сегменти оптималних (најкраћих путева) такође најкраћи путеви
ABCE је најкраћи пут између А и E
  Али су и ABC, AB, BCE, BC, CE најкраћи путеви између A и C, A и B, итд.
A
B
C
D
E
F
G
H
2
1
10
2
2
4
2
4
4
3
3
3

## Slide 15: Рутирање
Дијкстрин алгоритам за најкраће путеве

## Slide 16: Тема
Дијкстрин алгоритам
  Рачуна најкраће путеве између задатог чвора и свих осталих чворова
  Резултат је дрво
Задати чвор
A
B
C
D
E
F
G
H
2
1
10
2
2
4
2
4
4
3
3
3

## Slide 17: Дијкстрин алгоритам
Поставимо све чворове као привремене
Поставимо актуелне удаљености између задатог и свих чворова:
  На вредност 0 ако је удаљеност до самог себе
  На вредност ∞ (бесконачно) за све остале чворове
Док има привремених чворова:
  Узми привремени чвор X, који има најмању удаљеност од задатог чвора
  Избаци X из скупа привремених чворова и додај одговарајућу везу ка њему у дрво
  Умањи удаљености чворова суседних са X у складу са новододатом удаљеношћу

## Slide 18: Дијкстрин алгоритам (2)
Иницијализација
A
B
C
D
E
F
G
H
2
1
10
2
2
4
2
4
4
3
3
3
0
∞
∞
∞
∞
∞
∞
Најкраћа путања до A
∞

## Slide 19: Дијкстрин алгоритам (3)
Умањи удаљености чворова суседних са А
A
B
C
D
E
F
G
H
2
1
10
2
2
4
2
4
4
3
3
3
0
∞
∞
10
4
∞
∞
∞

## Slide 20: Дијкстрин алгоритам (4)
Бирамо B, јер је он најближи А
Такође ажурирамо чворове који су суседни са B
У следећем кораку бирамо C, јер је он нови најближи
A
B
C
D
E
F
G
H
2
1
10
2
2
4
2
4
4
3
3
3
0
∞
8
4
Смањила се удаљеност!
6
7
7
∞

## Slide 21: Дијкстрин алгоритам (5)
Бирамо C
A
B
C
D
E
F
G
H
2
1
10
2
2
4
2
4
4
3
3
3
0
7
4
6
7
7
8
9

## Slide 22: Дијкстрин алгоритам (6)
Кад је свеједно, бирамо било који, нпр. G
A
B
C
D
E
F
G
H
2
1
10
2
2
4
2
4
4
3
3
3
0
7
4
6
7
7
8
9

## Slide 23: Дијкстрин алгоритам (7)
Бирамо F
A
B
C
D
E
F
G
H
2
1
10
2
2
4
2
4
4
3
3
3
0
7
4
6
7
7
8
9

## Slide 24: Дијкстрин алгоритам (8)
Бирамо Е
A
B
C
D
E
F
G
H
2
1
10
2
2
4
2
4
4
3
3
3
0
7
4
6
7
7
8
9

## Slide 25: Дијкстрин алгоритам (9)
Бирамо D
A
B
C
D
E
F
G
H
2
1
10
2
2
4
2
4
4
3
3
3
0
7
4
6
7
7
8
9

## Slide 26: Дијкстрин алгоритам (10)
И коначно H
A
B
C
D
E
F
G
H
2
1
10
2
2
4
2
4
4
3
3
3
0
7
4
6
7
7
8
9

## Slide 27: Карактеристике алгоритма
Проналази путеве ка чворовима према растућем поретку дужина
  Користи својство декомпозиције оптималности
  Пошто у сваком кораку бирамо чвор X до којег је најкраћи пут, не може се десити да пут до X преко неког касније додатог чвора Y буде краћи!
Време извршавања зависи од ефикасности проналажења најбољег привременог чвора (оног до кога постоји најкраћи пут)
  Може се користити нпр. хип структура
  Сложеност је већа од линеарне

## Slide 28: Рутирање
Рутирање засновано на вектору раздаљине (Distance vector routing)

## Slide 29: DV рутирање (Distance vector routing)
Овај приступ се заснива на размени вектора (табела) раздаљине између суседних чворова
Један од првих приступа (Arpanet)
  У пракси се сада ретко користи
Ево ти мој вектор!
Ево ти мој вектор!
Notes: Cisco icons

## Slide 30: DV рутирање
Сваки чвор одржава вектор удаљености и следећих хопова за све циљне чворове
Сваки чвор ради следеће:
Иницијализује удаљеност до самог себе на 0, и удаљеност ка свим осталим циљним чворовима на ∞ (бесконачно)
Периодично шаље свој вектор ка суседима
Прерачунава свој вектор удаљености на основу вектора добијених од својих суседа

## Slide 31: DV пример
  Чвор A нпр. размењује векторе само са B и D
B
C
D
A
2
6
7
3
3
X | d
A | 0
B | ∞
C | ∞
D | ∞
А иницијално

## Slide 32: DV пример (2)
Након првог корака, свако научи путеве дужине 1
A увек ажурира вектор коришћењем вектора min(B+3, D+7)
A научи d Y | 
0 | --
3 | B
∞ | --
7 | D
X | B каже | D каже
A | ∞ | ∞
B | 0 | ∞
C | ∞ | ∞
D | ∞ | 0
B +3 | D +7
∞ | ∞
3 | ∞
∞ | ∞
∞ | 7
B
C
D
A
2
6
7
3
3
= научен бољи пут

## Slide 33: DV пример (3)
Након свих првих размена, сви уче табелу 1-хоп путева
  B нпр. учи на основу вектора min(A+3, C+6, D+3)
A научи d Y | 
0 | --
3 | B
∞ | --
7 | D
X | A каже | B каже | C каже | D каже
A | 0 | ∞ | ∞ | ∞
B | ∞ | 0 | ∞ | ∞
C | ∞ | ∞ | 0 | ∞
D | ∞ | ∞ | ∞ | 0
B
C
D
A
2
6
7
3
3
B научи d Y | 
3 | A
0 | --
6 | C
3 | D
C научи d Y | 
∞ | --
6 | B
0 | --
2 | D
D научи d Y | 
7 | A
3 | B
2 | C
0 | --
= научен бољи пут

## Slide 34: DV пример (4)
Након другог круга размена, научени су сви најбољи путеви дужине 2 (2-хоп путеви)
A научи d Y | 
0 | --
3 | B
9 | D
6 | B
X | A каже | B каже | C каже | D каже
A | 0 | 3 | ∞ | 7
B | 3 | 0 | 6 | 3
C | ∞ | 6 | 0 | 2
D | 7 | 3 | 2 | 0
= научен бољи пут
B
C
D
A
2
6
7
3
3
B научи d Y | 
3 | A
0 | --
5 | D
3 | D
C научи d Y | 
9 | B
5 | D
0 | --
2 | D
D научи d Y | 
6 | B
3 | B
2 | C
0 | --

## Slide 35: DV пример (5)
Најбољи путеви до дужине 3
A научи d Y | 
0 | --
3 | B
8 | B
6 | B
X | A каже | B каже | C каже | D каже
A | 0 | 3 | 9 | 6
B | 3 | 0 | 5 | 3
C | 9 | 5 | 0 | 2
D | 6 | 3 | 2 | 0
= научен бољи пут
B
C
D
A
2
6
7
3
3
B научи d Y | 
3 | A
0 | --
5 | D
3 | D
C научи d Y | 
8 | D
5 | D
0 | --
2 | D
D научи d Y | 
6 | B
3 | B
2 | C
0 | --

## Slide 36: DV пример (5)
Последњи круг, након овога табела конвергира (конвергенција наравно зависи од графа)
A научи d Y | 
0 | --
3 | B
8 | B
6 | B
X | A каже | B каже | C каже | D каже
A | 0 | 3 | 8 | 6
B | 3 | 0 | 5 | 3
C | 8 | 5 | 0 | 2
D | 6 | 3 | 2 | 0
= научен бољи пут
B
C
D
A
2
6
7
3
3
B научи d Y | 
3 | A
0 | --
5 | D
3 | D
C научи d Y | 
8 | D
5 | D
0 | --
2 | D
D научи d Y | 
6 | B
3 | B
2 | C
0 | --

## Slide 37: DV рутирање - робусност
Додавање веза или чворова:
  Вест путује један хоп по размени
  Ово није претерано брзо
Уклањање веза или чворова:
  Суседи не обављају више размену са њим па после неког времена забораве да уопште постоји
  Може се увести максимална старост размењеног вектора
Разбијања мреже на два дела су озбиљан проблем!
  Проблем бројања до бесконачности
  Постоје начини да се ово разреши, али ћемо прескочити тај део...

## Slide 38: Проблем бројања до бесконачности (count to infinity scenario)
Добра вест путује брзо, а лоша споро...
Мрежа разбијена на два дела Бројање до бесконачно
Све ок са мрежом
X
Notes: CN5E #5-16

## Slide 39: Рутирање
Плављење

## Slide 40: Тема
Емитовање поруке свим чворовима помоћу технике плављења
  Једноставан механизам, не претерано ефикасан
Плављење!

## Slide 41: Плављење
Правило на сваком чвору:
  Након пристизања поруке, проследи је свим осталим суседима
  Запамти некако поруку како је би поново прослеђивао ако ти опет стигне
Неефикасно, јер један чвор може да добије вишеструке копије исте поруке

## Slide 42: Плављење (2)
Плављење полази нпр. из А
A
B
C
D
E
F
G
H

## Slide 43: Плављење (3)
Након тога B и E плаве чворове F 2 пута, G једном итд.
A
B
C
D
E
F
G
H
F добија 2 копије
E и B шаљу један другом

## Slide 44: Плављење (4)
A
B
C
D
E
F
G
H
F потом добија још једну копију од G

## Slide 45: Плављење (5)
H не плави никога
A
B
C
D
E
F
G
H
Свака веза је искоришћена, у најмање једном смеру

## Slide 46: Плављење – остали аспекти
Приликом памћења, довољно је запамтити само извор и редни број поруке
  Следећа порука се прихвата само ако има виши редни број
Могуће је омогућити и ARQ како би плављење било поузданије

## Slide 47: Рутирање
Рутирање засновано на стању веза (Link state routing)

## Slide 48: LS рутирање (Link state routing)
Другачије од DV рутирања
Користи претходно уведене концепте
Плављење!
… па израчунавање

## Slide 49: LS рутирање
Две фазе:
Чворови плаве мрежу информацијама о својој локалног топологији (суседима)
  Сваки чвор је тако у стању да реконструише целокупну топологију
Сваки чвор рачуна своју табелу прослеђивања
  Ово се постиже нпр. Дијкстриним алгоритмом

## Slide 50: Фаза 1: Реконструкција топологије
Сваки чвор плави мрежу својим LS пакетом (link state packet)
A
B
C
D
E
F
G
H
2
1
10
2
2
4
2
4
4
3
3
3
Seq. # | 
A | 10
B | 4
C | 1
D | 2
F | 2
LSP чвора Е

## Slide 51: Фаза 2: Рачунање најкраћих путева
Сваки чвор има пуну топологију
  Добија је тако што комбинује све LSP
Сваки чвор изврши Дијкстрин алгоритам
  Делује да има сувишног израчунавања ако се гледа цела мрежа

## Slide 52: Табела прослеђивања
X | Y
A | C
B | C
C | C
D | D
E | --
F | F
G | F
H | C
A
B
C
D
E
F
G
H
2
1
10
2
2
4
2
4
4
3
3
3
Након Дијкстриног алгоритма
Tабела чвора Е

## Slide 53: Промене у мрежи
Када неки чвор детектује локалну промену, он плави са новим LSP
  Нпр. cуседи од G су открили промену, па шаљу LSP
A
B
C
D
E
F
G
H
2
1
10
2
2
4
2
4
4
3
3
3
XXXX
Seq. # | 
A | 4
C | 2
E | 4
F | 3
G | ∞
B LSP
Seq. # | 
B | 3
E | 2
G | ∞
F LSP
Отказ!

## Slide 54: Промене у мрежи (2)
Отказ везе
  Чворови на крајима покварене везе врше плављење са ажурираним LSP
Отказ чвора
  Сви суседи примете да веза не ради
  Не знају да ли је у питању отказ везе или чвора
    Али није ни битно, раде исто као и случају отказа везе
  Покварени чвор не може да ажурира сопствени LSP
    Али то није ни битно, он свакако не ради!

## Slide 55: Промене у мрежи (3)
Додавање чвора или везе
  Суседни чворови ће детектовати и ажурирати своје LSP
  Након плављења, убрзо ће сви знати нову топологију

## Slide 56: DV – LS поређење
Конвергенција:
  Спора код DV, најбољи путеви на даљини k тек у k-тој размени
  Брза код LS, јер је плављење брзо
Скалабилност:
  Одлична за DV, чворови рачунају решење потпроблема
  Коректна код LS, сваки чвор рачуна решење целог проблема
    Може се надоместити засад бољом опремом

## Slide 57: Рутирање
Вишециљно рутирање са најкраћим путевима (Equal-cost multiple routing)

## Slide 58: Тема
Дозвољавамо вишеструке путеве
  Редудантност побољшава поузданост
  Али помаже и код смањења загушења
Користимо нпр. ABE и ABCE за AE
A
B
C
D
E
F
G
H

## Slide 59: ECMP рутирање (Equal-cost multipath routing)
Тип вишециљног рутирања
  Задржавамо све најбоље путеве, а не само један
Нпр. AE
  ABE = 4 + 4 = 8
  ABCE = 4 + 2 + 2 = 8
  ABCDE = 4 + 2 + 1 + 1 = 8
  Користимо сва три најбоља пута!
A
B
C
D
E
F
G
H
2
2
10
1
1
4
2
4
4
3
3
3

## Slide 60: Топологија
Код ECMP рутирања, најкраћи путеви од задатог чвора не формирају дрво као код једноциљног
Формира се тзв. усмерени ациклички граф (DAG – directed acyclic graph)
Дијкстрин алгоритам, само убацујемо све најбоље
Дрво
DAG

## Slide 61: ECMP
DAG за чвор Е
Табела за Е
A
B
C
D
E
F
G
H
2
2
10
1
1
4
2
4
4
3
3
3
X | Y је листа
A | B, C, D
B | B, C, D
C | C, D
D | D
E | --
F | F
G | F
H | C, D
New for
ECMP

## Slide 62: ECMP прослеђивање
Након што је одређена табела прослеђивања како се прослеђује:
  Насумичним одабиром једне од путања?
    Балансира оптерећење
    Пакети могу имати различито кашњење, лоше за пренос у реалном времену
  Боље је фиксирати избор на основу извора и циља
    Дакле, контролисано насумично (насумично, али исто на нивоу извора и циља)
    Оптерећење се и даље балансира на тај начин
    Елиминише се употреба различитих путања за пакете из истих логичких целина, нпр. датотека, видеа, итд.

## Slide 63: Рутирање
Хијерархијско рутирање

## Slide 64: Тема
Рутирање по сваком појединачном (чвору) рутеру се не скалира добро!
  Зато чворове можемо да групишемо у регионе
  Потом унутар региона вршимо специфичније рутирање
На запад!
Запад
Исток
Циљ

## Slide 65: Раст броја рутера (IP префикса) на Интернету
Нема смисла правити унос у табели прослеђивања за сваки рутер у свету!
Напомена: овде се мисли на рутере који се појављују у табелама рутирања глобално, постоје и прикривени рутери за подмреже (последњи слајдови)
Source: By Mro (Own work), CC-BY-SA-3.0 , via Wikimedia Commons
Број IP префикса

## Slide 66: Хијерархијско рутирање
Уводимо веће јединице рутирања, нпр. регион неке државе
  За те веће јединице вршимо рутирање, посматрајућих их као да су појединачни чворови
Могу да постоје и подрегиони унутар региона
  И за њих примењујемо исти приступ, нпр. ISP мрежа
Коначну путању добијамо тако што:
  Најпре рутирамо пакет у најмањем региону, нпр. у оквиру ISP мреже
  Потом по изласку из ISP мреже, користи се рутирање на нивоу државе
  Потом се поново улази у нпр. циљну ISP мрежи, итд.

## Slide 67: Хијерархијско рутирање (2)
Notes: CN5E figs, #5-??. Draw route from 1A to 5C

## Slide 68: Хијеархијско рутирање (3)
Notes: CN5E fig. Draw route from 1A to 5C

## Slide 69: Хијерархијско рутирање (4)
Не даје увек најкраћу путању, али је то компромис зарад ефикасности
1C је најбоља генерално ако шаљемо у регион 5. Али конкретно, не мора бити најбоља за све чворове унутар њега, нпр. за 5C
Notes: CN5E fig. Draw route from 1A to 5C

## Slide 70: Рутирање
Подела и сажимање IP префикса

## Slide 71: Тема
Рутирање по регионима је и даље тешко за израчунавање
Уводимо додатни подниво у виду IP префикса
  Подела на подмреже и њихово касније сажимање
Цео регион
Регион
1
2
3
IP /16
IP1 /18
IP2 /18
IP3 /18

## Slide 72: Подмреже
Интерна подела IP префикса нпр. унутар компаније
  IP префикси (EE, CS, Art) рутера нису видљиви споља
64K адреса
Само овај префикс се шаље ка Интернету
16K
32K
8K
Компанија
Интернет
Notes: CN5E #5-64

## Slide 73: Сажимање
Могуће је и спољне сажимање неповезаних установа
  Ово обично раде ISP
Овај префикс је послат ка Интернету
\
ISP
Интернет
Notes: CN5E slides #5-65