## Slide 1: Рачунарске мреже
Александар Картељ
kartelj@matf.bg.ac.rs
Наставни материјали су преузети од: TANENBAUM, ANDREW S.; WETHERALL, DAVID J., COMPUTER NETWORKS, 5th Edition, © 2011
и прилагођени настави на Математичком факултету, Универзитета у Београду.
Slide material from: TANENBAUM, ANDREW S.; WETHERALL, DAVID J., COMPUTER NETWORKS, 5th Edition, © 2011.
Electronically reproduced by permission of Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey

## Slide 2: Тема
Како чворови деле заједнички канал? Ко када шаље, нпр. у WiFi?
  Поједностављени модел
Претпоставка је да не постоји централни чвор, односно нико не види целу мрежу (дистрибуирани систем)

## Slide 3: Проблем алокације канала
Статичка алокација
  За фиксни канал и саобраћај од N корисника
    Подели проток коришћењем FTM, TDM, итд.
    Ово је статичка алокација, нпр. додела FM радио фреквенција
  Статичка алокација је лоша у случају променљивог саобраћаја
    Корисник или користи саобраћај интензивно, или га уопште не користи
Динамичка алокација (MAC протоколи су овде)
  Динамичка алокација даје канал кориснику када му је потребан
  Потенцијално N пута ефикасније за N корисника

## Slide 4: MAC подслој
  ALOHA
  CSMA (Carrier Sense Multiple Access)
  Протоколи без колизија
  Протоколи без загушења
  Протоколи за бежични LAN (WiFi)
  Модерни Етернет користи другачији приступ!
  О томе нешто касније...
Класични Етернет

## Slide 5: ALOHA мрежа
Рачунарска мрежа која је повезивала Хавајска острва крајем 1960-их година
  Када чвор треба да шаље?
Hawaii
Notes: Map from wikipedia commons, public domain. Radio from openclipart.org

## Slide 6: MAC подслој
MAC протоколи засновани на случајности

## Slide 7: ALOHA протокол
Једноставна идеја:
  Чвор шаље када има нешто да пошаље
  Ако се притом деси колизија (нема ACK), онда се чека случајан интервал времена, па се шаље поново

## Slide 8: ALOHA протокол (2)
Неки оквири ће бити изгубљени, али ће многи доћи на одредиште…
Да ли је ово добра идеја?
Notes: From CN5E figures #4-2

## Slide 9: ALOHA протокол (3)
Једноставн, децентрализован, ради добро ако је мало оптерећење мреже!
Није ефикасан када је високо оптерећење
  Експериментално утврђено да је ефикасност свега 18% (само 18 од 100 оквира прође на другу страну)
  Побољшање: дискретизовати време и онемогућити слање било када - побољшање на 36%
Биће и других побољшања...

## Slide 10: Класични Етернет
ALOHA је инспирисала Боба Меткалфа да измисли Етернет за локалне мреже
  Чворови деле коаксијални кабл протокоа 10 Mb/s
: © 2009 IEEE
Notes: Photo from IEEE GHN. Figure from CN5E slides #4-22

## Slide 11: CSMA (Carrier Sense Multiple Access)
Побољшање ALOHA ослушкивањем канала пре слања
  Једноставно код жичаних, али не и бежичних канала
Да ли ослушкивање елиминише колизије?
  Ако да, зашто да, ако не, зашто не?

## Slide 12: CSMA (2)
И са ослушкивањем је могуће да слушате, а да не чујете да и неко други шаље (због кашњења)
Notes: Cisco icon library

## Slide 13: CSMA (3)
CSMA је добар против колизија ако је BDP мали, зашто?
X
Notes: Cisco icon library

## Slide 14: CSMA/CD (са детекцијом колизија)
Смањује трошак колизија, тако што их детектује и обуставља слање остатка оквира
  Опет, тешко у случају бежичног канала
X X X X X X X X
Обустави!
Обустави!
Notes: Cisco icon library

## Slide 15: CSMA/CD компликације
Желимо да сви који су у колизији то и сазнају
  Интервал у оквиру којег ће чвор сигурно чути да се десила колизија је 2D секунди, зашто?
X
Notes: Cisco icon library

## Slide 16: CSMA/CD компликације(2)
Решење: ограничити минималну величину оквира тако да траје најмање 2D секунди
  Тако чвор не може да заврши слање пре него што схвати да се десила колизија
  Етернет минимална дужина оквира је 64 бајта
X
Notes: Cisco icon library

## Slide 17: CSMA “упорност”
Шта чвор треба да уради ако неки други чвор шаље?
Идеја: чекај док не заврши, и онда шаљи, да ли је ово добро?
Шта сад?
Notes: Cisco icon library

## Slide 18: CSMA “упорност” (2)
Проблем је да више чворова може да чека, и ако сви крену у исто време, долази до колизије...
  Што је веће оптерећење и број колизија ће бити већи
Сад!
Сад!
Завршио
Notes: Cisco icon library

## Slide 19: CSMA “упорност” (3)
Интуиција иза бољег приступа
  Ако има N који чека, сваки шаље са вероватноћом 1/N
  Шта је овде проблем?
Шаљи са p=½
Завршио
Шаљи са p=½
Notes: Cisco icon library

## Slide 20: Бинарно експонцијално одлагање (BEB)
Механизам оцене вероватноће (у дистрибуираном окружењу)
  Прва колизија, чекај 0 или 1 оквира (екв. време)
  Опет колизија (друга), чекај између 0 и 3 оквира
  Трећа колизија, чекај између 0 и 7 оквира …
BEB дуплира интервал након сваке узастопне колизије
  Брзо расте, тако да долази до добре процене, чак иако је вероватноћа јако мала
  Веома ефикасан у пракси

## Slide 21: Класични Етернет - IEEE 802.3
Најпопуларнији вид организовања LAN током осамдесетих и деведесетих
  10 Mb/s преко дељеног коаксијалног кабла
  Користи “CSMA/CD са BEB”
Notes: Figure from CN5E slides #4-22

## Slide 22: Етернет – формат оквира
Адресе пошиљаоца и примаоца
  Ово нисмо имали раније у слоју везе, јер су протоколи били подразумевано PPP (point to point protocol)
CRC-32 за детекцију грешака; нема ACK или ретрансмисије, оставља се вишим слојевима
Пакет из мрежног слоја (IP)
Notes: Figure derived from CN5E slides #4-23

## Slide 23: Модерни Етернет
Потпуно други приступ
Нема дељеног приступа (MAC), већ се користе скретнице (свичеви)
  Видећемо нешто касније...
Switch
Twisted pair
Switch ports
Notes: Figure from CN5E #4-27

## Slide 24: MAC подслој
MAC протоколи засновани на редоследу

## Slide 25: Протоколи који не користе случајност
Другачији приступ за MAC
  Детерминистички алгоритми, чворови не користе случајне бројеве
1
3
2
4
Notes: Icon from Cisco icon library. AP from pixabay.

## Slide 26: Проблеми протокола који користе случајност
CSMA је добар под малим оптерећењем:
  Даје скоро моменталан приступ
  Мали додатни трошкови оптерећивања канала (због малог броја колизија)
Лош под високим оптерећењем:
  Високи додатни трошкови (пуно колизија)
  Време приступа варира
Хоћемо протокол који боље ради под високим оптерећењем!

## Slide 27: Протоколи базирани на редоследу
Дефинише се уређење према којем чворови шаљу ако имају нешто да пошаљу
  Или само пропусте, уколико немају шта да пошаљу
Како дефинисати уређење …
  Према токену који се прослеђује
  Према вредности адресе

## Slide 28: Прстен са токеном (token ring)
Организујемо чворове у прстен; токен се потом прослеђује у круг
Само чвор који поседује токен може да шаље
Чвор
Смер слања
Токен
Notes: From CN5E figures #4-8

## Slide 29: Предности протокола са редоследом
Унапред одређени додатни трошкови и нема колизија
  Ефикасније под високим оптерећењем
Нема „несређних чворова“
  Гарантован сервис, сви чворови могу да очекују да ће бити опслужени у неком унапред дефинисаном времену
  Могуће је гарантовати и различите протоке за различите чворове, како?

## Slide 30: Мане протокола са редоследом
Сложеност
  Више ствари може да крене наопако!
    Нпр. Шта ако се изгуби токен? Предлози?
  Релативно висок додатни трошак при малом оптерећењу

## Slide 31: Протоколи са редоследом у пракси
Обично се испробају као побољшање
Међутим, протоколи са случајношћу се обично тешко надмашују
  Једноставни и довољно добри најчешће
  Добро се проширују на већи број чворова (добро се скалирају)

## Slide 32: MAC подслој
MAC протоколи за бежичне мреже

## Slide 33: Протоколи за бежичне мреже
Како бежични чворови деле канал?
  Надограђујемо основни (жичани) модел
Слање?
Слање?
Notes: Icon from Cisco icon library. AP from pixabay.

## Slide 34: Бежичне мреже - компликације
Бежичне су сложеније него жичане и по питању MAC-а
  Чворови могу имати различите области покривања. CSMA се не уклапа у ово, зашто?
  Чворови не чују док шаљу. CD се не уклапа у ово, зашто?
≠ CSMA/CD
Notes: AP from pixabay.

## Slide 35: Различите области покривања
Бежични сигнал се емитује, а прима само у близини где је довољно велики SNR
Notes: CN5E slides #4-18

## Slide 36: Проблем скривених чворова
Чворови A и C су скривени чворови када шаљу ка B
  Не могу да се чују међусобно , па се колизија детектује тек на B
  Желимо да спречимо ову неефикасност
Notes: CN5E slides #4-18

## Slide 37: Проблем изложених чворова
B и C се називају изложени чворови када шаљу ка А и D
  Могу да се чују, али нема колизије, јер не шаљу на исту адресу
  Не желимо да се чекају међусобно, већ нам одговара да раде исторемено
  Ако би користили CD, беспотребно би се чекали!
Notes: CN5E slides #4-18

## Slide 38: Чворови не могу да чују док шаљу
Код жица, детекција колизија (и рано обустављање) смањује додатне трошкове (overhead)
Код бежичног канала су већи додатни трошкови, јер ово није могуће
Време
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
Бежична колизија
Ново слање
X
X
Колизија
у жици
Ново слање

## Slide 39: Могуће решење: MACA (Multiple Access with Collision Avoidance)
MACA користи процедуру „руковања“ (handshaking) уместо CSMA
  802.11 (WiFi) користи побољшану верзију MACA (ускоро)
Правила протокола MACA:
  Пошиљалац емитује кратки оквир RTS (Request-To-Send, са информацијом о дужини оквира који хоће да шаље)
  Прималац емитује кратки оквир CTS (Clear-To-Send, са информацијом о дужини оквира преузетој из RTS)
  Пошиљалац када добије CTS, почиње слање, док други оквири који виде CTS, а нису слали RTS, чекају у складу са дужином из CTS
  Колизије су и даље могуће, али мање вероватне

## Slide 40: MACA – скривени чворови
AB са скривеним чвором C
  A шаље RTS, ка B
D
C
B
A

## Slide 41: MACA – скривени чворови (2)
AB са скривеним чвором C
  B шаље CTS, ка A, али и ка C
D
C
B
A
RTS

## Slide 42: MACA – скривени чворови (3)
AB са скривеним чвором C
  B шаље CTS, ка A, али и ка C
D
C
B
A
RTS
CTS
CTS
Узбуна!

## Slide 43: MACA – скривени чворови (4)
AB са скривеним чвором C
  A шаље оквир, а C за то време чека
Оквир
Чекам...
Notes: CN5E slides #4-18

## Slide 44: MACA – изложени чворови
BA, CD као изложени чворови
  B и C шаљу RTS ка A и ка D
D
C
B
A

## Slide 45: MACA – изложени чворови (2)
BA, CD као изложени чворови
  A и D шаљу CTS ка B и ка C
D
C
B
A
RTS
RTS

## Slide 46: MACA – изложени чворови (3)
BA, CD као изложени чворови
  A и D шаљу CTS ка B и ка C
D
C
B
A
RTS
RTS
CTS
CTS
Све ОК
Све ОК

## Slide 47: MACA – изложени чворови (4)
BA, CD као изложени чворови
  A и D шаљу CTS ка B и ка C
D
C
B
A
Оквир
Оквир

## Slide 48: Модерни (Комутирани) Етернет
Етернет са скретницама/разводницима (switched Ethernet)

## Slide 49: Тема
Ова тема заправо не потпада под MAC
  Али је ипак изучавамо овде да би комплетирали причу о Етернету
  За повезивање чворова се користе скретнице
  Канали се на хардверском нивоу раздвајају
Скретница
Notes: Icon from Cisco icon library.

## Slide 50: Модерни Етернет
Чворови се повезују на Етернет физичким везивањем упредене парице на скретницу
  Код класичног је повезивање било надовезивањем кабала (излаз из једног рачунара, улазу наредни, итд.) топологија магистрале
  Овде више личи на топологију звезде
Скретница
Упредена парица
Улази
Notes: CN5E slides #4-27

## Slide 51: Типови опреме за усмеравање
Ово смо већ споменули раније:
Мрежни
Веза
Мрежни
Веза
Веза
Веза
Физички
Физички
Хаб, разводник
Свич, скретница
Рутер, усмеривач
Све цртамо на исти начин

## Slide 52: Хаб - разводник
Сви каблови су повезани са свим осталим; улаз се понавља на све остале излазе
Улазно/излазне прикључке ћемо звати портови
Свестан је само битова, не зна за оквире
↔
Notes: CN5e slides #4-26

## Slide 53: Свич - скретница
Ради на слоју везе; користи адресе из оквира како би проследио улаз на жељени излаз; вишеструки оквири се могу слати истовремено
. . .
Fabric
Notes: CN5e slides #4-26

## Slide 54: Свич – скретница (2)
Порт је обично пуни дуплекс
. . .
1
2
3
4
1  4
и
2  3
Notes: CN5e slides #4-26

## Slide 55: Свич – скретница (3)
Потребни су бафери када нпр. вишеструки улази циљају исти порт (цртамо улазе и излазе одвојено због прегледности)
. . .
. . .
. . .
. . .
Улазни бафери
Излазни бафери
Чип
Улази
Излази

## Slide 56: Свич – скретница (4)
Велико оптерећење може да доведе до преливања бафера и губитка оквира
. . .
. . .
. . .
. . .
Улазни бафери
Излазни бафери
Чип
Улазу
Излази
XXX
Губитак!

## Slide 57: Предности скретница
Скретнице и разводници су заменили концепт дељених каблова из доба класичног Етернета
  Практичније је довести све жице на једну локацију
  Поузданије него класични Етернет
    Квар на једној жици нема утицај на већи део мреже
    Квар се лако проналази, ако не ради цела мреже, значи да је проблем у скретници односно разводнику
Скретнице омогућавају побољшани проток
  Нпр. 100 Mb/s по улазно/излазној линији уместо 100 Mb/s за целу мрежу (дељени кабл)

## Slide 58: Прослеђивање података
Скретница треба да пронађе одговарајући порт на основу адресе примаоца из Етернет оквира
  Додатно, желимо да можемо да премештамо чворове (искључујемо и укључујемо у различите портове)
. . .
. . .
. . .
. . .
Пошиљалац
Прималац
Етернет оквир

## Slide 59: Учење уназад
Прослеђивање оквира на основу табеле релација између броја порта и адресе из оквира:
  Да би се попунила ова табела, посматрамо адресе и портове чворова који шаљу оквире
  Ако се за задату адресу у табели налази придружени порт, онда пошаљи само њему, иначе пошаљи свим портовима

## Slide 60: Учење уназад (2)
1: A шаље ка D
Скретница
D
Адреса | Порт
A | 
B | 
C | 
D | 
Notes: CN5E slides #4-57

## Slide 61: Учење уназад (3)
2: D шаље ка A
Скретница
D
Адреса | Порт
A | 1
B | 
C | 
D | 
Notes: CN5E slides #4-57

## Slide 62: Учење уназад (4)
3: A шаље ка D
Скретница
D
Адреса | Порт
A | 1
B | 
C | 
D | 4
Notes: CN5E slides #4-57

## Slide 63: Учење уназад (5)
3: A шаље ка D
Скретница
D
Адреса | Порт
A | 1
B | 
C | 
D | 4
Notes: CN5E slides #4-57

## Slide 64: Вишеструке скретнице и разводници
Није проблем, под претпоставком да нема петљи
Скретница
Notes: CN5E slides #4-57

## Slide 65: Вишеструке скретнице и разводници (2)
Нпр. А шаље ка D, и после D шаље ка A
Свака скретница прави своју одвојену табелу
Скретница
Notes: CN5E slides #4-57

## Slide 66: Вишеструке скретнице и разводници (3)
Нпр. скретница B2 ће порту 4 доделити адресу А
Касније ако стигне и захтев од B, порт 4 ће имати А и B придружено
Скретница
Notes: CN5E slides #4-57

## Slide 67: Модерни (Комутирани) Етернет
Елиминација петљи

## Slide 68: Петље у рачунарским мрежама
Како да повежемо скретнице на произвољан начин, а да мрежа и даље ради
  Проблем са петљама
  Мреже се обично пројектују да намерно имају редудантност
  Тако да стално наилазимо на петље
Редундатне везе
Notes: Icon from Cisco icon library.

## Slide 69: Коначно решење
Топологија
Једна могућност
Друга могућност
Формирање разапињућег стабла
  Стабло нема циклусе
  А ипак између свака два чвора постоји пут
  Како га формирамо? Изоставићемо овај део из курса...
Notes: Icons from cisco library