## Slide 1: Рачунарске мреже
Александар Картељ
kartelj@matf.bg.ac.rs
Наставни материјали су преузети од: TANENBAUM, ANDREW S.; WETHERALL, DAVID J., COMPUTER NETWORKS, 5th Edition, © 2011
и прилагођени настави на Математичком факултету, Универзитета у Београду.
Slide material from: TANENBAUM, ANDREW S.; WETHERALL, DAVID J., COMPUTER NETWORKS, 5th Edition, © 2011.
Electronically reproduced by permission of Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey

## Slide 2: Фокус курса
???
Notes: Figure derived from CN5E Figures Ch 1 #2

## Slide 3: Први циљ
Да научимо како ради Интернет?
  Шта се заиста дешава када „сурфујемо“?
  Шта су: TCP/IP, DNS, HTTP, NAT, VPNs, 802.11 итд.?
Да научимо основе рачунарских мрежа?

## Slide 4: Како је започело ширење…
ARPANET ~1970
(а) Deц. 1969. (б) Јул 1970. (в) Март 1971.
Notes: Figure taken from CN5E Figures Ch 1 #28

## Slide 5
Ова визуелизација је поједностављење, тј. не садржи све учеснике Интернета.
The Opte Project [CC-BY-2.5], Wikimedia Commons
Интернет ~2005

## Slide 6: Други циљ
Да научимо како ради Интернет?
Да научимо основе рачунарских мрежа?
  Какве проблеме оне решавају?
  Какав дизајн мрежа се показао добрим?

## Slide 7: Зашто учити теорију рачунарских мрежа?
Применљива је у свим типовима мрежа
Интелектуално је захтевна и интересантна
Разумевање промена и нових изума

## Slide 8: Шта нећемо учити?
IT вештине у домену мрежа:
  Подешавање мрежних уређаја:
    Нпр., Cisco сертификација
  Међутим, лабораторијске вежбе ће се позабавити неким од базичних (непроменљивих) технологија и алата.

## Slide 9: Преглед наставних целина
Увод у рачунарске мреже
  Употребе мрежа, примери мрежног софтвера и хардвера, референтни модели, примери мрежа, ...
Физички слој мреже
  Пренос сигнала, медијуми, бежични пренос, комуникациони сателити, систем мобилне телефоније, кабловска телевизија, ...
Слој везе података
  Откривање и исправљање грешака, протоколи, ...
Подслој за управљање приступом медијумима
  ALOHA, Ethernet, бежичне локалне мреже, Bluetooth, RFID, ...

## Slide 10: Преглед наставних целина (2)
Мрежни слој
  Алгоритми усмеравања (рутирања), алгоритми управљања загушењем, повезивање различитих мрежа, ...
Транспортни слој
  Транспортни протоколи UDP и TCP, успостављање и раскидање везе, перформансе, ...
Апликативни слој
  DNS, електронска пошта, WWW, токови података, ...
Безбедност у мрежи
  Криптографија, алгоритми шифровања, дигитални потписи, ...

## Slide 11: Преглед студентских обавеза
Предиспитне обавезе
  Практични колоквијум: 30 поена
Завршни испит
  Практични део испита: 30 поена
  Усмени део испита: 40 поена
    Услов за излазак је 15 поена на практичном делу
    Услов за излазак је и 25 поена укупно на практичном и предиспитним обавезама
    Услов за пролазну оцену је најмање 20 поена укупно на усменом
    Услов за пролазну оцену је и најмање 5 поена по сваком питању
  Завршни испит је недељив
  Делимични резултат са практичног или усменог се не преноси!

## Slide 12: О материјалима
Ови слајдови се могу користити као полазна литература за курсеве:
  Рачунарске мреже (смер 4И)
    http://poincare.matf.bg.ac.rs/~kartelj/?content=RM
  Увод у оперативне системе и рачунарске мреже (смер 4МР)
    http://poincare.matf.bg.ac.rs/~kartelj/?content=UOSRM
  Референтна литература за ова два курса су књиге:
  Computer Networks, 5th Edition, Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall, Pearson, 2011.
  Рачунарске мреже, превод петог издања, Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall, Микро књига, 2012.
  или
  Computer Networking 6th edition: A Top-Down Approach, James F. Kurose, Keith W. Ross, Pearson, 2013.
  Умрежавање рачунара, превод шестог издања, James F. Kurose, Keith W. Ross, CET и RAF – рачунарски факултет, 2014.
  Обе књиге су одличне, с тим што је код прве приступ „од дна ка врху“, а код друге „од врха ка дну“. Могу се користити и претходна издања ових књига, нпр. 4. издање прве, или 4. и 5. издање друге.

## Slide 13: Основе рачунарских мрежа
Употребе

## Slide 14: Примери употреба
Пословне:
  Електронска пошта, размена датотека, дељени штампачи, ...
Кућне:
  Филмови, музика, игрице, вести, аудио и видео комуникација, размена порука, електронска куповина, ...
Мобилне:
  Позиви, SMS, игрице, мапе, приступ информацијама, ...

## Slide 15: Комуникација
VoIP (позиви преко интернета)
Видео конференције
Четовање
Социјалне мреже
Потребан брз приступ, односно мало кашњење за овакве примене.

## Slide 16: Дељење ресурса
Више корисника приступа истим уређајима и сервисима:
  Нпр., 3D штампач, индекс претраге, рачунари на захтев (cloud)
Ефективнија употреба од посвећених ресурса (када се гледа по кориснику)
  Чак се и мрежни проток дели статистичким мултиплексирањем

## Slide 17: Статистичко мултиплексирање
Дељење мрежног протока међу корисницима на основу статистике захтева
  Корисно, јер корисници најчешће не преносе ништа
  Функција преноса кроз време је врло скоковита.
Питање:
  Како нам ово сазнање помаже?

## Slide 18: Статистичко мултиплексирање (2)
Пример: Корисници у ISP* мрежи
  Мрежа има проток од 100 Mbps
  Сваки корисник је претплаћен на по 5 Mbps
  Међутим, корисник је активан само 50% времена...
Колико корисника ISP може да подржи?
  Са посвећеним протоком за сваког корисника?
  Која је вероватноћа да комплетан проток буде искоришћен (претпостављамо да се корисници независни)?
ISP
100
5
5
5
. . .
ISP – internet service provider
Дистрибутер услуге, нпр. Telekom, SBB,...
Notes: (1) N = 100 Mbps/ 5 Mbps = 20 корисника
(2) p = (½)^20 (ово је изузетно мала вероватноћа!)
User icon public domain from openclipart.org or pixabay or wikimedia commons

## Slide 19: Статистичко мултиплексирање (3)
Чак и са 30 независних корисника, и даље су шансе мале (~2%) да ће бити потребно више од 100 Mbps
  Биномна расподела
Дакле, већи број корисника са истим протоком
  Добит од статистичког мултиплексирања је: 30/20 или 1.5X
  Али постоји шанса од око 2% да ће корисници имати умањен проток
Notes: Screenshot of using binomial applet

## Slide 20: Достављање садржаја (content delivery)
Исти садржај већем броју корисника
  Видео материјал, песме, апликације, веб странице, ...
Ефикасније него слање копије сваком кориснику понаособ
  Употреба дистрибуираних реплика широм мреже

## Slide 21: Достављање садржаја (2)
Слање садржаја са извора до 4 корисника узима 12 „мрежних скокова “ (network hops)
Извор
Корисник
Корисник
. . .
Notes: Go over paths. Icons from Cisco icon library,

## Slide 22: Достављање садржаја (3)
Слање са паметно позиционираном репликом узима 4 + 2 = 6 скокова
Копија
Извор
Корисник
Корисник
. . .
Notes: Circle replica Icons from Cisco icon library

## Slide 23: Комуникација међу рачунарима
Рачунари могу једни са другима комуницирати
  нпр., електронско пословање, резервације карата
Омогућава аутоматску обраду информација над независним системима

## Slide 24: Повезивање рачунара са уређајима
Прикупљање података са сензора, манипулација уређајима
  Нпр., камере, локације на мобилним уређајима, детектори покрета, ...
Ово је подручје примене у повоју, Интернет за ствари (IoT – Internet of Things)

## Slide 25: Вредност повезивања
Меткалфов закон ~1980:
  Вредност мреже са N чворова је пропорицонална вредности N2
  Велика мрежа је вреднија него више малих са истим укупним бројем чворова
: © 2009 IEEE
Bob Metcalfe
Notes: Image from IEEE GHN

## Slide 26: Вредност повезивања (2)
Пример: обе структуре имају по 12 чворова, али је лева више повезана
+
vs
Notes: Add number of connections to show LHS > RHS
12 node Mesh from openclipart.org [but added missing lines!], 6 node mesh drawn from scratch

## Slide 27: Основе рачунарских мрежа
Компоненте мреже

## Slide 28: Делови мреже
чвор
апликација
веза
Notes: Icons from Cisco icon library

## Slide 29: Делови мреже (2)
рачунар
апликација
веза
рутер
Notes: Icons from Cisco icon library

## Slide 30: Компоненте мреже
Компонента - називи | Функција | Пример
Апликација, корисник, ... | Користи мрежу | Skype, iTunes, Amazon
Рачунар, или завршни чвор, извор, уређај ... | Подржава апликацију | Лаптоп, мобилни телефон, стони рачунар
Рутер, или усмеривач, средишњи чвор | Прослеђује поруке између чворова | Приступна тачка, кабловски/DSL модем
Веза, или канал | Спаја чворове | Жичани, бежични

## Slide 31: Типови веза
Пуни дуплекс
  У оба смера истовремено
Полу-дуплекс
  У оба смера
Симплекс
  Један смер
Notes: Draw links

## Slide 32: Бежичне везе
Порука се емитује
  Прихватају је сви чворови у опсегу
  Мешање сигнала
Notes: AP from pixabay.com. Icons from Cisco icon library

## Slide 33: Мала мрежа
Повезује неколико рачунара
Notes: Icons from Cisco icon library.

## Slide 34
Source: Internet2
Notes: Hello David,
It is fine to use the maps for this course. Thank you for letting us know.
Best regards,
Beth
Beth Miller,
Marketing Communications Manager
Internet2
beth@internet2.edu
(734)352-7044
Visit our website: www.internet2.edu Follow us on Twitter: www.twitter.com/internet2 Find us on Facebook: www.internet2.edu/facebook
Begin forwarded message:
From: David Wetherall <djw@cs.washington.edu>
Date: November 15, 2012 8:59:05 AM EST
To: info@internet2.edu
Subject: permission request
Hello,
I would like permission to reprint the Internet2 network topology map given at
http://www.internet2.edu/pubs/Internet2-Network-Infrastructure-Topology.pdf
as part the course "Introduction to Computer Networks" by Arvind Krishnamurthy, David Wetherall and John Zahorjan. This course will be offered beginning January 2013 on the Coursera platform for massive open online courses.
I am making this request because Coursera is a commercial platform and thus not covered by your "non-commercial permission". However, the course is public and free to students.
Please let me know how to proceed. Thank you,
David

## Slide 35: Примери мрежа
[Наведите неколико примера]

## Slide 36: Примери мрежа (2)
WiFi (802.11)
Пословне / Ethernet
ISP (Internet Service Provider)
Кабловска / DSL
Мобилна телефонија (2G, 3G, 4G)
Bluetooth
Телефон
Сателити ...

## Slide 37: Рачунарске мреже према димензији
Димензија | Тип | Пример
Непосредна близина | PAN (Personal Area Network) | Bluetooth
Зграда | LAN (Local Area Network) | WiFi, Ethernet
Град | MAN (Metropolitan Area Network) | Кабловска, DSL
Држава | WAN (Wide Area Network) | Велики ISP, нпр. Телеком, SBB
Планета | Internet (мрежа свих мрежа) | Интернет
Notes: Underline PAN / LAN / MAN / WAN terms.
Table derived from CN5E Slides Ch 1 #7

## Slide 38: Међумреже
Међумрежа, или интернет, се добија повезивањем више различитих мрежа
Интернет (велико почетно слово) је интернет који сви користимо

## Slide 39: Границе мреже
Означите мрежу?
рачунар
апликација
веза
рутер
Notes: Хостови, рутери и везе су део мреже (апликације нису)

## Slide 40: Границе мреже (2)
Означите “ISP”?
рачунар
апликација
веза
рутер
Notes: Рутери и везе су део ISP

## Slide 41: Границе мреже (3)
Облаком означавамо генеричку мрежу, без детаља о технологији
рачунар
апликација
link
router
Notes: Draw ISP boundary. Show “edge” too.
Icons from Cisco icon library

## Slide 42: Кључни интерфејси
Мрежа-апликација интерфејс – дефинише како апликације користе мрежу
  Сокети (утичнице) се обично користе у пракси
рачунар
апликација
Notes: Icons from Cisco icon library

## Slide 43: Кључни интерфејси (2)
Мрежа-мрежа интерфејси – дефинишу како чворови „сарађују“
  Команда traceroute може да „завири“ у унутрашњост мреже
рачунар
апликација
Notes: Icons from Cisco icon library

## Slide 44: Основе рачунарских мрежа
Сокети

## Slide 45: Мрежа-апликација интерфејс
Дефинише како апликације користе мрежу
  Посматрамо апликације као да директно комуницирају
  Занемарујемо детаљи мреже
рачунар
апликација 2
апликација 1
рачунар

## Slide 46: Пример примене
Једноставни клијент-сервер сценарио
захтев
одговор
Notes: CN5E Ch 1 #2 (repeat)

## Slide 47: Пример примене (2)
Једноставни клијент-сервер сценарио
  Клијентска апликација шаље захтев серверској апликацији
  Серверска апликација враћа одговор
Ово је полазна основа за многе примене
  Пренос датотека: пошаљи назив, прихвати датотеку
  Претраживање: пошаљи URL, прихвати страницу

## Slide 48: Socket API
Једноставна апстракција за употребу мреже
  Мрежни API који се користи за писање свих Интернет апликација
  Део свих познатијих оперативних систем
Подржава два типа мрежних сервиса
  Токови података: поуздано слање тока бајтова
  Датаграм сервис: непоузадно слање одвојених порука

## Slide 49: Socket API (2)
Сокети омогућавају да се апликација прикључи на локалну мрежу преко различитих портова
Сокет,
Порт #1
Сокет,
Порт #2

## Slide 50: Socket API (3)
Операција | Значење
SOCKET | Креира нову комуникациону тачку
BIND | Придружује сокету локалну адресу (сервер)
LISTEN | Означава да је сокет спреман да прихвата конекције (сервер)
ACCEPT | Пасивно прихвата и успоставља долазну конекцију (сервер)
CONNECT | Активно покушава да оствари конекцију (клијент)
SEND | Шаље податке преко успотављене конекције
RECEIVE | Прихвата податке преко успостављене конекције
CLOSE | Затвара конекцију
Notes: Table is Fig 6-5 of CN5E

## Slide 51: Употреба сокета (2)
Клијент (хост 1)
Сервер(хост 2)
Време
захтев
одговор
прекидање
1
1
2
3
4
4
повезивање

## Slide 52: Употреба сокета (3)
Клијент (хост 1)
Сервер (хост 2)
Време
5: connect*
1: socket
2: bind
1: socket
3: listen
9: send
6: recv*
4: accept*
7: send
8: recv*
10: close
10: close
захтев
одговор
прекидање
повезивање
*= блокирајућа команда

## Slide 53: Клијентски програм (оквирно)
socket() // прављење клијентског сокета задавањем циљне IP адресе и порта
//нпр. www.example.com:80
connect() // повезивање на сервер [блокирање]
…
send() // слање захтева
recv() // чекање одговора [блокирање]
… // нешто радимо са одговором...
close() // готово, прекид – не гаси серверски сокет!

## Slide 54: Серверски програм (оквирно)
socket()
// прављење серверског сокета – адреса се имплицитно одређује, јер сервер
// већ има додељену јавну IP адресу
bind() // придруживаље порта сокету
listen() // припрема за прихватање долазних конекција
accept() // чекање на долазну конекцију [блокирање]
…
recv() // чекање на захтев за прихваћену конекцију
…
send() // враћање одговора
close() // гашење сервера – прекид свих долазних конекција

## Slide 55: Основе рачунарских мрежа
Гледање унутар мреже помоћу команде Traceroute

## Slide 56: Мрежни сервиси крију детаље
Апликације комуницирају без реалне представе шта је унутар мреже
  Али ако нас занима шта је унутра …
рачунар
апликација 2
апликација 1
рачунар
???
Notes: Icons from Cisco icon library, http://www.cisco.com/web/about/ac50/ac47/2.html.

## Slide 57: Traceroute
. . .
Локални
рачунар
Удаљени
рачунар
1 хоп
2 хопа
3 хопа
N-1 хопова
N хопова
Испитује узастопне хопове како би реконструисао целу путању
Notes: Icons from Cisco icon library

## Slide 58: Употреба Traceroute

## Slide 59: Основи рачунарских мрежа
Протоколи и слојеви

## Slide 60: Мрежи је потребна модуларност!
Шта све мрежа ради за апликације:
  Прави и прекида конекцију
  Проналази путању за трансфер података
  Поуздано шаље податке
  Шаље податке произвољне величине
  Брзина слања се прилагођава могућностима мреже
  Дели проток међу корисницима
  Омогућава сигуран пренос током транзита
  Омогућава ново додавање рачунара и уређаја (чворова)
  …
Да би радила све ово, неке ствари се морају раздвојити, неке „ставити испред заграде“ (reuse)...
Notes: Draw nodes, links, add hosts, routers, apps

## Slide 61: Протоколи и слојеви
Протоколи и слојеви су главни механизам структуирања који мрежи даје модуларност
  Свака инстанца протокола комуницира виртуелно само са својим парњаком (peer) употребом договорених метода
  У стварности, они не комуницирају директно, већ свака инстанца користи услуге (services) слоја који је испод

## Slide 62: Протоколи и слојеви (2)
Протоколи су хоризонтални, слојеви вертикални
X
Y
Y
X
Инстанца протокола X
Парњак протокола
X
Чвор 1
Чвор 2
Доњи део инстанце (протокол Y)
Протокол X
Y нуди сервис горњем слоју

## Slide 63: Протоколи и слојеви (3)
Познатији протколи:
  TCP, IP, 802.11, Ethernet, HTTP, SSL, DNS, … and many more
Протокол стек је чест назив за скуп протокола у употреби:
  Нпр. Скуп протокола који користи Интернет прегледач на рачунару који је путем WiFi повезан на Интернет
HTTP
TCP
IP
802.11
Browser

## Slide 64: Енкапсулација
Енкапсулација је механизам слагања слојева протокола
  Нижи слој прави омотач око садржаја вишег слоја и додаје своје сопствене информације поруци
  Попут слања поште у коверти, поштари немају приступ унутрашњости коверте

## Slide 65: Енкапсулација (2)
Садржај нижих слојева је ближи спољашњости поруке
HTTP
TCP
IP
802.11
HTTP
TCP
HTTP
TCP
HTTP
IP
TCP
HTTP
IP
802.11

## Slide 66: Енкапсулација (3)
HTTP
TCP
IP
802.11
HTTP
TCP
HTTP
TCP
HTTP
IP
TCP
HTTP
IP
802.11
HTTP
TCP
IP
802.11
(медијум)
HTTP
TCP
HTTP
TCP
HTTP
IP
TCP
HTTP
IP
802.11
TCP
HTTP
IP
802.11

## Slide 67: Енкапсулација (4)
Сваки слој додаје своје заглавље:
802.11
IP
TCP
HTTP
Предњи битови
Задњи битови

## Slide 68: Демултиплексирање
Порука која пристиже се прослеђује протоколима које користи
??
UDP
TCP
ARP
IP
Ethernet
SMTP
HTTP
DNS

## Slide 69: Демултиплексирање (2)
Ради се путем кључева на почетку
Ethernet
IP
TCP
HTTP
UDP
TCP
ARP
IP
Ethernet
SMTP
HTTP
Тип медијума
IP поље
TCP број порта
Рачунар
Порука
DNS

## Slide 70: Предности раслојавања
Прикривање информација и поновна употреба
HTTP
TCP
IP
802.11
Browser
HTTP
TCP
IP
802.11
Server
HTTP
TCP
IP
Ethernet
Browser
HTTP
TCP
IP
Ethernet
Server
или

## Slide 71: Предности раслојавања (2)
Повезивање различитих система?
HTTP
TCP
IP
802.11
Browser
HTTP
TCP
IP
Ethernet
Server
???

## Slide 72: Предности раслојавања (3)
HTTP
TCP
IP
802.11
Browser
IP
802.11
IP
Ethernet
HTTP
TCP
IP
Ethernet
Server
IP
TCP
HTTP
802.11
IP
TCP
HTTP
Ethernet
IP
TCP
HTTP
Конверзија порука – табеле пресликавања протокола

## Slide 73: Мане раслојавања
Повећани трошкови меморије и обраде (overhead)
  Мање битно за дуже поруке
Прикривање информација
  Генерално је корисно, али неке апликације можда нпр. желе да знају да ли се подаци преносе путем кабла или бежично?

## Slide 74: Основе рачунарских мрежа
Референтни модели протокола и слојева

## Slide 75: Главне дилеме …
Коју функционалност имплементира неки слој?
  Ово је кључно питање дизајна модела
  Референтни модели одговарају на оваква питања

## Slide 76: OSI Модел са 7 слојева
Интернационални стандард за повезивање система
  Утицајан, али не превише коришћен у пракси
– Функције потребне кориснику, рад са порукама
– Конверзија за различите репрезентације
– Управљање сесијом
– Достављање сегмената (сегментација, потврђивање)
– Адресирање, рутирање пакета, контрола саобраћаја
– Слање оквира (скупова података)
– Слање битова путем реалних физичких канала
Notes: CN5E Slides 1-23

## Slide 77: Интернет Референтни Модел
Модел са четири слоја заснован на пракси
Апликација – Програми који користе услуге мреже
Транспорт – Задужен за размену података између чворова
Интернет – Слање пакета путем разнородних мрежа
Веза – Физичко слање података путем медијума
Notes: Write in layer numbers: 7, 4, 3, 2/1

## Slide 78: Интернет Референтни Модел (2)
IP слој је најтањи по питању броја протокола
7 Апликација
4 Транспорт
3 Интернет
2/1 Веза
и Физички
Ethernet
802.11
IP
TCP
UDP
HTTP
SMTP
RTP
DNS
3G
DSL
Cable

## Slide 79: Организације за стандарде
Неке познатије организације!
  Фокус је на
Орг. | Област | Примери стандарда
ITU | Телекомуникације | G.992, ADSL H.264, MPEG4
IEEE | Комуникације | 802.3, Ethernet 802.11, WiFi
IETF | Интернет | RFC 2616, HTTP/1.1 RFC 1034/1035, DNS
W3C | Веб | HTML5 стандард CSS стандард
Notes: Table from CN5E slides 1-41

## Slide 80: Јединице података у различитим слојевима
Слој | Јединица
Апликативни | Порука
Транспортни | Сегмент
Мрежни | Пакет
Слој везе | Оквир
Физички | Бит
Notes: Underline new terms segment, packet, frame

## Slide 81: Називи неких уређаја у мрежи
Мрежни
Веза
Мрежни
Веза
Веза
Веза
Физички
Физички
Хаб (разводник)
Понавља физички сигнал на све излазе
Свич (скретница)
Усмерава пакете само онима
којима су потребни
Рутер (усмеривач)
Усмерава пакете, али
води рачуна и о добрим
путањама
Notes: Underline new terms switch, router