## Slide 1: Рачунарске мреже
Александар Картељ
kartelj@matf.bg.ac.rs
Наставни материјали су преузети од: TANENBAUM, ANDREW S.; WETHERALL, DAVID J., COMPUTER NETWORKS, 5th Edition, © 2011
и прилагођени настави на Математичком факултету, Универзитета у Београду.
Slide material from: TANENBAUM, ANDREW S.; WETHERALL, DAVID J., COMPUTER NETWORKS, 5th Edition, © 2011.
Electronically reproduced by permission of Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey

## Slide 2: Мрежни слој
Преглед

## Slide 3: Шта ће нам мрежни слој?
Већ можемо да изградимо мрежу употребом веза и скретница...
Notes: Cisco icon library

## Slide 4: Проблеми са скретницама
Не скалирају се добро
  Табела релација би постала огромна
  Иницијално емитовање целом свету
Табела релација за цео свет!
Емитовање нових чворова ка целом свету!

## Slide 5: Проблеми са скретницама (2)
Не раде ако су технологије слоја везе различите
  Чворови на Етернету + 3G + 802.11 …
Notes: AP from pixabay

## Slide 6: Проблеми са скретницама (3)
Не омогућавају контролу саобраћаја
  Хоћемо да планирамо руте и проток
Пример неефикасне путање.

## Slide 7: Теме
Типови мрежних сервиса
  Датаграмски модел (пакети), Модел виртуелног кола
IP (Интернет протокол)
  Умрежавање различитих мрежа
  Прослеђивање (алгоритам најдужег одговарајућег префикса)
  Помоћни механизми: ARP и DHCP
  Грешке: протокол ICMP
IPv6, будућност IP-а - прескачемо
NAT
Routing algorithms – следећи пут

## Slide 8: Рутирање или прослеђивање
Рутирање је процес одлучивања у ком правцу треба послати саобраћај
  Овакво одлучивање је скупо!
  Морају се развити паметни алгоритми...
Куда да шаљем?
Куда да шаљем?
Куда да шаљем?

## Slide 9: Рутирање или прослеђивање (2)
Прослеђивање је процес слања пакета на основу локалне табеле
  Чворови то раде локално и брзо
Прослеђивање!
пакет

## Slide 10: План рада
Прослеђивање ћемо прво обрадити
  Како чворови шаљу пакете другим чворовима
  Претпостављамо да је већ одлучено где шаљу
Рутирање следећи пут
  Одлучивање где се пакети шаљу
  Логички иде пре прослеђивања, али засад посматрамо као „црну кутију“
  Алгоритми над графовима

## Slide 11: Мрежни слој
Типови сервиса

## Slide 12: Два типа мрежних сервиса
Датаграми, сервис без успотављања везе
  Попут поште
  (IP протокол ради ово)
Виртуелна кола, сервис са успостављањем везе
  Попут фиксне телефоније
Notes: Icons from openclipart or pixabay

## Slide 13: Сачувај-и-проследи механизам
Оба типа сервиса се реализију техником сачувај-и-проследи (store-and-forward)
  Усмеривачи (рутери) добијају пакет, и привремено га чувају све док га не проследе даље (користе баферисање)
  Користи технику статистичког мултиплексирања за управљање протоком

## Slide 14: Датаграмски сервис
Пакет садржи циљну адресу на основу које усмеривач прослеђује пакет даље
ISP
Notes: CN5E slides #5-5

## Slide 15: Датаграмски сервис (2)
Сваки усмеривач има табелу прослеђивања (forwarding table) – табела се мења!
  Ред у табели за дату циљну адресу одређује суседни чвор којем ће се пакет проследити (следећих хоп)
А (иницијално) A (касније) C табела Е табела
B
B
Notes: CN5E slides #5-5

## Slide 16: IP (Интернет протокол)
Мрежни слој користи датаграмски сервис
  IPv4 пакет има 32-битну адресу и обично је велик око 1.5 KB
TCP сегмент
Notes: CN5E slides #5-62

## Slide 17: Виртуелно коло
Три фазе:
  Успостављање виртуелног кола
      Одабир путање и слање информација о путањи свим релевантним усмеривачима
  Пренос података
      Пакети се прослеђују дуж успостављеног виртуелног кола
  Брисање виртуелног кола
      Сви релевантни усмеривачи бришу информације о виртуелном колу
Као код фиксне телефоније, само што је веза виртуелна:
  Канал се не резервише само за ту конекцију, већ статистичким мултиплексирањем за већи број виртуелних кола и/или датаграмских сервиса

## Slide 18: Виртуелно коло (2)
Пакети садрже само кратки идентификатор в. кола
  Овај идентификатор нема глобално значење као IP адреса, већ само на нивоу неког дела слоја везе
ISP
Notes: CN5E slides #5-6

## Slide 19: Датаграми или Виртуелно коло
Карактеристика | Датаграми | Виртуелна кола
Припрема | Није неопходна | Неопходно
Адресирање | Пакети носе пуне адресе | Пакети носе кратку ознаку
Усмеравање | По пакету | По колу
Откази | Лакше за разрешавање | Тешко за разрешавање
Различити квалитети сервиса | Тешко за додавање | Лако за додавање

## Slide 20: Мрежни слој
Повезивање различитих мрежа (међумреже)

## Slide 21: Разлике међу мрежама
Разлике у много аспеката:
  Тип сервиса (датаграми, виртуелна кола)
  Адресирање
  Kвалитет услугe - QOS (Quality of Service)
  Величине пакета
  Сигурност (има/нема енкрипције)

## Slide 22: Повезивање датаграмског сервиса виртуелног кола
Потребно је пресликавање између IP адреса и ознака виртуелног кола
ISP често користе виртуелна кола како би груписали IP саобраћај и брже га пренели
Прелаз на В.К!
Прелаз са В.К!
Виртуелно коло
Notes: CN5E #5-53

## Slide 23: IPv4 (Интернет протокол)
Пакети садрже разне друге информације:
  Верзију
  Заглавље
  Дужина пакета
  Контролни збирови
  IP адресе (није исто што и адресе на слоју везе)
  ...
TCP сегмент
Notes: CN5E slides #5-62

## Slide 24: Мрежни слој
IP префикси

## Slide 25: Тема
Како изгледају IP адресе?
  Шта су IP префикси (или блокови адреса)
  Све ово се односи на IPv4
To: 128.0.32.4
From: 18.31.0.67
18.31.0.67
Notes: Icon from Cisco icon library.

## Slide 26: IP адреса
IPv4 користи 32-битну адресу
  IPv6 користи 128-битну адресу
Нотација у виду квартета декадних бројева
  Четири 8-битна броја одвојена тачкама
aaaaaaaabbbbbbbbccccccccdddddddd ↔ A.B.C.D
8 бита
8 бита
8 бита
8 бита
00010010000111110000000000000001 ↔

## Slide 27: IP префикси
Адресе се групишу у блокове који се називају префикси
  L-битни префикс је група адреса које имају исти префикс дужине L бита
  То значи да L-битни префикс има 232-L различитих адреса
  Префикси описују мреже рачунара односе опсеге адреса
Notes: CN5E slides #5-63

## Slide 28: IP префикси (2)
Нотација обллика “IP адреса/дужина префикса”
  Нпр., 128.13.0.0/16 је опсег 128.13.0.0 до 128.13.255.255
  Префикс облика /24 одговара опсегу са 256 адреса док /32 одговара јединственој адреси
000100100001111100000000xxxxxxxx ↔
↔ 128.13.0.0/16

## Slide 29: IP префикси (3)
IP адреса припада различитим префиксима
Више специфичан префикс
  Је дужи префикс, јер ближе одређује опсег око те адресе
Мање специфичан префикс
  Је краћи префикс. Који је најмање специфичан?
Број адреса у префиксу
/8
/16
/24
/32
/0
20
28
216
224
232
Мање
Више специфичан

## Slide 30: IP класе адреса – стари систем груписања
Раније су IP адресе биле груписане у класе адреса фиксне дужине
Класа C је нпр. адекватна за локалне мреже
  Омогућава 2097152 различитих мрежа величине до 256 рачунара
0
10
110
0
16
24
32 бита
8
Класа A, 224 адреса
Класа B, 216 адреса
Класа C, 28 адреса
Део који описује мрежу
Део који описује рачунар у мрежи

## Slide 31: Јавне / приватне IP адресе
Јавна IP адреса нпр., 18.31.0.1
  Јединствена ознака рачунара на Интернету
  Мора се доделити пре употребе (регулаторно тело)
  Већим делом потрошене ... долази време за прелазак на IPv6!
Приватне IP адресе
  Нису глобално јединствене
  Јесу јединствене на нивоу мањих мрежа, нпр. у мрежи фирме, кућне локалне мреже и слично
  Примери: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16
  Потребна је јавна бар једна јавна IP адреса и NAT да би се из оваквих мрежа повезали на Интернет

## Slide 32: Додељивање јавних IP адреса
Хијерархијски процес
  IANA је светско регулаторно тело
    Додељује цео опсег адреса регионалним телима
  Регионална тела додељују опсеге компанијама у региону
  Компаније додељују конкретним рачунарима
IANA
(Све IP адресе)
ARIN (US, Canada)
APNIC (Asia Pacific)
RIPE (Europe)
LACNIC (Latin America)
AfriNIC (Africa)
ISP
Компаније
Крајњи корисници
Крајњи корисници
(DHCP)

## Slide 33: Мрежни слој
Прослеђивање у IP протоколу

## Slide 34: IP прослеђивање
Све IP адресе једне мреже припадају истом префиксу
Сваки усмеривач поседује табелу уређених парова облика (префикс, следећи чвор – хоп)
Зашто не (циљна адреса, следећи чвор)?
D
C
B
A
Prefix | Next Hop
192.24.0.0/18 | D
192.24.12.0/22 | B

## Slide 35: Најдужи одговарајући префикс
Префикси у табели се могу преклапати!
Правило најдужег одговарајућег префикса:
  За сваки пакет, пронаћи најдужи префикс који садржи циљну адресу, односно најспецифичнији префикс
  Проследити пакет чвору који одговара том префиксу

## Slide 36: Најдужи одговарајући префикс (2)
Prefix | Next Hop
192.24.0.0/18 | D
192.24.12.0/22 | B
192.24.0.0
192.24.63.255
/18
/22
192.24.12.0
192.24.15.255
IP адреса
192.24.6.0 
192.24.14.32 
192.24.54.0 
Специфичнији
D
B
D

## Slide 37: Најдужи одговарајући префикс (3)
Могу да пруже подразумевано понашање, са мање специфичним префиксом
Могу да пруже специјално понашање, са специфичнијим префиксом
  Због перформанси, сигурности итд.
Огромна табела је распарчана хијерахијски на велики број усмеривача
  Компактније табеле  подразумеваније (мање ефикасно, сигурно, ...) понашање
  Веће табеле  специфичније (ефикасније, сигурније,...) понашање
  Ово је компромис између временске и просторне сложености који стално срећемо у рачунарству!

## Slide 38: Мрежни слој
Помоћни механизми: ARP и DHCP

## Slide 39: Тема
Два проблема
  Додељивањe IP адресе рачунару у мрежи (DHCP)
  Одређивање адресе у слоју везе (MAC) за циљну IP адресу (ARP)
Која је адреса у слоју везе?
Који је мој IP?
Notes: Icon from Cisco icon library.

## Slide 40: Додељивање IP адресе
Први проблем:
  Чвор A се покрене по први пут …
  Која је његова IP адреса?
  Која је IP адреса његовог усмеривача итд?
  Етернет адреса је фабрички задата на мрежној картици
  Да ли ово може фабрички да се зада?
Где сам ја?

## Slide 41: Додељивање IP адресе (2)
Ручно подешавање (стари приступ)
Протокол за аутоматско подешавање адреса (DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol)
Узми A.B.C.D
Који је мој IP?

## Slide 42: DHCP
Опис протокола (рачунар не зна где је DHCP):
Чвор емитује пакет целој мрежи (специјална адреса за емитовање је 255.255.255.255)
DHCP одговара чвору циљано на основу његове MAC адресе са предложеном IP адресом
Чвор емитује одговор да му одговара предложена адреса (може да буде више DHCP-ова)
DHCP потврђује и брише адресу из списка слободних IP адреса

## Slide 43: DHCP (2)
Клијент
DHCP сервер
discover
request
offer
ack
Емитовање
Notes: Icons from cisco icon library

## Slide 44: DHCP (3)
Клијент може и да обнови већ додељену IP адресу ако је раније добио
  Шаље само REQUEST и добија ACK
Протокол такође омогућава паралелни рад више реплицираних DHCP сервера
  Зарад поузданости и ефикасности
  REQUEST се емитује тако да су синхронизовани

## Slide 45: Слање IP пакета
Други проблем:
  Чвор мора да сазна циљну адресу у слоју везе како би послао оквире на одговарајући чвор
  Како на основу циљне IP адресе да сазна адресу у слоју везе?
Изворна
Етернет
Циљна.
Етернет
Изворна IP
Циљна IP
Подаци…
Слој везе
Од
DHCP
Са
NIC
Од ARP-а (Adress Resolution Protocol)
Notes: Icons from cisco icon library

## Slide 46: ARP
Опис протокола (једноставан):
Чвор који хоће да сазна емитује циљну IP адресу
Онај који има ту адресу за своју изворну, враћа му одговор са својом адресом у слоју везе

## Slide 47: ARP (2)
Чвор
Циљни чвор
request
Емитовање
Ко има IP 1.2.3.4?
reply
Моја MAC адреса је 1:2:3:4:5:6
Notes: Icons from cisco icon library

## Slide 48: Мрежни слој
Протокол за грешке ICMP

## Slide 49: Тема
Шта се ради када се деси грешка приликом прослеђивања?
  Потребно је да се то некако јави чвору који је послао пакет
ICMP (Internet Control Message Protocol)
Notes: Cisco icons

## Slide 50: ICMP
Када усмеривач детектује грешку при прослеђивању
  нпр. превелики пакет, максималан број хопова и сл.
  Усмеривач шаље ICMP пакет пошиљаоцу
  Притом одбацује проблематични пакет
Грешка!
Ок, исправићу…
XXXXXXX
ICMP пакет
Notes: Cisco icon library

## Slide 51: ICMP (2)
ICMP пакет садржи тип грешке, код и контролни збир
ICMP пакет је исти као IP пакет, има само индикаторско поље које омогућава разликовање
Назив | Тип/ Код | Употреба
Dest. Unreachable (Net or Host) | 3 / 0 or 1 | Недоступност циља
Dest. Unreachable (Fragment) | 3 / 4 | Пакет превелик
Time Exceeded (Transit) | 11 / 0 | Traceroute
Echo Request or Reply | 8 or 0 / 0 | Ping (тестирање циља)
Notes: Draw ICMP message format

## Slide 52: Мрежни слој
NAT – превођење адреса

## Slide 53: NAT (Network Address Translation)
NAT повезује рачунаре из локалне мреже на спољну мрежу, нпр. Интернет
  IPv4 омогућава само пар милијарди доступних јавних адреса
  Међутим, рачунара који се повезују на Интернет је много више
NAT је мотивисан управо несташицом IPv4 адреса

## Slide 54: NAT (2)
Стандардни сценарио:
  Кућни рачунари користе “private” IP адресе
  NAT (у оквиру кућног усмеривача- AP) повезује више кућних рачунара на једну јавну адресу додељену од стране ISP
ISP
Вишеструки рачунари
ISP види све као један једини рачунар
NAT
Notes: Cisco icon library

## Slide 55: Како NAT ради?
Он одржава табелу (пресликавање) унутрашњих/спољних адреса
  Заправо је то пресликавање IP+TCP порт информација
Портови су неопходни како би мапирање било 1-1, јер је спољних адреса мање (обично само једна)
Унутрашњи IP:port | Спољни IP : port
192.168.1.12 : 5523 | 44.25.80.3 : 1500
192.168.1.13 : 1234 | 44.25.80.3 : 1501
192.168.2.20 : 1234 | 44.25.80.3 : 1502
Шта ISP мисли
Шта рачунар мисли

## Slide 56: Како NAT ради (2)
Приликом слања података из локалне мреже
  Сваком IP пакету се мења адреса пошиљаоца у складу са задатим пресликавањем (с лева на десно)
Приликом прихватања података из спољне мреже
  Сваком IP пакету се мења адреса примаоца у складу са задатим пресликвањем (с десна на лево)

## Slide 57: NAT лоше стране
Нарушена је „чистоћа“ слојевитости
  Ради на мрежном слоју, а барата TCP портовима
Пакети могу да се примају само ако је претходно било послатих пакета. Зашто?
Тешко је, готово немогуће, користити сервере преко NAT-a, зашто?

## Slide 58: NAT добре стране
Смањује потребе за јавним IP адресама
  Довољна једна по домаћинству
Лако се инсталира
Често има у себи и неки вид заштите од упада (firewall)
Помаже и по питању приватности, зашто?