## Slide 1: Увод у организацију и архитектуру рачунара 1
Александар Картељ
kartelj@matf.bg.ac.rs

## Slide 2: Аритметичко логичка јединица

## Slide 3: Рачунарска аритметика
Цели бројеви

## Slide 4: Подсећање на различите типове записа
Знак и апсолутна вредност
  Први бит означава знак
  Позитивна и негативна нула
Непотпуни комплемент
  Први бит такође означава знак
  Негација број се добија комплементирањем свих цифара
  Позитивна и негативна нула
Потпуни комплемент
  Први бит означава знак
  Негација се добија додавањем јединце на непотпуни комплемент
  Само једна нула

## Slide 5: Примери записа

## Slide 6: Операције над целим бројевима
Мењање дужине записа
Промена знака
Прекорачење
Сабирање и одузимање
Множење
Дељење

## Slide 7: Мењање дужине записа
Нека тренутна дужина записа износи n
Ако је циљна дужина записа m, онда имамо три случаја:
  m<n – није дозвољена операција, јер се могу изгубити информације
  m=n – нема промене дужине у овом случају
  m>n – валидна промена дужине

## Slide 8: Мењање дужине записа знак и апсолутна вредност
Бит за знак се помери на позицију највеће тежине, а остала места попуне нулама

## Slide 9: Мењање дужине записа непотпуни и потпуни комплемент
Број са највише позиције у краћем запису се дописује на све новододате позиције

## Slide 10: Промена знака – знак и апсолутна вредност
Комплементира се бит за знак броја

## Slide 11: Промена знака – непотпуни комплемент
Комплементирање сваке цифре у запису

## Slide 12: Промена знака – потпуни комплемент
Два корака:
  Комплементирање сваке цифре укључујући и место за знак
  Добијени број се сабере са 1 и игнорише евентуално прекорачење

## Slide 13: Промена знака – потпуни комплемент (2)

## Slide 14: Прекорачење
При сабирању бројева A и B који су записани са n цифара, може се добити број C за чији тачан запис је потребна n+1 цифра
Ова ситуација се назива прекорачење
На бројеве А и B се додаје једна цифра вишка на највишу позицију
  Код сабирања се прекорачење препознаје тако што збир има различит знак у односу на операнде – односно различиту цифру вишка
Генерише се специјални (overflow) сигнал у ALU
Може се десити и код множења, ако није одвојено довољно простора за производ

## Slide 15: Прекорачење код потпуног комплемента
Код потпуног комплемента је могуће одредити прекорачење и без додавања цифре вишка
Логичка формула за детекцију прекорачења је:
Проверити је на четворобитним бројевима (3 и 5) или (-4 и -7).
Проверити да ли ради у запису знак и апсолутна вредност.

## Slide 16: Сабирање и одузимање неозначених бројева
Записи се поравнају у складу са тежинама цифара
Само се врши бинарно сабирање сваке две поравнате цифре
Могућ је пренос у износу од 1 на вишу позицију
Пренос на позицију најмање тежине је подразумевано 0

## Slide 17: Сабирање и одузимање знак и апсолутна вредност
Ако су бројеви истог знака, онда је и резултат сабирања тог истог знака
Ако су бројеви различитог знака, знак ће бити једнак сабирку који има већу апсолутну вредност
Апсолутна вредност је разлика веће и мање апс. вр. бројева
Одузимање се своди на сабирање уз промену знака операнду

## Slide 18: Сабирање и одузимање непотпуни комплемент
Најпре се рачуна међурезултат сабирањем као да су неозначени
У другом кораку се пренос са бита највеће тежине дода на међурезултат.

## Slide 19: Сабирање и одузимање непотпуни комплемент (2)
Одузимање се своди на сабирање са негираним операндом.

## Slide 20: Сабирање и одузимање потпуни комплемент
Најпре се рачуна међурезултат као и збир неозначених бројева
Коначан резултат се добија простим уклањањем преноса са највише позиције и провером прекорачења
Одузимање се, као и раније, своди на сабирање са промењеним знаком операнда

## Slide 21: Сабирање и одузимање потпуни комплемент (2)

## Slide 22: Множење неозначених бројева
Стандардно множење са потписивањем делимичних збирова

## Slide 23: Множење неозначених бројева (2)
Множење неким степеном двојке одговара померању регистра

## Slide 24: Множење неозначених бројева (3)
Побољшања:
Проблем је памћење делимичних резултата
  Боље је имати само један међурезултат (активни резултат)
Потребно је рачунати међузбирове само за позиције које одговарају бинарним јединицама
Хардверску имплементацију у домену дигиталне логике
  Овде дајемо само идеју

## Slide 25: Идеја хардверског множења неозн. бр.
Потребна су три регистра A, M и P и један једнобитни регистар C
Множеник се уписује у M, а множилац у P, A и C су на нули
Бит множиоца са помера ка већој позицији (иницијално на најнижој)
  Уколико је вредност бита 1, врши се сабирање M и A, иначе ништа
Померање садржаја регистара C, A и P удесно (сва три се посматрају спојено)
Ако нису обрађени сви битови множиоца, враћамо се на корак 2.
Завршено, вредност производа је уписана у регистрима A и P (посматрају се као један регистар)

## Slide 26: Идеја хардверског множења неозн. бр. (2)

## Slide 27: Множење означених бројева у потпуном комплементу – Бутов алгоритам
Потребна су четири регистра, A, M, P и једнобитни P-1
Иницијализација као код претходног алгоритма
Пореде се бит најмање тежине у P и вредност P-1
  Ако су различити 01, онда се множеник и А саберу
  Ако су различити 10, тада се множеник одузме од А
  Ако су једнаки (00 или 11), онда нема акције
Померају се спојени регистри A, P и P-1 удесно
Ако нису обрађени сви битови множиоца, враћамо се на 2.
Резултат је уписан у спојене регистре A и P

## Slide 28: Множење означених бројева у потпуном комплементу – Бутов алгоритам (2)

## Slide 29: Дељење неозначених бројева

## Slide 30: Дељење неозначених бројева (2)
Три регистра P, A и M, и бројач иницијално постављен на број битова у регистрима
У P се уписује дељеник, у М делилац, а у А нула
А и P се померају улево за један бит
Од А се одузима М
Ако је А веће или једнако од 0, у бит најмање тежине P се уписује 1, а иначе 0. Садржај M се сабира са A ради враћања претходног стања.
Вредност бројача се смањује за 1 и ако је бројач већи од 0, врамо се на корак 1
Завршено, количник је уписан у регистру P, а остатак у A

## Slide 31: Дељење неозначених бројева (3)
Три регистра P, A и M, и бројач иницијално постављен на број битова у регистрима
У P се уписује дељеник, у М делилац, а у А нула
А и P се померају улево за један бит
Од А се одузима М
Ако је А веће или једнако од 0, у бит најмање тежине P се уписује 1, а иначе 0. Садржај M се сабира са A ради враћања претходног стања.
Вредност бројача се смањује за 1 и ако је бројач већи од 0, врамо се на корак 1
Завршено, количник је уписан у регистру P, а остатак у A

## Slide 32: Дељење неозначених бројева (4)

## Slide 33: Рачунарска аритметика
Бинарно кодирани декадни бројеви

## Slide 34: Бинарно кодирани декадни бројеви (BCD)
Мотивација: омогућавање тачног записа мешовитих бројева
  Видели смо раније примере када неки разломљени број не можемо тачно запамтити
Сваку цифру чувамо засебно са најмање 4 бинарне цифре
Кодирање декадних цифара мора бити једнозначно
Пожељне особине за извођење аритметичких операција:
  Највећој цифри (9) придружити највећу бинарну вредност
  (Не)парним декадним одговарају (не)парни бинарни
  Комплементарност кода – ако су a+b=9, онда и бинарне кодне репрезентације треба да буду комплементарне

## Slide 35: Примери кодирања

## Slide 36: Грејов код
Грејов код поставља услов да бинарне репрезентације узастопних декадних бројева имају разлику на само једном биту (практично?)
Постоји више начина да се конструише Грејов код
  Функција кодирања није јединствена
Често употребљавана Грејова функција кодирања је:
Где је n – дужина записа, а i је број који представљамо, док је ni одговарајућа бинарна репрезентација броја i
Заокружени знак плус је ексклузивна дисјункција

## Slide 37: Грејов код (2)

## Slide 38: Означени бинарно кодирани декадни бр.
Знак и апсолутна вредност
  За запис знака се оставља додатна декадна цифра
  Које ће вредности представљати знакове зависи од имплементације
10-ти комплемент
  Негација броја се добија комплементирањем према основи 10
  То значи да ће нула означавати позитивне, а деветка негативне бројеве
Најчешће се користи запис знак и апсолутна вредност

## Slide 39: Чен-Хо кодирање
Кодира три декадне цифре у 10 бита (оптимизовано)
20% ефикасније од BCD записа
Дели цифре на мале (0-7) и велике (8,9)
  За мале довољна три бита, а за велике један за међусобну разлику
Примери комбинација:
  Све три цифре мале: 3 + 3 + 3 за цифре + 1 бит да означи комбинацију
  Две цифре мале: 3 + 3 + 1 за цифре + 3 бита за комбинацију
  Једна цифра мала: 3 + 1 + 1 за цифре + 5 битова за комбинацију
  Све цифре велике: 1 + 1 + 1 за цифре + 5 за комбинацију (2 су вишак)

## Slide 40: Чен-Хо кодирање (2)
Бинарно кодирање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Децимални запис |  |  | 
1024 стања | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | d2 | d1 | d0 | Вредности
50.0% (512) | 0 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | 0abc | 0def | 0ghi | (0–7) (0–7) (0–7)
37.5% (384) | 1 | 0 | 0 | c | d | e | f | g | h | i | 100c | 0def | 0ghi | (8–9) (0–7) (0–7)
 | 1 | 0 | 1 | c | a | b | f | g | h | i | 0abc | 100f | 0ghi | (0–7) (8–9) (0–7)
 | 1 | 1 | 0 | c | d | e | f | a | b | i | 0abc | 0def | 100i | (0–7) (0–7) (8–9)
9.375% (96) | 1 | 1 | 1 | c | 0 | 0 | f | a | b | i | 0abc | 100f | 100i | (0–7) (8–9) (8–9)
 | 1 | 1 | 1 | c | 0 | 1 | f | d | e | i | 100c | 0def | 100i | (8–9) (0–7) (8–9)
 | 1 | 1 | 1 | c | 1 | 0 | f | g | h | i | 100c | 100f | 0ghi | (8–9) (8–9) (0–7)
3.125% (8 од 32) | 1 | 1 | 1 | c | 1 | 1 | f | 0 | 0 | i | 100c | 100f | 100i | (8–9) (8–9) (8–9)
Notes: Код прве групе је 0 фиксирана на b9, и тако се разликује од свих осталих група, јер оне имају 1 на b9.
Друга група задржава дакле b9 на 1, док варира b8 и b7 na 3 могућа начина, док је 4 начин (11) резервисан за трећу групу.
Трећа група задржава 1 на b9 и 11 на b8b7, док варира b5 и b4 на три начина, преостали начин остаје резервисан за последњу групу.
У четвртој групи су варијације за b2b1 фиксиране на 00, јер нам треба 1000 троцифрених бројева, а имамо на располагању 24, па су још три комбинације по 8 бројева вишак.

## Slide 41: DPD
Densely Packed Decimal
Слично као Чен-Хо, али користи другачије уређење битова
Кодира три декадне цифре у 10 бита
Иста идеја да се велике цифре представљају једним битом, а мале са три бита
Предности у односу на Чен-Хо:
  1 дек. цифра се може кодирати у 4 бита, а 2. дек. цифре у 7 бита, нпр. за 38 цифара Чен-Хо користи 130 бита (13 триплета), док DPD користи 127 бита
  Кодирање 1 или 2 дек. цифре је десно поравнато, док су остали битови 0, због тога се проширење записа лако извршава

## Slide 42: DPD (2)
DPD кодирање |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Децимални запис |  |  | 
b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | d2 | d1 | d0 | Вредности
a | b | c | d | e | f | 0 | g | h | i | 0abc | 0def | 0ghi | (0–7) (0–7) (0–7)
a | b | c | d | e | f | 1 | 0 | 0 | i | 0abc | 0def | 100i | (0–7) (0–7) (8–9)
a | b | c | g | h | f | 1 | 0 | 1 | i | 0abc | 100f | 0ghi | (0–7) (8–9) (0–7)
g | h | c | d | e | f | 1 | 1 | 0 | i | 100c | 0def | 0ghi | (8–9) (0–7) (0–7)
g | h | c | 0 | 0 | f | 1 | 1 | 1 | i | 100c | 100f | 0ghi | (8–9) (8–9) (0–7)
d | e | c | 0 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | i | 100c | 0def | 100i | (8–9) (0–7) (8–9)
a | b | c | 1 | 0 | f | 1 | 1 | 1 | i | 0abc | 100f | 100i | (0–7) (8–9) (8–9)
x | x | c | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 1 | i | 100c | 100f | 100i | (8–9) (8–9) (8–9)

## Slide 43: Упоредна табела различитих кодирања
Број | BCD | Чен-Хо | DPD
5 | 0000 0000 0101 | 000 000 0101 | 000 000 0101
9 | 0000 0000 1001 | 110 000 0001 | 000 000 1001
55 | 0000 0101 0101 | 000 010 1101 | 000 101 0101
79 | 0000 0111 1001 | 110 011 1001 | 000 111 1001
80 | 0000 1000 0000 | 101 000 0000 | 000 000 1010
99 | 0000 1001 1001 | 111 000 1001 | 000 101 1111
555 | 0101 0101 0101 | 010 110 1101 | 101 101 0101
999 | 1001 1001 1001 | 111 111 1001 | 001 111 1111

## Slide 44: Рачунарска аритметика
Реални бројеви

## Slide 45: Реални бројеви у покретном зарезу
Бавићемо се само аритметиком у покретном зарезу
Број се представља помоћу основе B која је увек парна и прецизности p (број значајних цифара)
Нпр. Нека је B=10 и p=4:
  0.4 = 4.000 x 10-1
  564000000000000000000000000 = 5.640 x 1026
Ако је B=2, p=10:
  0.4 = 1.100110011 x 2-2
Обично се користе основе 2, 10 и 16

## Slide 46: Стандард IEEE754-2008
Прописује репрезентације реалних бројева у покретном зарезу
Основе B=2 и B=10
Прописује операције:
  Сабирања и дузимања
  Множења и дељења
  Спојеног вишеструког сабирања
  Кореновања
  Рачунања остатка при дељењу
  Поређења два броја
  Конверзије из (и у) целобројну вредност
  Конверзије између различитих формата у покретном зарезу, ...

## Slide 47: IEEE754-2008 - репрезентација
Број се представља на један од три начина:
  Уређена тројка (знак, експонент, значајни део броја) (-1)знак x Bекспонент x [значајни део]
  +∞, - ∞
  qNaN (тихи NaN) и sNaN (сигнални NaN)
Основе су 2 или 10
Величина значајног дела је одређена параметром p

## Slide 48: IEEE754-2008 – опсег вредности
Максимална вредност експонента је emax, а минимална emin=1-emax
Бројеви у интервалу [Bemin, Bemax x (B-B1-p)] се називају нормални
Бројеви мањи по апсолутној вредности од Bemin називају се субнормални
  Значајне цифре имају водеће нуле, нпр. број 2-10 ако је emin=-9, B=2

## Slide 49: IEEE754-2008 – класе података
Класе података прописане стандардом:
  Нормални бројеви
  Субнормални бројеви
  NaN
  Бесконачно
  Означена нула

## Slide 50: Реални бројеви у декадној основи
Софтверски
  Запис и операције се реализују софтверски
  Неефикасно
Хардверски
  Помоћу BCD записа
    Фиксни зарез
    Сложено извођење операција (прескочили смо овај део)
    Знатно спорије од рада у бинарној основи
  Помоћу записа у покретном зарезу (IEEE754-2008)
    Мали број процесора подржава овакав запис

## Slide 51: IEEE754-2008 – преглед формата записа

## Slide 52: IEEE754-2008 binary32
Експонент може бити записан или као означен или као неозначен
Ако је неозначен, онда се права вредност добија одузимањем 2w-1=127
d0 се не записује, јер је имплицитно 1

## Slide 53: IEEE754-2008 binary32

## Slide 54: IEEE754-2008 decimal64
Знак | Комбинација | Део експонента | Значајне цифре
1 бит | 5 битова | 8 битова | 50 битова
s | mmmmm | xxxxxxxx | cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
Из битова комбинације се позајмљује у одређеним случајевима 2 бита за експонент {00,01,10} (експонент се записује као неозначен)
Највећи експонент је дакле (1011111111)2=(767)10
Вредност броја се рачуна по формули:
(−1)знак × 10експонент−383 × [значајни део]

## Slide 55: IEEE754-2008 decimal64 (2)
Комбинација | Додатни битови експонента | Додатни значајни битови | Значење
00mmm | 00 | 0xxx | Регуларно
01mmm | 01 | 0xxx | Регуларно
10mmm | 10 | 0xxx | Регуларно
1100m | 00 | 100x | Регуларно
1101m | 01 | 100x | Регуларно
1110m | 10 | 100x | Регуларно
11110 | — | — | ±∞
11111 | — | — | NaN

## Slide 56: IEEE754-2008 сабирање и одузимање
Ако су:
Онда се операције сабирања и одузимања у општем случају раде:
Треба водити рачуна о специјалним вредностима (бесконачности)
Сабирање значајних делова се врши према правилима за сабирање целих бројева у запису знак и апсолутна вредност
Покушава се нормализација броја (тражи експонент тако да d0 буде имплицитно 1)

## Slide 57: IEEE754-2008 множење и дељење
Формула:
И овде се води рачуна о специјалним вредностима
Множење значајних деловасе врши према правилима множења целих бројева у запису знак и апсолутна вредност
Покушава се нормализација броја