## Slide 1: Увод у организацију и архитектуру рачунара 1
Александар Картељ
kartelj@matf.bg.ac.rs
Напомена: садржај ових слајдова је преузет од проф. Саше Малкова

## Slide 2: Основи дигиталне логике
Булова алгебра

## Slide 3: Алгебра логике
Алгебра логике је структура { S; , , ¬ }
  Константе: S={ ⊤, ⊥ }
  Унарна операција: ¬
  Бинарне операције: , 

## Slide 4: Алгебра логике (2)
Рачунарска нотација:
  Константе: 0, 1
  Променљиве: A, B, C, ...
  Операције: ~А (или А’...), A·B (или AB), A+B

## Slide 5: Законитости
AB = BA | A+B = B+A | Закон комутације
(AB)C = A(BC) | (A+B)+C | Закон асоцијације
A(B+C) = AB+AC | A+(BC) = (A+B)(A+C) | Закон дистрибуције
1·A = A | 0+A = A | Неутрални елемент
A A’ = 0 | A+A’ = 1 | Инверзни елемент

## Slide 6: Законитости (2)
А · 0 = 0 | A + 1 = 1 | Нула
A · A = A | A + A = A | Идемпотенција
A (A + B) = A | A + (AB) = A | Апсорпција
A’’ = A |  | Двострука негација
(AB)’ = A’ + B’ | (A+B)’ = A’ B’ | Де Морганова правила

## Slide 7: Логичке функције
Свака функција са доменом Sn и кодоменом S назива се логичка функција:
f: S  S  ...  S  S

## Slide 8: Логичке функције (2)
Колико постоји различитих логичких функција реда n (са n аргумената)?

## Slide 9: Логичке функције реда 0
Логичке функције без аргумената:
  f00 (x) = 0
  f01 (x) = 1

## Slide 10: Логичке функције реда 1

## Slide 11: Логичке функције реда 2

## Slide 12: Логичке функције реда 2 (2)

## Slide 13: Пун систем функција
Пун систем функција је скуп функција на основу кога се могу извести све остале функције
Ако се из неког система функција могу извести све функције неког пуног система функција, онда је и тај систем пун систем функција

## Slide 14: Неки пуни системи функција
{ , , ¬ }
  проверити

## Slide 15: Неки пуни системи функција (2)
{ , ¬ }
  проверити
{ , ¬ }
  показати
{  }
  показати
{  }
  показати

## Slide 16: Нормалне форме функција
Елементарна конјункција
  логички израз који не садржи дисјункцију
  тј. садржи само негацију и конјункцију
  пример:
    А B C’ D E’
Елементарна дисјункција
  логички израз који не садржи конјункцију
  тј. садржи само негацију и дисјункцију
  пример:
    А + B’ + C + D’ + E

## Slide 17: Нормалне форме функција (2)
Савршена елементарна конјункција
  елементарна конјункција која садржи све променљиве из скупа променљивих (обично “све аргументе функције”)
Савршена елементарна дисјункција
  елементарна дисјункција која садржи све променљиве из скупа променљивих (обично “све аргументе функције”)

## Slide 18: Нормалне форме функција (3)
Дисјунктивна форма
  логички израз који се састоји од елементарних конјункција међусобно повезаних операцијама дисјункције
Конјунктивна форма
  логички израз који се састоји од елементарних дисјункција међусобно повезаних операцијама конјункције

## Slide 19: Нормалне форме функција
Савршена дисјунктивна нормална форма
  дисјунктивна форма у којој су све конјункције савршене елементарне конјункције
  СДНФ (енгл. SOP – sum of products)
Савршена конјунктивна нормална форма
  конјунктивна форма у којој су све дисјункције савршене елементарне дисјункције
  СКНФ (енгл. POS – product of sums)

## Slide 20: Улога СКНФ и СДНФ
Свака логичка функција се може дефинисати у облику СКНФ и СДНФ
Који је облик бољи зависи од функције, тј. од броја 0 и 1 у резултатима

## Slide 21: Алтернативни запис СДНФ
Сваки улаз се посматра као један бит неозначеног целог броја
  пример: F(A1, А2, А3) се посматра као запис неозначеног целог броја од 3 бита: A1А2А3=b2b1b0
СДНФ се записује у облику ∑(n1,n2,...,nk), где су n1,n2,...,nk бројеви који одговарају записима оних савршених елементарних конјункција аргумената који се функцијом сликају у 1
  на пример:
    A1’А2’А3 = 0012 = 1
    A1А2’А3 = 1012 = 5
    A1’А2’А3 + A1А2’А3 = ∑(1,5)

## Slide 22: Алтернативни запис СKНФ
Слично као у случају СДНФ
СДНФ се записује у облику ∏(n1,n2,...,nk), где су n1,n2,...,nk бројеви који одговарају записима савршених елементарних дисјункција аргумената који се функцијом сликају у 1
  на пример:
    (A1’ + А2’ + А3) * (A1 + А2’ + А3 ) = ∏(1, 5)

## Slide 23: Пример
А | B | C | F
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 24: Пример (2)
СДНФ:
  дисјункција производа који дају 1
  А’B’C’ + A’B’C + AB’C’
СКНФ:
  негација дисјункције производа који дају 0
  (А’BC’ + A’BC + AB’C + ABC’ + ABC)’ = (A+B’+C)(A+B’+C’)(A’+B+C’)(A’+B’+C)(A’+B’+C’)

## Slide 25: Основи дигиталне логике
Логичка кола и логички елементи

## Slide 26: Зашто баш дигитална логика?
Развој аутоматских рачунских уређаја заснован на дигиталним концептима је
  једноставнији
  ефикаснији
  поузданији
  јевтинији
  ...
него у случају аналогне логике

## Slide 27: Транзистори
Основна јединица имплементације дигиталног рачунара је транзистор
  Емитер је извор електрона (негативни крај)
  Колектор је сакупљач електрона (позитиван крај)
  База је попут прекидача:
    висок потенцијал (уобичајено изнад 2V) омогућава проток
    низак потенцијал (уобичајено испод 0,8V) спречава проток

## Slide 28: Транзистори (2)
Уобичајено је:
  емитери се везују за уземљење
  извор напајања обезбеђује напон од +5V у односу на уземљење (тачан напон зависи од имплементације)
  одсуство напона представља вредност 0
  постојање напона представља вредност 1

## Slide 29: Транзистори (3)
Негација (NOT)– транзисторска и шематска репрезентација:
  У десном дијаграму је нацртано цело коло са диодом

## Slide 30: Логичка кола
Логичка кола су апстрактна дигитална кола која имплементирају логичке функције
Представљају апстракцију електричних (оптичких и других) кола

## Slide 31: Логички елементи
Логички елементи су елементарна дигитална кола која имплементирају елементарне логичке функције
Обично логички елементи имплементирају функције које чине неки пун систем функција

## Slide 32: Уобичајени логички елементи
Функција | Назив логичког елемента | Назив на енглеском
Негација | НЕ-елемент | NOT-element
Конјункција | И-елемент | AND-element
Дисјункција | ИЛИ-елемент | OR-element
Шеферова функција | НИ-елемент | NAND-element
Пирсова функција | НИЛИ-елемент | NOR-element

## Slide 33: И - елемент

## Slide 34: ИЛИ - елемент

## Slide 35: НЕ - елемент

## Slide 36: НИ - елемент

## Slide 37: НИЛИ - елемент

## Slide 38: ЕИЛИ (ексклузивно ИЛИ)- елемент

## Slide 39: Софтвер
Постоји више програма за вежбање пројектовања логичких кола и симулирање њиховог рада
  CEDAR Logic
    подржава релативно сложена кола
  Logisim
    постоји за различите ОС
    могућност чувања и употребе модула (“кола”)
  Logic Circuit Designer
    могућност чувања и употребе модула (“кола”)
  Logic Gate Simulator
    могућност чувања и употребе модула (“кола”)

## Slide 40: Logisim

## Slide 41: Задаци
1. Направити по логичко коло за сваку од бинарних логичких функција
2. Направити логичко коло за изабрану функцију 3 променљиве
3. Направити логичко коло за изабрану функцију 4 променљиве

## Slide 42: Пројектовање логичких кола
Одређивање проблема
  често интегрисано са наредним кораком
Извођење истинитосне таблице
Извођење логичког израза
  обично СДНФ, непосредно из таблице
  некада и без претходног корака
Упрошћавање логичког израза
  свођење на минималан облик
Обликовање логичког кола

## Slide 43: Пример
Направити логичко коло за функцију три аргумента која израчунава вредност која је заступљенија на улазима:

## Slide 44: Пример (2)
Направити логичко коло за функцију три аргумента која израчунава вредност која је мање заступљена на улазима:
A | B | C | F
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 45: Основи дигиталне логике
Минимизација логичких функција

## Slide 46: Минимизација логичких функција
Свака логичка функција се може изразити на више различитих начина
Свака логичка функција се може записати у облику СДНФ и СКНФ
Да би се записивање и имплементација функција учинили поједноставили, потребно је минимизовати функције
  минимизовање логичке функције је проналажење њеног најједноставнијег записа

## Slide 47: Методи минимизације
Алгебарске трансформације
Карноове мапе
Таблична метода Квин-Мек Класког

## Slide 48: Алгебарске трансформације
Почивају на примени законитости и правила идентитата Булове алгебре

## Slide 49: Пример
Пример: пронаћи минималaн запис функције
  F = А’BC’ + A’BC + ABC’
корак 1: идемпотенција и комутација
  F = А’BC’ + A’BC + ABC’ + A’BC’
корак 2: закон дистрибуције
  F = А’B(C’ + C) + (A + A’)BC’
корак 3: закон о инверзним елементима
  F = А’B + BC’
корак 4: закон дистрибуције
  F = B(А’ + C’)

## Slide 50: Карноове мапе
Почивају на представљању табела у облику који се лако може оптимизовати
  једноставно за аутоматизацију
Основна идеја:
  прави се вишедимензиона мрежа
  на свакој димензији се наводе највише по два аргумента функције
  вредности аргумената се наводе таквим редом да се мења по тачно један бит (Хамингова дистанца 1):
    00, 01, 11, 10

## Slide 51: Примери

## Slide 52: Карноове мапе (2)
Основу за упрошћавање представља правило:
  А1А2...Ak...Аn + А1А2...Ak’...Аn = А1А2...Ak-1 Ak+1...Аn
Како се суседни квадрати у Карноовим мапама увек разликују за по највише један бит, ако одговарају истим вредностима функције онда се одговарајући бит може елиминисати
И квадрати на крајњим супротним странама се сматрају за суседне

## Slide 53: Карноове мапе (3)
СДНФ има по дисјункт за сваки квадрат у мапи који садржи јединицу
Ако два суседна квадрата имају садрже јединицу, два дисјункта којима они одговарају се могу заменити једним, који не садржи аргумент који се разликује
...слично и за четири квадрата, 4х1 или 2х2

## Slide 54: Пример

## Slide 55: Карноове мапе (4)
Уопштено:
  област реда 0 је јединични квадрат
  област реда n+1 је унија две суседне области реда n
  ако две суседне области реда n садрже јединице, оне се замењују једном облашћу реда n+1
  претходни корак се примењује докле год је могуће
  почев од области највишег реда
    ако област није у потпуности обухваћена другим областима вишег или истог реда, прави се дисјункт
      дисјункт се састоји само од аргумената који су константни за дату област
  провери се редундантност
  добијени израз је минимизована функција

## Slide 56: Пример
Функција три аргумента рачуна ону вредност која је заступљенија у аргументима

## Slide 57: Пример
Функција три аргумента рачуна парност

## Slide 58: Пример
Пример функције три аргумента код које постоје суседне области на супротним крајевима мапе

## Slide 59: Пример

## Slide 60: Пример

## Slide 61: Пример

## Slide 62: Пример

## Slide 63: Непотпуне мапе
Ако је функција дефинисана само за неки домен аргумената, онда се мапа може правити са три вредности: 0, 1 и недефинисано.
Недефинисани квадрати се могу слободно употребљавати као да садрже било 1 било 0, тако да се добије мање дисјунката

## Slide 64: Једноцифрени BCD полусабирач
Улаз |  |  |  |  | Излаз |  |  |  | 
 | Код 8421 |  |  |  |  | Код 8421 |  |  | 
 | A | B | C | D |  | W | X | Y | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...

## Slide 65: Једноцифрени BCD полусабирач (2)

## Slide 66: Пример редундантности

## Slide 67: Седмоделни дисплеј
4 улаза
  битови једне BCD цифре
7 излаза
  за сваки сегмент дисплеја по један бит, који означава да ли је укључен или искључен

## Slide 68: Седмоделни дисплеј (2)
Улаз |  |  |  |  | Излаз |  |  |  |  |  | 
 | Код 8421 |  |  |  | Сегменти дисплеја |  |  |  |  |  | 
 | A | B | C | D | a | b | c | d | e | f | g
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
... | ... | ... | ... | ... |  |  |  | ... |  |  | 

## Slide 69: Седмоделни дисплеј (3)
Минимизација сегмента d са и без недефинисаних вредности