## Slide 1: Увод у организацију и архитектуру рачунара 1
Александар Картељ
kartelj@matf.bg.ac.rs
Напомена: садржај ових слајдова је преузет од проф. Саше Малкова

## Slide 2: Секвенцијалне мреже
Основни појмови

## Slide 3: Појам секвенцијалне мреже
Секвенцијална мрежа је скуп повезаних логичких елемената чији излаз у неком тренутку зависи од:
  текућег стања елемената мреже
  и вредности улаза у “том истом” временском тренутку

## Slide 4: Концепти севенцијалне мреже
Текуће стање елемената се очитава путем неких излаза мреже
То практично значи да
  из секвенцијалне мреже излазе
    резултати
    стања елемената апстрахована као “променљиве стања”
  у секвенцијалну мрежу улазе
    аргументи
    стања елемената апстрахована као “променљиве стања”
Секвенцијална мрежа се може апстраховати као склоп:
  комбинаторне мреже
  и мреже која омогућава поновну употребу променљивих стања

## Slide 5: Концептуални дијаграм

## Slide 6: Стабилност система
За систем кажемо да је стабилан ако се за непроменљив улаз добијају непроменљиво стање и непроменљив излаз
Систем није стабилан ако се за непроменљив улаз добијају променљиво стање или променљив излаз

## Slide 7: Стабилност система (2)
Примери стабилног и нестабилног кола:

## Slide 8: Проблем пројектовања
У случају комбинаторних мрежа постоји једноставан метод пресликавања логичких функција у кола
  зато што је систем стабилан (нема повратне спреге као на претх. слици)
  зато што је детерминистички (у односу на улаз)
У случају секвенцијалних мрежа проблем је далеко сложенији
  Пројектовање секвенцијалних мрежа нећемо изучавати!

## Slide 9: Асинхрона и синхрона кола
Дигитална кола могу да функционишу у два режима:
  Асинхрони режим
  Синхрони режим

## Slide 10: Асинхрони режим рада
Асинхрони режим
  дигитална кола функционишу независно једна од других
  тренутак одвијања промена у једном колу не зависи од тренутка одвијања промена у другом
  нису сви излази и улази исправни у истом тренутку
  асинхрони рад је проблематичан ако излаз једног кола мора да представља улаз за неко друго коло

## Slide 11: Синхрони режим рада
Синхрони режим
  сва кола у систему мењају своја стања у прецизно дефинисаним тренуцима
  тренуци промена су одређени сигналом часовника
  последица је да брзина рада зависи од часовника
    чак и када би неке операције могле да се заврше раније, мора да се чека на часовник

## Slide 12: Часовник
Часовник је сигнал који представља секвенцу наизменичних вредности 0 и 1
Уобичајено се сигнал представља као да се прелазак стања часовника са 0 на 1 (и обратно)
Овај прелаз се не одвија тренутно, има неко кратко трајање
  Период (или тренутак) мењања стања се назива “руб”
  Прелазак са 0 на 1 се назива “узлазни руб” (или “руб успона”, “позитиван руб”) (енгл. rising edge)
  Прелазак са 1 на 0 се назива “силазни руб” (или “руб силаска”, “негативан руб”) (енгл. falling edge)

## Slide 13: Часовник (2)

## Slide 14: Трајање стања сигнала
Уобичајено је да трајање сваког непроменљивог стања сигнала часовника буде једнако (тзв. симетричан часовник)
Међутим, може се употребљавати и часовник код кога трајање стања 0 и 1 није једнако (тзв. асиметричан часовник)
“Циклус часовника” је период између два узастопна узлазна (или силазна) руба
“Брзина часовника” је број циклуса у секунди и изражава се у Херцима (Hz)
  на пример, ако је брзина часовника 100MHz, тада је трајање једног циклуса 10ns

## Slide 15: Типови часовника

## Slide 16: Улоге часовника
Основна улога часовника је глобална сихнронизација сигнала у систему
Друга улога часовника је мерење времена у облику броја циклуса

## Slide 17: Секвенцијалне мреже
Основни елементи за памћење стања: резе и флип-флопови

## Slide 18: Елементарне секвенцијалне мреже
Постоје две врсте елементарних секвенцијалних мрежа:
  реза (енгл. latch)
    коло које реагује на ниво сигнала, без обзира на тип промене
    чува 1 бит стања
  флип-флоп (енгл. flip-flop)
    коло које реагује само на промене на узлазном или силазном рубу циклуса
    чува 1 бит стања
Подела је релативно нова, па се негде употребљава само један од ових назива (обично флип-флоп) за обе врсте елемената

## Slide 19: SR реза
Назива се и SR елемент (енгл. SR latch, SR потиче од set-reset)
  користи се и назив RS елемент
Има два улаза S и R и два излаза Q и Q’
Имплементира се помоћу два НИЛИ елемента:

## Slide 20: SR реза – анализа понашања
S=0, R=1
  због R=1 мора да буде Q=0
  због S=Q=0 се добија Q’=1
S=1, R=0
  због S=1 мора да буде Q’=0
  због R=Q’=0 се добија Q=1
S=0, R=0
  ако је претходно било Q=0, Q’=1
    онда ће сада бити Q’=1, Q=0
  ако је претходно било Q=1, Q’=0
    онда ће сада бити Q’=0, Q=1

## Slide 21: SR реза – анализа понашања (2)
  Све док су оба улаза 1, оба излаза ће бити 0
  Проблем је у случају промене улаза са (1,1) на (0,0) :
    промена улаза се никада у пракси не дешава дословно истовремено
      или ће бити (1, 1) (0, 1)  (0, 0)
      или ће бити (1, 1) (1, 0)  (0, 0)
    ако се промена одвија као: (1, 1) (0, 1)  (0, 0)
      прва промена поставља (Q, Q’) на (0, 1)
      друга не мења стање
    ако се промена одвија као: (1, 1) (1, 0)  (0, 0)
      прва промена поставља (Q, Q’) на (1,0)
      друга не мења стање
  Због тога што се тако добија недетерминистичко понашање, улаз (1, 1) се сматра за неисправан (!!!)

## Slide 22: SR реза
  Логички симбол и истинитосна таблица:

## Slide 23: Понашање SR резе
Ако су оба улаза неактивна, чува стање
Ако је само улаз R активан, поставља стање на 0
Ако је само улаз S активан, поставља стање на 1
Излаз SR резе се мења асинхроно у односу на улаз, у зависности од брзине употребљених НИЛИ елемената

## Slide 24: Временски дијаграм SR резе

## Slide 25: SR реза са часовником
Синхронизација се остварује додавањем улазног сигнала часовника у коло
  тако улазни сигнали не утичу на евентуалну промену све док сигнал часовника не достигне висок ниво

## Slide 26: D реза
Проблем са свим врстама SR реза је у томе што мора да се избегава пар вредности (1,1) на улазу
То се може решавати применом D резе:

## Slide 27: D реза – анализа понашања
Све док је сигнал часовника неактиван, промене на улазу немају утицаја на резултат, тј. резултат је исти као и раније
У тренутку активирања сигнала часовника (или контролног сигнала), стање улаза се пропагира на излаз

## Slide 28: D реза
Логички симбол и таблица истинитосних вредности

## Slide 29: Флип-флоп кола
Секвенцијална мрежа се назива флип-флоп ако се вредности улаза употребљавају само на једном рубу циклуса часовника
  обично на узлазном рубу
Тиме се омогућава да се у осталим фазама циклуса промене улаза практично игноришу и не ремете рад кола

## Slide 30: Ограничавање на узлазни руб
Улазни сигнал се може ограничити на употребу само на узлазном рубу часовника применом једноставног кола:
Излаз из овог кола је активан само
  на почетку циклуса (на узлазном рубу)
  онолико дуго колико је НЕ елементу потребно да пропагира промену

## Slide 31: Ограничавање на улазни руб (2)

## Slide 32: D флип-флоп
D флип-флоп се прави помоћу D резе, ограничавањем контролног сигнала на узлазни руб циклуса:

## Slide 33: Симболи за резе и флип-флопове
Логички симболи за флип-флопове се разликују по нацртаном врху стрелице контролног улаза (часовника):
  (a) D реза осетљива на висок ниво контролног сигнала
  (b) D реза осетљива на низак ниво контролног сигнала
  (c) D флип-флоп осетљив на узлазни руб циклуса
  (d) D флип-флоп осетљив на силазни руб циклуса

## Slide 34: JK флип-флоп
JK флип-флоп се понаша као SR флип-флоп, само што стање 11 користи за инверзију стања (toggle)
Прави се помоћу две SR резе (главне и подређене)
  главна SR реза се активира током активног дела циклуса
  излаз главне SR резе се преноси на излаз током неактивног дела циклуса
Због тога што се излаз прави на силазном рубу логички симбол је:

## Slide 35: JK флип-флоп (2)

## Slide 36: JK флип-флоп - понашање
Током трајања активног сигнала часовника, главна SR реза производи излаз који представља или set или reset улаз за подређену SR резу
  излаз је стабилан зато што на њега утиче тек излаз из подређене резе, који се не мења током активног дела циклуса
На силазном рубу циклуса се сигнал пропагира кроз подређену резу
  не остварује се одмах утицај на главну резу, зато што она допушта промене тек током позитивног дела циклуса

## Slide 37: Секвенцијалне мреже
Примери неких мрежа: регистри и бројачи

## Slide 38: Примери секвенцијалних мрежа
Неки од примера секвенцијалних мрежа су:
  регистри
    паралелни регистри
    померачки регистри
  бројачи

## Slide 39: Паралелни регистри
Регистри су кола која се користе за чување једног или више битова података
Паралелни регистар се састоји од скупа 1-битних меморијских јединица чији се садржај може истовремено читати или мењати
Може се имплементирати помоћу реза или флип-флопова

## Slide 40: Паралелни регистар са SR резом (2)

## Slide 41: Паралелни регистар (3)
Претходна имплементација омогућава три основне операције
  анулирање
    ако је активан контролни сигнал за анулирање
  уписивање
    ако је активан улазни контролни сигнал за уписивање
    уз претпоставку да је претходно извршено анулирање
  читање
    ако је активан излазни контролни сигнал

## Slide 42: Померачки регистри
Померачки регистри померају низ битова улево или удесно са сваким циклусом часовника
Могу да се употребљавају за конвертовање из паралелног у серијски вид комуникације и обратно

## Slide 43: Логичко померање
Не постоји улазни податак
Уместо улаза дописује се
  нула (тзв. линијско померање) или
  вредност “избаченог” бита (тзв. циклично померање)

## Slide 44: Аритметичко померање
Не постоји улазни податак
Уместо улаза дописује се
  нула, ако је померање улево
  највиши бит, ако је померање удесно

## Slide 45: 4-битни померачки регистар са серијским улазом и излазом (SR фф)
У сваком циклусу:
  садржај се помера за једно место удесно
  слева се дописује један нови бит са улаза
  на излазу се чита један “избачен” бит

## Slide 46: 4-битни померачки регистар са паралелним излазом (D фф)
У сваком циклусу:
  садржај се помера за једно место удесно
  слева се дописује један нови бит са улаза
  чита се на паралелном излазу комплетан нови садржај

## Slide 47: Бројачи
Бројачи су секвенцијалне мреже које са сваким циклусом повећавају вредност регистра за 1
Веома често се употребљавају
Бинарни бројач користи за бројање регистар са B битова и омогућава бројање од 0 до 2B-1
  Након “прекорачења” се почиње поново од нуле
  Назива се и бројач “по модулу 2B”
Бројач по модулу 10 се употребљава за рад са декадним цифрама

## Slide 48: Имплементација бројача
Имплементирамо бројач по модулу 8
Низ битова се посматра као низ бинарних цифара
  Најнижи бит се мења у сваком циклусу
  Виши бит је потребно променити сваки пут када се претходни нижи бит промени из 1 у 0

## Slide 49: Имплементација бројача (2)
Подсећање:
  Ако се улази на JK флип-флопу поставе на 1, онда ће се излаз мењати у сваком циклусу
Идеја имплементације је:
  на низ JK флип-флопова се доведу на улазе активни сигнали
  на контролни улаз првог (који одговара најнижем биту бројача) се доведе сигнал часовника
  на контролне улазе осталих се доведу излазни сигнали претходних

## Slide 50: Имплементација бројача (3)

## Slide 51: Понашање бројача

## Slide 52: Неке примене бројача
Бројачи се могу употребљавати
  за мерење времена
  за бројање података на улазу или излазу
  за генерисање часовника са споријим тактом
  и друго