## Slide 1: Увод у организацију и архитектуру рачунара 1
Александар Картељ
kartelj@matf.bg.ac.rs
Напомена: садржај ових слајдова је преузет од проф. Саше Малкова

## Slide 2: Меморија
Преглед, подела и карактеристике

## Slide 3: Меморија
Меморија је уређај који омогућава чување (записивање) и читање података у рачунару

## Slide 4: Основне карактеристике
Трајање записа
Тип носиоца
Капацитет
Јединица преноса
Адресибилност
Цена
Могући начини приступа
Перформансе
Могућност промене садржаја

## Slide 5: Трајање записа
Меморије са сталним записом
Меморије са привременим записом

## Slide 6: Тип носиоца
Полупроводничке
Са магнетном површином
Оптичке

## Slide 7: Капацитет
Капацитет се изражава у бајтовима или речима
Уобичајене дужине речи
  8, 16, 32, 64, 128 битова
  1, 2, 4, 8, 16 бајтова
Капацитет уобичајено у бајтовима
  KB, MB, GB, TB
    1KB = 103B, 1MB=106B, 1GB=109B, 1TB=1012B

## Slide 8: Јединица преноса
За унутрашње меморије јединица преноса је обично реч
  1,2,4,8,16 бајтова
За спољашње меморије јединица преноса је обично блок
  од 512B до неколико МB

## Slide 9: Адресибилност
Адресибилна меморија
  ако се може адресирати свака појединачна меморијска локација (реч)
Полуадресибилна меморија
  ако се адресом приступа групи бајтова, која је већа од речи
Неадресибилна меморија
  ако се садржају не приступа путем адресе

## Slide 10: Цена
Цена меморије се пореди у односу на одређен капацитет и перформансе

## Slide 11: Могући начини приступа
Секвенцијалан приступ
Непосредан приступ
Произвољан приступ
Асоцијативан приступ

## Slide 12: Могући начини приступа (2)
Секвенцијалан приступ
  подаци су организовани у јединице – слогове
  слогови се међусобно раздвајају контролним информацијама
  пише се редом
  чита се редом, како је вршено писање
  пример: магнетна трака
Непосредан приступ
Произвољан приступ
Асоцијативан приступ

## Slide 13: Могући начини приступа (3)
Секвенцијалан приступ
Непосредан приступ
  постоји зависност адресе слога и његове физичке локације (не мора да буде пуна)
  на основу адресе се приступа непосредно слогу или његовој околини
  време за приступ није фиксно
  пример: магнетни диск
Произвољан приступ
Асоцијативан приступ

## Slide 14: Могући начини приступа (4)
Секвенцијалан приступ
Непосредан приступ
Произвољан приступ
  свака адресибилна локација има механизам приступа подацима
  време за приступ је фиксно
  пример: главна меморија рачунара
Асоцијативан приступ

## Slide 15: Могући начини приступа (5)
Секвенцијалан приступ
Непосредан приступ
Произвољан приступ
Асоцијативан приступ
  подврста меморије са произвољним приступом
  податку се приступа на основу неког узорка (маске) адресе или податка
  пример: кеш меморија

## Slide 16: Перформансе
Време приступа
  трајање операције читања или писања
  од неколико ns до неколико ms
Трајање временског циклуса
  обухвата време приступа
  и додатно време за ослобађање магистрале и припрему за наредну операцију
Брзина преноса
  време за које већа количина података може да се прочита или упише
  узима у обзир време приступа али и архитектуру

## Slide 17: Могућност промене садржаја
Меморија само за читање
Меморија за читање и писање

## Slide 18: Хијерархија меморија
За меморију по правилу важи:
  што је краће време приступа, цена је већа
  што је већи капацитет, време приступа је дуже
  што је већи капацитет, цена по биту је нижа
  нове технологије доносе нижу цену по биту уз очување претходних односа

## Slide 19: Хијерархија меморија (2)

## Slide 20: Основне врсте меморије
Два основна типа меморија:
  меморије само за читање
    (read-only memory)
    ROM
  меморије за читање и писање
    (read-write memory)
    RAM
    назив (random access memory) је неисправан, зато што и ROM и RAM омогућавају произвољан приступ

## Slide 21: ROM
ROM
  меморија само за читање
  (read-only memory)
  не захтева напајање за одржавање садржаја
  могу чувати податке док је рачунар искључен
  обично се употребљава за подизање рачунарског система (boot)

## Slide 22: Врсте ROM-а
Фабрички програмиран
  прави се у случају масовне потребе
Програмибилан
  PROM (programmable ROM)
  на пример, корисник може да спаљује осигураче по избору
Вишекратно програмибилан
  EPROM (erasable programmable ROM)
  излагањем ултраљубичастом светлу се брише садржај EPROM-а
Вишекратно програмибилан са ел. брисањем
  EEPROM (electrically erasable programmable ROM)
  омогућава да се селективно бише садржај

## Slide 23: RАM
Две основне врсте RAM меморија су
  статички RAM и
  динамички RAM

## Slide 24: Меморија
Главна (радна) меморија

## Slide 25: Статички RАM
SRAM
Имплементира се помоћу резе или флип-флопа
Не захтева освежавање да би чувао садржај
Предности:
  Једноставност употребе
  Брзина
Употребљава се за кеш меморије

## Slide 26: Динамички RАM
DRAM
Имплементира се помоћу малих кондензатора
Захтева периодично освежавање да би чувао садржај
Читање нарушава садржај
  неопходно писање-после-читања
Предности
  Нижа цена
  Мање загревање
  Већа густина паковања
Употребљава се за радну меморију рачунара

## Slide 27: Технологије израде DRAM-а
Динамичка меморија се дели на
  асинхрону
    меморија одређује време одзива за сваку од операција
    ако часовник ради брже, уводе се стања чекања
    брзина се мери временом одзива, нпр. 20ns
  синхрону
    рад меморије се синхронизује са часовником
    зна се број циклуса за сваку од операција
    брзина се мери брзином часовника и бројем циклуса

## Slide 28: Меморија од D флип-флопова
Употребљава се дводимензиони низ D флип-флопова
  сваки ред чува једну реч
  број колона одговара броју битова у речи
    хоризонтално ширење је повећавање број битова у речима
  број редова одговара броју речи у меморији
    вертикално ширење је повећавање броја речи
  оба броја су обично неки степени броја 2
  меморија M х N има M речи од по N битова

## Slide 29: Меморија имплементирана матрицом 4х3 D флип-флопа

## Slide 30: Меморија од D флип-флопова (2)
Декодер одређује тачно један ред на основу улазне адресе
  адреса је кодирана са две линије
  декодер са И-елементима гради демултиплексор који усмерава сигнал на одговарајући ред
Активан сигнал часовника ће добити само изабрани ред и то само у случају писања
Сви флип-флопови у једној колони добијају исти улазни сигнал
За читање се употребљава 4-1 мултиплексор
  адресне линије се користе као селектори

## Slide 31: Ограничења и проблеми
Није прилагођена повезивању на магистралу
  потребно је да исте линије носе улазне и излазне податке
  овај проблем се решава употребом бафера са три стања, али је ван домета курса...
Не може да се користи за прављење већих меморија
  Потребан је додатни селекторски улаз који означава да ли се блок користи или не

## Slide 32: Блок дијаграм меморије 4х3

## Slide 33: Прављење већих меморија
Од меморијских блокова који имају контролне селекторе (CS) могу се правити већи меморијски блокови
Први корак је прављење независне меморијске јединице која није чврсто везана за специфичне адресе у адресном простору
  Нешто као већа верзија претходно представљеног меморијског блока
Други корак је везивање оваквих независних меморијских јединица за конкретан адресни простор

## Slide 34: Прављење већих меморија (2)
Повезивањем више чипова повећава се ширина меморијске речи (хоризонтална експанзија)
  контролни улази нпр. два осмобитна чипа се везују заједно како би представљали 16-битну целину
  улазе и излазе сваког чипа везујемо на одговарајуће линије магистрале података
  на сличан начин се може добити и шира реч
Додавањем редова повећавамо величину меморије (вертикална експанзија)
  сваки ред чува по једну реч
  помоћу декодера се врши одабир активног реда

## Slide 35: Логички дијаграм меморије 2х16 изграђене од 4 чипа 1x8

## Slide 36: Примери меморијских чипова
Постоји велики број чипова који се употребљавају за израду већих меморија
  примери SRAM и DRAM чипова фирме Micron
SRAM
  8Mb чип, у три конфигурације:
    512K х 18
    256K х 32
    256K х 36
  додатни битови служе за препознавање и отклањање грешака
  време приступа 3.5ns
  чип 512K х 18 има 19 адресних линија
  чипови 256K х 32 и 256K х 36 имају по 18 адресних линија

## Slide 37: Примери меморијских чипова (2)
DRAM
  синхрони DRAM
  256Mb чип, у три конфигурације:
    64М х 4, 26 адресних линија
    32М х 8, 25 адресних линија
    16М х 16, 24 адресне линије
  трајање циклуса је око 7ns

## Slide 38: Дизајн већих меморија
Ако је циљ меморија M x N, а користе се чипови D x W:
  број колона је N/W
  број редова је M/D
  број чипова је (M x N)/(D x W)
У примеру
  правимо меморију од 256МB
  циљна конфигурација је 64М х 32b
  користимо чипове 16М х 16b
  матрица чипова је, дакле, 4 х 2

## Slide 39: Дизајн већих меморија (2)
Везивање на магистралу података је непосредно
  сваком чипу у реду одговара део линија података
Ако се у једном кораку чита N битова (>8)
  Z најнижих битови адресе се игноришу
  Z = log2(N/8)
У примеру
  256М се адресира са 28 битова адресе
  један чип има 24 бита адресе
  најнижа 2 бита адресе А0, А1 се не користе
    ширина меморије је 32 бита, а адресирање по бајтовима
  на чипове се везују 24 бита А2 до А25
  битови адресе А26 и А27 се користе за бирање реда чипова

## Slide 40: Дизајн већих меморија (3)
Контролни сигнали за читање и писање свих чипова се повезују међусобно и на контролну магистралу
  (изостављено из наредног дијаграма ради једноставности)

## Slide 41: Дизајн меморије 64М х 32 од чипова 16М х 16

## Slide 42: Меморија
Кеш меморија (само функцонални опис, без реализације)

## Slide 43: Намена кеша
Процесор садржи регистре, као најефикаснију меморију у систему
Радна меморија рачунара је релативно велика и спора
Разлика у брзини ова два слоја је довољно велика да може да значајно ослаби перформансе система
Кеш се додаје као међуслој између регистара (тј. процесора) и радне меморије
  брзина између регистара и радне меморије
  величина између регистара и радне меморије
Ако је разлика превелика, додаје се више слојева кеш меморије

## Slide 44: Хијерархија меморија (подсећање)

## Slide 45: Примери брзина и величина кеш меморија
CPU Type | Pentium | Pentium Pro | Pentium II | Pentium III | Pentium 4
CPU speed | 233MHz | 200MHz | 450MHz | 1.4GHz | 3.6GHz
L1 cache speed | 4.3ns (233MHz) | 5.0ns (200MHz) | 2.2ns (450MHz) | 0.71ns (1.4GHz) | 0.28ns (3.6GHz)
L1 cache size | 16KiB | 32KiB | 32KiB | 32KiB | 20KiB
L2 cache type | onboard | on-chip | on-chip | on-die | on-die
CPU/L2 speed ratio |  | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1
L2 cache speed | 15ns (66MHz) | 5ns (200MHz) | 4.4ns (225MHz) | 0.71ns (1.4GHz) | 0.28ns (3.6GHz)
L2 cache size | varies | 256K | 512K | 512K | 1M
CPU bus speed | 66MHz | 66MHz | 100MHz | 133MHz | 800MHz
Memory bus speed | 60ns (16MHz) | 60ns (16MHz) | 10ns (100MHz) | 7.5ns (133MHz) | 1.25ns (800MHz)

## Slide 46: Принцип рада кеша
Основни принцип рада је захватање података из радне меморије унапред (prefetch), пре него што заиста затребају процесору
  ако је успешно предвиђено који ће подаци бити потребни процесору у блиској будућности, њих ће процесор читати из кеша а не из меморије
  тиме се значајно подижу перформансе система

## Slide 47: Основне операције кеша
Кеш се користи у случају две основне меморијске операције
  читање и
  писање
У оба случаја постоје по две варијанте
  када су подаци присутни у кешу
    тзв. погодак (hit)
  када подаци нису присутни у кешу
    тзв. промашај (miss)

## Slide 48: Читање у случају поготка
Ако се потребни подаци налазе у кешу, онда се одатле и читају

## Slide 49: Читање у случају поготка (2)
У случају поготка, линије адресе и података према меморији се блокирају
Размена информација се одвија искључиво са кешом
Читање са поготком је значајно брже од читања из меморије без примене кеша

## Slide 50: Читање у случају промашаја
Ако се потребни подаци не налазе у кешу, онда се читају из меморије и истовремено уписују у кеш

## Slide 51: Читање у случају промашаја (2)
У случају промашаја, линије адресе и података према меморији су активне
Одвија се уобичајено (као да нема кеша) читање података из меморије
  додатно се прочитани подаци уписују и у кеш
Читање са промашајем је нешто спорије од читања из меморије без примене кеша
  због неопходног проверавања да ли податак постоји у кешу или не

## Slide 52: Писање у случају промашаја
У случају промашаја подаци се уписују само у меморију, зато што не постоје у кешу

## Slide 53: Писање у случају поготка
У случају поготка постоје две основне могућности:
  писање се обавља само у кеш или
  писање се обавља и у кеш и у меморију

## Slide 54: Писање у случају поготка (2)
Случај писања и у меморију и у кеш

## Slide 55: Зашто кеш ради?
Практичан пример: увећавање свих елемената матрице (нпр. double) за K:
  for(int i=0; i<M; i++) for(int j=0; j<N; j++) X[i][j] = X[i][j] + K;

## Slide 56: Зашто кеш ради? (2)
Први фактор за успешну примену кеша је поновљена употреба истих података или делова кода
  Наредба у петљи се понавља MхN пута
  Ако је наредба записана у кешу, њено извршавање је значајно убрзано зато што се чита из брзог кеша а не из споре меморије

## Slide 57: Зашто кеш ради? (3)
Други фактор је планско пуњење кеша подацима и инструкцијама пре него што их процесор затражи
  Планско пуњење подиже перформансе из два разлога:
    маскира кашњење спорије главне меморије
    пуњење се одвија у блоковима, а пренос блокова података је вишеструко бржи него пренос појединачних података

## Slide 58: Зашто кеш ради? (4)
Посматрамо пример и разматрамо само читање, без писања
  При читању податка X[0][0] долази до промашаја
    Приступа се главној меморији
    Податак се чита и истовремено уписује у кеш
    Осим њега, у кеш се уписују и X[0][1], X[0][2] и X[0][3]
      (претпостављамо да се ради са блоковима по 32 бајта)
  Наредне три итерације се читају из кеша, без употребе главне меморије
  Иако нема поновљене употребе, добитак у перформансама се остварује захваљујући успешном предвиђању који ће подаци бити потребни

## Slide 59: Понашање програма
У случају већине програма се испољава бар један од фактора за успешност кеша
  понављање и/или
  предвидиво приступање подацима

## Slide 60: Принцип локалности
Принцип локалност реферисања тврди да програми имају тенденцију да у неком датом периоду времена реферишу само неки подскуп података и инструкција и то често уз понављање
Разликујемо
  просторну локалност
  и временску локалност

## Slide 61: Просторна локалност
Програми имају тенденцију да податке и инструкције користе секвенцијално
  Локални подаци у функцијама су записани на стеку, блиско једни другима
  Сложени подаци заузимају секвенцијалне области у меморији
  Већину времена инструкције се читају и извршавају секвенцијално
    скокови ремете секвенцијалност, али између два скока обично је више инструкција

## Slide 62: Временска локалност
Програми имају тенденцију да поновљено користе податке и инструкције у одређеним периодима времена
  Типичан пример су петље
    исте инструкције се извршавају више пута
    исте локалне променљиве се користе више пута
    неки делови сложених података се користе више пута