## Slide 1: Увод у организацију и архитектуру рачунара 2
Александар Картељ
kartelj@matf.bg.ac.rs
Напомена: садржај ових слајдова је преузет од проф. Саше Малкова

## Slide 2: О курсу
Тематика и литература

## Slide 3: Архитектура рачунара је...
“... наука о повезивању хардверских компоненти ради остваривања постављених циљева”
“... концептуални пројекат и основна оперативна структура рачунара”

## Slide 4: План курса
Логичке основе обраде података
  Булова алгебра и алгебра логике
  Логичке функције, методе минимизација
  Комбинаторне и секвенцијалне мреже
  Основни градивни блокови рачунара
Структура савремених дигиталних рачунара
  Основна организација
  Архитектура компоненти
    Процесор
    Меморије
    Улазно-излазни подсистеми
  Начини имплементације
  Различите архитектуре

## Slide 5: Литература за курс
Ненад Митић, Увод у организацију рачунара, Математички факултет, 2009.
Andrew Tanenbaum, Архитектура и организација рачунара, Микро књига, 2007.
Ненад Митић, Основи рачунарских система, Математички факултет, 2002.
Sivarama Dandamudi, Fundamentals of Computer Organization and Design, Springer, 2002.
Веб локација наставника: www.matf.bg.ac.rs/~kartelj
Веб локација асистента: www.matf.bg.ac.rs/~nikola_milev

## Slide 6: Основи дигиталне логике
Булова алгебра

## Slide 7: Алгебра логике
Алгебра логике је структура { S; , , ¬ }
  Константе: S={ ⊤, ⊥ }
  Унарна операција: ¬
  Бинарне операције: , 

## Slide 8: Алгебра логике (2)
Рачунарска нотација:
  Константе: 0, 1
  Променљиве: A, B, C, ...
  Операције: ~А (или А’...), A·B (или AB), A+B

## Slide 9: Законитости
AB = BA | A+B = B+A | Закон комутације
(AB)C = A(BC) | (A+B)+C | Закон асоцијације
A(B+C) = AB+AC | A+(BC) = (A+B)(A+C) | Закон дистрибуције
1·A = A | 0+A = A | Неутрални елемент
A A’ = 0 | A+A’ = 1 | Инверзни елемент

## Slide 10: Законитости (2)
А · 0 = 0 | A + 1 = 1 | Нула
A · A = A | A + A = A | Идемпотенција
A (A + B) = A | A + (AB) = A | Апсорпција
A’’ = A |  | Двострука негација
(AB)’ = A’ + B’ | (A+B)’ = A’ B’ | Де Морганова правила

## Slide 11: Логичке функције
Свака функција са доменом Sn и кодоменом S назива се логичка функција:
f: S  S  ...  S  S

## Slide 12: Логичке функције (2)
Колико постоји различитих логичких функција реда n (са n аргумената)?

## Slide 13: Логичке функције реда 0
Логичке функције без аргумената:
  f00 (x) = 0
  f01 (x) = 1

## Slide 14: Логичке функције реда 1

## Slide 15: Логичке функције реда 2

## Slide 16: Логичке функције реда 2 (2)

## Slide 17: Пун систем функција
Пун систем функција је скуп функција на основу кога се могу извести све остале функције
Ако се из неког система функција могу извести све функције неког пуног система функција, онда је и тај систем пун систем функција

## Slide 18: Неки пуни системи функција
{ , , ¬ }
  проверити

## Slide 19: Неки пуни системи функција (2)
{ , ¬ }
  проверити
{ , ¬ }
  показати
{  }
  показати
{  }
  показати

## Slide 20: Нормалне форме функција
Елементарна конјункција
  логички израз који не садржи дисјункцију
  тј. садржи само негацију и конјункцију
  пример:
    А B C’ D E’
Елементарна дисјункција
  логички израз који не садржи конјункцију
  тј. садржи само негацију и дисјункцију
  пример:
    А + B’ + C + D’ + E

## Slide 21: Нормалне форме функција (2)
Савршена елементарна конјункција
  елементарна конјункција која садржи све променљиве из скупа променљивих (обично “све аргументе функције”)
Савршена елементарна дисјункција
  елементарна дисјункција која садржи све променљиве из скупа променљивих (обично “све аргументе функције”)

## Slide 22: Нормалне форме функција (3)
Дисјунктивна форма
  логички израз који се састоји од елементарних конјункција међусобно повезаних операцијама дисјункције
Конјунктивна форма
  логички израз који се састоји од елементарних дисјункција међусобно повезаних операцијама конјункције

## Slide 23: Нормалне форме функција
Савршена дисјунктивна нормална форма
  дисјунктивна форма у којој су све конјункције савршене елементарне конјункције
  СДНФ (енгл. SOP – sum of products)
Савршена конјунктивна нормална форма
  конјунктивна форма у којој су све дисјункције савршене елементарне дисјункције
  СКНФ (енгл. POS – product of sums)

## Slide 24: Улога СКНФ и СДНФ
Свака логичка функција се може дефинисати у облику СКНФ и СДНФ
Који је облик бољи зависи од функције, тј. од броја 0 и 1 у резултатима

## Slide 25: Алтернативни запис СДНФ
Сваки улаз се посматра као један бит неозначеног целог броја
  пример: F(A1, А2, А3) се посматра као запис неозначеног целог броја од 3 бита: A1А2А3=b2b1b0
СДНФ се записује у облику ∑(n1,n2,...,nk), где су n1,n2,...,nk бројеви који одговарају записима оних савршених елементарних конјункција аргумената који се функцијом сликају у 1
  на пример:
    A1’А2’А3 = 0012 = 1
    A1А2’А3 = 1012 = 5
    A1’А2’А3 + A1А2’А3 = ∑(1,5)

## Slide 26: Алтернативни запис СKНФ
Слично као у случају СДНФ
СДНФ се записује у облику ∏(n1,n2,...,nk), где су n1,n2,...,nk бројеви који одговарају записима савршених елементарних дисјункција аргумената који се функцијом сликају у 1
  на пример:
    (A1’ + А2’ + А3) * (A1 + А2’ + А3 ) = ∏(1, 5)

## Slide 27: Пример
А | B | C | F
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 28: Пример (2)
СДНФ:
  дисјункција производа који дају 1
  А’B’C’ + A’B’C + AB’C’
СКНФ:
  негација дисјункције производа који дају 0
  (А’BC’ + A’BC + AB’C + ABC’ + ABC)’ = (A+B’+C)(A+B’+C’)(A’+B+C’)(A’+B’+C)(A’+B’+C’)

## Slide 29: Основи дигиталне логике
Логичка кола и логички елементи

## Slide 30: Зашто баш дигитална логика?
Развој аутоматских рачунских уређаја заснован на дигиталним концептима је
  једноставнији
  ефикаснији
  поузданији
  јевтинији
  ...
него у случају аналогне логике

## Slide 31: Транзистори
Основна јединица имплементације дигиталног рачунара је транзистор
  Емитер је извор електрона (негативни крај)
  Колектор је сакупљач електрона (позитиван крај)
  База је попут прекидача:
    висок потенцијал (уобичајено изнад 2V) омогућава проток
    низак потенцијал (уобичајено испод 0,8V) спречава проток

## Slide 32: Транзистори (2)
Уобичајено је:
  емитери се везују за уземљење
  извор напајања обезбеђује напон од +5V у односу на уземљење (тачан напон зависи од имплементације)
  одсуство напона представља вредност 0
  постојање напона представља вредност 1

## Slide 33: Транзистори (3)
Негација (NOT)– транзисторска и шематска репрезентација:
  У десном дијаграму је нацртано цело коло са диодом

## Slide 34: Логичка кола
Логичка кола су апстрактна дигитална кола која имплементирају логичке функције
Представљају апстракцију електричних (оптичких и других) кола

## Slide 35: Логички елементи
Логички елементи су елементарна дигитална кола која имплементирају елементарне логичке функције
Обично логички елементи имплементирају функције које чине неки пун систем функција

## Slide 36: Уобичајени логички елементи
Функција | Назив логичког елемента | Назив на енглеском
Негација | НЕ-елемент | NOT-element
Конјункција | И-елемент | AND-element
Дисјункција | ИЛИ-елемент | OR-element
Шеферова функција | НИ-елемент | NAND-element
Пирсова функција | НИЛИ-елемент | NOR-element

## Slide 37: И - елемент

## Slide 38: ИЛИ - елемент

## Slide 39: НЕ - елемент

## Slide 40: НИ - елемент

## Slide 41: НИЛИ - елемент

## Slide 42: ЕИЛИ (ексклузивно ИЛИ)- елемент

## Slide 43: Софтвер
Постоји више програма за вежбање пројектовања логичких кола и симулирање њиховог рада
  CEDAR Logic
    подржава релативно сложена кола
  Logisim
    постоји за различите ОС
    могућност чувања и употребе модула (“кола”)
  Logic Circuit Designer
    могућност чувања и употребе модула (“кола”)
  Logic Gate Simulator
    могућност чувања и употребе модула (“кола”)

## Slide 44: Logisim

## Slide 45: Задаци
1. Направити по логичко коло за сваку од бинарних логичких функција
2. Направити логичко коло за изабрану функцију 3 променљиве
3. Направити логичко коло за изабрану функцију 4 променљиве

## Slide 46: Пројектовање логичких кола
Одређивање проблема
  често интегрисано са наредним кораком
Извођење истинитосне таблице
Извођење логичког израза
  обично СДНФ, непосредно из таблице
  некада и без претходног корака
Упрошћавање логичког израза
  свођење на минималан облик
Обликовање логичког кола

## Slide 47: Пример
Направити логичко коло за функцију три аргумента која израчунава вредност која је заступљенија на улазима:

## Slide 48: Пример (2)
Направити логичко коло за функцију три аргумента која израчунава вредност која је мање заступљена на улазима:
A | B | C | F
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 49: Основи дигиталне логике
Минимизација логичких функција

## Slide 50: Минимизација логичких функција
Свака логичка функција се може изразити на више различитих начина
Свака логичка функција се може записати у облику СДНФ и СКНФ
Да би се записивање и имплементација функција учинили поједноставили, потребно је минимизовати функције
  минимизовање логичке функције је проналажење њеног најједноставнијег записа

## Slide 51: Методи минимизације
Алгебарске трансформације
Карноове мапе
Таблична метода Квин-Мек Класког (прескочићемо)

## Slide 52: Алгебарске трансформације
Почивају на примени законитости и правила идентитата Булове алгебре

## Slide 53: Пример
Пример: пронаћи минималaн запис функције
  F = А’BC’ + A’BC + ABC’
корак 1: идемпотенција и комутација
  F = А’BC’ + A’BC + ABC’ + A’BC’
корак 2: закон дистрибуције
  F = А’B(C’ + C) + (A + A’)BC’
корак 3: закон о инверзним елементима
  F = А’B + BC’
корак 4: закон дистрибуције
  F = B(А’ + C’)

## Slide 54: Карноове мапе
Почивају на представљању табела у облику који се лако може оптимизовати
  једноставно за аутоматизацију
Основна идеја:
  прави се вишедимензиона мрежа
  на свакој димензији се наводе највише по два аргумента функције
  вредности аргумената се наводе таквим редом да се мења по тачно један бит (Хамингова дистанца 1):
    00, 01, 11, 10

## Slide 55: Примери

## Slide 56: Карноове мапе (2)
Основу за упрошћавање представља правило:
  А1А2...Ak...Аn + А1А2...Ak’...Аn = А1А2...Ak-1 Ak+1...Аn
Како се суседни квадрати у Карноовим мапама увек разликују за по највише један бит, ако одговарају истим вредностима функције онда се одговарајући бит може елиминисати
И квадрати на крајњим супротним странама се сматрају за суседне

## Slide 57: Карноове мапе (3)
СДНФ има по дисјункт за сваки квадрат у мапи који садржи јединицу
Ако два суседна квадрата имају садрже јединицу, два дисјункта којима они одговарају се могу заменити једним, који не садржи аргумент који се разликује
...слично и за четири квадрата, 4х1 или 2х2

## Slide 58: Пример

## Slide 59: Карноове мапе (4)
Уопштено:
  област реда 0 је јединични квадрат
  област реда n+1 је унија две суседне области реда n
  ако две суседне области реда n садрже јединице, оне се замењују једном облашћу реда n+1
  претходни корак се примењује докле год је могуће
  почев од области највишег реда
    ако област није у потпуности обухваћена другим областима вишег или истог реда, прави се дисјункт
      дисјункт се састоји само од аргумената који су константни за дату област
  провери се редундантност
  добијени израз је минимизована функција

## Slide 60: Пример
Функција три аргумента рачуна ону вредност која је заступљенија у аргументима

## Slide 61: Пример
Функција три аргумента рачуна парност

## Slide 62: Пример
Пример функције три аргумента код које постоје суседне области на супротним крајевима мапе

## Slide 63: Пример

## Slide 64: Пример

## Slide 65: Пример

## Slide 66: Пример

## Slide 67: Непотпуне мапе
Ако је функција дефинисана само за неки домен аргумената, онда се мапа може правити са три вредности: 0, 1 и недефинисано.
Недефинисани квадрати се могу слободно употребљавати као да садрже било 1 било 0, тако да се добије мање дисјунката

## Slide 68: Непотпуне мапе (2)

## Slide 69: Пример редундантности

## Slide 70: Седмоделни дисплеј
4 улаза
  битови једне BCD цифре
7 излаза
  за сваки сегмент дисплеја по један бит, који означава да ли је укључен или искључен

## Slide 71: Седмоделни дисплеј (2)
Улаз |  |  |  |  | Излаз |  |  |  |  |  | 
 | Код 8421 |  |  |  | Сегменти дисплеја |  |  |  |  |  | 
 | A | B | C | D | a | b | c | d | e | f | g
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
... | ... | ... | ... | ... |  |  |  | ... |  |  | 

## Slide 72: Седмоделни дисплеј (3)
Минимизација сегмента d са и без недефинисаних вредности