## Slide 1: Увод у организацију и архитектуру рачунара 2
Александар Картељ
kartelj@matf.bg.ac.rs
Напомена: садржај ових слајдова је преузет од проф. Саше Малкова

## Slide 2: Улазно/излазни уређаји
Основни концепти

## Slide 3: Улазно/излазни уређаји
Рачунарски систем обично има више различитих улазних и излазних уређаја
  називају се и периферни уређаји, зато што се налазе на периферији рачунарског система
Обезбеђују две основне функције
  комуникацију рачунарског система са спољашњим светом и
  чување података

## Slide 4: Принципи рада
Независно од врсте уређаја, принципи рада улазно/излазних уређаја су исти:
  сви У/И уређаји се на системску магистралу повезују посредством одговарајућег У/И контролера
  први разлог је у различитости уређаја
    различити уређаји имају различите протоколе комуникације
    уместо да процесор и системска магистрала “уче” како да комуницирају са различитм врстама уређаја, те специфичности се препуштају контролерима
    контролери имају улогу моста између центра и периферије
  други је у техничким ограничењима
    магистрала ради на високим фрквенцијама
    да се не би сувише грејала, ради под врло ниским напонима
    низак напон и висока фреквенција могу да функционишу без сметњи само на врло кратким растојањима (неколико cm)
    УИ уређаји захтевају дуже каблове, јачи напон и нижу фреквенцију

## Slide 5: У/И контролери
Процесор се никада не обраћа непосредно уређајима, већ само одговарајућим контролерима
У/И контролери имају улогу моста између центра (процесор, меморија и системска магистрала) и периферије (периферни уређаји рачунарског система)
Контролери уобичајено имају три врсте интерних регистара:
  регистар података
  командни регистар
  статусни регистар

## Slide 6: Блок-дијаграм уопштеног У/И контролера

## Slide 7: Улазно/излазни уређаји
Начини употребе, пример рада

## Slide 8: Употреба У/И уређаја
Два основна начина употребе У/И уређаја су
  пресликавање портова у меморију
  изоловани У/И

## Slide 9: Пресликавање портова у меморију
Сви У/И портови се пресликавају у меморијски адресни простор
Није потребан никакав посебан интерфејс процесора
Процесор користи уређај као меморију
Сваки процесор може употребљавати уређаје путем пресликавања портова у меморију
Неки процесори подржавају само овакав начин рада:
  PowerPC, MIPS

## Slide 10: Изоловани У/И
Изоловани У/И подразумева посебан У/И адресни простор, независан од меморијског адресног простора
Intel x86 процесори подржавају овакав начин рада
Системи засновани на процесорима који подржавају изоловани У/И омогућавају избор метода
  нпр: штампачи се користе путем изолованог У/И, а графички подсистем путем пресликавања у меморију

## Slide 11: Приступ портовима (x86)
Наредно излагање је на примеру процесора Intel x86
Адресни простор за изоловани У/И је 64KiB
  подржани су 8-битни, 16-битни и 32-битни портови али само док свеукупно не прелазе 64KiB адресног простора
    64Ki 8-битних портова
    32Ki 16-битних портова
    16Ki 32-битних портова
    различите комбинације
  изоловани У/И адресни простор је линеаран – не подлеже ни сегментацији ни страничењу

## Slide 12: Приступ портовима (x86) (2)
Постоје два типа инструкција
  регистарске
    за преношење појединачних података (8, 16 или 32 бита) између регистара и портова
    in – чита податак са улазног порта
    out – уписује податак на излазном порту
  блоковске
    за преношење блокова података између меморије и портова
    ins – чита блок података са улазног порта
    outs – уписује блок података на излазном порту

## Slide 13: Пример – тастатура
Контролер тастатуре испитује тастатуру и извештава о притискању и отпуштању тастера у виду тзв. кодова тастера (енгл. scan code)
  код тастера је идентификациони број који се додељује тастеру на основу његове локације
  улазни потпрограми преводе код тастера у одговарајуће кодове карактера

## Slide 14: Пример – тастатура (2)
Као контролер се (на пример) може користити чип са следећим карактеристикама:
  чип располаже са три 8-битна регистра (PA, PB, PC)
  контролер испоручује код тастера путем регистра PA
    битови PA0-PA6 чине код тастера
    бит PA7 означава притисак (0) или отпуштање (1) тастера
  нека су, нпр., ови регистри адресирани од адресе 60H:

## Slide 15: Пример – тастатура (3)
Пресликавање магистрала адресе и података је слично као у случају меморијских модула
Основна разлика је у томе што се користе контролни сигнали за рад са У/И портовима IORD и IOWR уместо сигнала за рад са меморијом
(нису приказане везе контролера и тастатуре)

## Slide 16: Пренос података
Пренос података између “система” и УИ уређаја подразумева размену података између меморије (или регистара) и УИ уређаја
Пренос података чине две фазе:
  фаза преноса података
  фаза обавештавања о крају
Неки аутори додају као посебну фазу
  иницијализацију преноса података

## Slide 17: Фаза преноса података
Током ове фазе се преносе подаци између меморије и УИ уређаја
Пренос се остварује путем
  програмираног У/И или
  непосредног приступа меморији (енгл. direct memory access - DMA)

## Slide 18: Фаза обавештавања о крају
Током ове фазе процесор се информише да је пренос података довршен
Информисање се остварује путем
  система прекида или
  програмираног У/И

## Slide 19: Улазно/излазни уређаји
Програмирани УИ и DMA

## Slide 20: Пренос података (2)
Три значајне технике:
  програмирани У/И
  непосредан приступ меморији (DMA)
  система прекида
Уобичајено:
  ако се подаци преносе путем DMA, онда се обавештавање о крају одвија путем система прекида
  ако се подаци преносе путем програмираног У/И, онда се и обавештавање о крају остварује истим путем

## Slide 21: Илустрација техника
На примеру радника и шефа:
  програмирани У/И
    шеф задаје посао
    “непрестано” проверава да ли је посао довршен
    када је довршен, шеф узима резултат рада и ради даље
  непосредан приступ меморији (DMA) / систем прекида
    шеф задаје посао раднику и наставља са својим послом
    радник самостално обавља посао
    када заврши посао, радник обавештава шефа о завршетку
    шеф реагује на обавештење и затим наставља са својим послом

## Slide 22: Програмирани У/И
У основи програмираног У/И је петља у којој се чека да се доврши задати посао да би се могло наставити са радом
  чекање се изводи кроз вишеструко проверавање (узорковање, тестирање) да ли је уређај достигао очекивано стање

## Slide 23: Програмирани У/И – пример
Пример тастатуре:
  очитава се регистар PA
  ако бит 7 има вредност 1, значи да није притиснут тастер, па се понавља претходни корак
  ако бит 7 има вредност 0, значи да је притиснут тастер и прекида се петља
  затим се прочитани код тастера може даље употребљавати, тј. преводити у код каректера

## Slide 24: Програмирани У/И – пример (2)
Исечак програмског кода:
  ...
  key_up_loop:
  in AL,60H
  test AL,80H
  jnz key_up_loop
  ...

## Slide 25: DMA
У случају уређаја који преносе веће количине података или раде временски захтевне послове, програмирани У/И води великом утрошку времена на чекање
DMA има за циљ да се процесор ослободи старања о преносу података и посвети другим стварима

## Slide 26: DMA (2)
DMA се имплементира помоћу контролера DMA
  Контролер се понаша као подређен уређај у односу на процесор и прима инструкције за пренос података од процесора
  Затим преузима контролу над магистралом и остварује пренос података
Контролер уобичајено подржава већи број уређаја
  сваки се повезује на посебан канал DMA

## Slide 27: Однос програмираног У/И и непосредног приступа меморији

## Slide 28: Кораци операције DMA
1. Иницијализација канала
2. Преношење података
3. Обавештавање процесора

## Slide 29: Кораци операције DMA
1. Иницијализација канала:
  процесор иницира контролер DMA и шаље му:
    број уређаја
    адресу простора у меморији
    број бајтова који се преносе
    смер преношења података
  након иницијализације канал је спреман за преношење података
2. Преношење података
3. Обавештавање процесора

## Slide 30: Кораци операције DMA
1. Иницијализација канала:
2. Преношење података
  када У/И уређај буде спреман за преношење података, обавештава о томе контролер DMA.
  контролер започиње операцију преноса:
    контролер захтева магистралу (и добија је уобичајеним поступком арбитраже)
    поставља меморисјку адресу и одговарајући сигнал (читање или писање) на магистралу
    довршава пренос и ослобађа магистралу
    ажурира адресу и бројач
    ако има још података за преношење, понавља поступак
3. Обавештавање процесора

## Slide 31: Кораци операције DMA
1. Иницијализација канала:
2. Преношење података
3. Обавештавање процесора
  након довршеног преноса обавештава се процесор
  уобичајено се за то користи систем прекида
  процесор затим проверава стање преноса

## Slide 32: Поједностављени дијаграм употребе контролера DMA

## Slide 33: Пример преноса преко DMA
У примеру претпостављамо да се ради о операцији читања путем DMA
  одговарајућим командама процесора DMA контролеру иницијализован је канал DMA да подржи конкретан У/И уређај (или контролер)
  подаци се са У/И уређаја и уписују у меморију
  претпостављамо да се преносе две речи података
  претпостављамо да је у питању брз пренос који потпуно задржава магистралу до краја процеса

## Slide 34: Пример преноса преко DMA (2)
Када У/И уређај буде спреман да преноси податке, шаље захтев контролеру DMA путем линије DREQ
Када прими сигнал DREQ, контролер DMA шаље процесору захтев за добијање магистрале, путем сигнала HOLD
Након завршетка текуће инструкције, процесор ослобађа магистралу и то јавља контролеру DMA путем сигнала HLDA
  процесор надаље не користи магистралу већ одлаже све операције које захтевају постављање сигнала на магистралу
По пријему сигнала HLDA контролер DMA обавештава У/И уређај (путем сигнала DACK) да може да почне пренос података
  након тога сигнал DREQ се уобичајено склања

## Slide 35: Пример преноса преко DMA (3)
Контролер DMA је одговоран за постављање одговарајућих контролних сигнала за читање са уређаја (IORD’) и писање у меморију (MEMWR’)
  У/И уређај одговара на сигнал читања и поставља податке на магистралу података
    не користи се адреса, зато што је уређај и канал везе иденитификован иницијализацијом DMA
  меморија одговара на сигнал писања и уписује податке са магистрале података на одговарајућој адреси
  бројач пренесених речи се смањује
  адреса се увећава за величину речи
  ако је бројач различит од нуле, понавља се овај циклус

## Slide 36: Пример преноса преко DMA (4)
Када се преношење података доврши, контролер DMA означава да је операција завршена постављањем сигнала EOP’ (“end of process”)
  том приликом контролер склања и сигнал DACK
Затим контролер DMA склања сигнал HOLD чиме враћа магистралу на употребу процесору
Процесор одговара склањањем сигнала HLDA
Поступак је тиме довршен

## Slide 37: Дијаграм употребе магистрале током преноса путем DMA

## Slide 38: Пример преноса преко DMA (5)
У случају споријих уређаја пренос се одвија у другачијем режиму
  контролер DMA за свако појединачно преношење података понавља захтевање и ослобађање магистрале
  сваки циклус почиње сигналом DREQ од стране У/И уређаја, а завршава ослобађањем магистрале
  крај процеса се означава сигналом EOP’ који контролер DMA шаље У/И уређају

## Slide 39: Улазно/излазни уређаји
Серијски и паралелни пренос

## Slide 40: Врсте техника преноса података
Пренос података може бити
  Паралелан
  Серијски
    Синхрони
    Асинхрони

## Slide 41: Паралелан пренос података
Неколико битова се прености истовремено кроз паралелне водове

## Slide 42: Серијски пренос података
За пренос података се користи један вод
Нема паралелног преношења података

## Slide 43: Однос паралелног и серијског преноса
Парелни пренос
  кроз n паралелних водова се може истовремено преносити n битова
  бржи је
  скупљи је за имплементацију
  са повећавањем дужине водова и брзине рада расте вероватноћа појављивања искривљења (дисторзије)
    неки битови стижу раније или касније, несинхронизовано са осталим битовима
  користи се углавном на мањим даљинама
Серијски пренос
  јевтинији
  нема могућности искривљења података

## Slide 44: Серијски пренос података
Може да буде
  синхрони
    часовници пошиљаоца и примаоца су синхропнизовани пре преношења података
  асинхрони
    сваки бајт се енкодира за пренос тако да часовници пошиљаоца и примаоца не морају да буду усклађени
    сваки пакет (нпр. бајт) је окружен тзв. почетним (старт) битовима и зауставним (стоп) битовима
Синхрони пренос је
  ефикаснији
  скупљи

## Slide 45: Асинхрони и синхрони пренос података

## Slide 46: Асинхрони пренос
Комуникациона линија је у активном стању док не постоји пренос
При преношењу података почетни бит спушта стање линије
  тако прималац препознаје почетак пакета
Прималац
  зна дужину битова
  зна и величину пакета (нпр. 8 битова)
  чита стања линије у срединама периода
  игнорише почетни бит и слаже пакет (бајт)
Зауставни бит има две намене
  на крају пакета не сме остати 0, зато што прималац не би могао да препозна почетак наредног пакета
  оставља довољно времена примаоцу да сложи пакет од примљених битова
Уобичајено се користи 1, 1.5 или 2 зауставна бита

## Slide 47: Сигнали при асинхроном преносу података

## Slide 48: Пример паралелног интерфејса
Интерфејс за штампаче (Centronics)
  25 линија, познат и под именом (DB-25)
Интерфејс је једноставан:
  8 линија за податке
  1 линија резе за податке (као часовник)
  руковање (handshaking) се остварује сигналом ACK
    након сваког испорученог бајта рачунар чека да прими сигнал ACK пре слања наредног бајта
  5 линија статуса
    busy, out of paper, online/offline, autofeed, fault
  2 контролна сигнала
  8 линија уземљења

## Slide 49: Пример паралелног интерфејса (2)

## Slide 50: Universal Serial Bus – USB
Серијски пренос
Изворно развијен 1995.
Основни циљ
  омогућити повезивање рачунарских периферија једнако једноставно као што се повезују телефон или пегла
Стандарди
  1.0 из 1996.
    ниска брзина 1.5Mbps, пуна брзина 12Mbps
  1.1 из 1998.
    први широко распрострањен стандард
  2.0 из 2000.
    висока брзина, до 480 Mbps
  3.0 спецификације објављене 2008.
    брзина до 4800 Mbps

## Slide 51: USB – Неки од најважнијих циљева
Обезбеђивање хомогеног рачунарског интерфејса
  идеја је да се мноштво различитих и некомпатибилних интерфејса замене једним универзалним интерфејсом
Превазилажење проблема са ресурсима система
  додавање нових уређаја доноси проблеме разрешавања конфликата око адреса или прекида
  USB уређаји не захтевају ни меморију ни адресни простор ни прекиде
Једноставнија инсталација и конфигурација
  потпуна аутоматизација (plug-and-play) за разлику од старијих уређаја, који су често захтевали мануелно конфигурисање
Повезивање током рада рачунара
  старији начини повезивања уређаја су захтевали искључивање рачунара пре повезивања
  повезивање USB уређаја се може обављати без искључивања рачунара

## Slide 52: USB – Додатне напредне особине
Напајање уређаја кроз интерфејс
  кабл за повезивање има линије напајања, чиме је омогућено да се уређаји напајају струјом напона +5V и јачине 100-500mA
Двосмерна контрола уређаја
  подаци могу да теку у оба смера
Проширивост помоћу хабова
  на једно прикључно место се може повезати хаб (разделник) ради повећавање броја прикључака или постављања прикључака на жељено место
Уштеда енергије
  USB уређаји аутоматски улазе у примирено (суспендовано) стање ако нема активности на магистрали 3ms
Препознавање и отклањање грешака
  користи се алгоритам CRC за препознавање грешака у комуникацији

## Slide 53: USB – Пренос података
Кабл има четири линије:
  две служе за напајање уређаја
  две служе за преношење сигнала
За преношење података се употрбљава схема енкодовања NRZI (nonreturn to zero-inverted)

## Slide 54: Схема енкодовања NRZ (nonreturn to zero)
0 је низак а 1 висок ниво сигнала
Проблеми:
  Нема промена сигнала ако се преносе дуги низови нула или јединица
    промене су важне за примаоца због синхонизације и препознавања података
  У случају шумова, тешко је препознати нивое 0 и 1, али се промене ипак лако препознају

## Slide 55: Схема енкодовања NRZI (nonreturn to zero – inverted)
Решава неке од проблема схеме NRZ
Не користи апсолутне нивое за представљање података, већ само промене стања
Стандардно енкодовање NRZI подразумева:
  сигнал се мења ако је наредни бит 1
  сигнал се не мења ако је наредни бит 0
  смер промене није значајан
Енкодовање NRZI у случају USB-а је другачије:
  сигнал се мења ако је наредни бит 0
  сигнал се не мења ако је наредни бит 1
  смер промене није значајан

## Slide 56: NRZI

## Slide 57: Уметање битова
Описана схема енкодовања NRZI решава неке од проблема:
  ниво сигнала не игра главну улогу
    посматрају се само транзиције
  отклањају се дугачки низови непромењених стања у случају низова јединица у оригиналним подацима
Преостаје проблем:
  опстају дугачки низови непромењених стања у случају јединица
Решење – предузима се тзв. уметање битова
  након сваких 6 узастопних јединица се умеће једна 0
  уметање је на нивоу података, а не сигнала

## Slide 58: Уметање битова (2)

## Slide 59: Архитектура USB повезивања
Основни хардвер чине
  матични контролер USB-а (host controller)
    служи да иницира трансакције
  корени хаб (root hub)
    служи да успостави везу контролера са циљним уређајем

## Slide 60: Пример архитектуре USB повезивања