## Slide 1: Увод у организацију и архитектуру рачунара 2
Александар Картељ
kartelj@matf.bg.ac.rs
Напомена: садржај ових слајдова је преузет од проф. Саше Малкова

## Slide 2: Процесор
Архитектура скупа инструкција (ISA)

## Slide 3: Архитектура скупа инструкција
Један од основних аспеката архитектуре процесора је скуп инструкција
Архитектура скупа инструкција има неколико основних аспеката:
  пројектовање скупа инструкција
  имплементација
  перформансе

## Slide 4: Број и сложеност инструкција
По броју и сложености инструкција процесори се деле у три групе:
  CISC – процесори са сложеним скупом инструкција (енгл. complex instruction set computing)
  RISC – процесори са редукованим скупом инструкција (енгл. reduced instruction set computing)
  векторски процесори

## Slide 5: CISC процесори
Циљеви:
  сложена архитектура скупа инструкција (ISA)
    кодирање што сложенијих инструкција у што мање меморије
  разноврсност операција
  разноврсност начина адресирања

## Slide 6: CISC процесори
Последице:
  нови модели процесора уводили су све више и више нових начина адресирања и нових инструкција
  подржан превелики број сложених инструкција
    чак се додају неке иснтрукције које се никада не користе при програмирању на асемблеру, али омогућавају ефикасније превођење програма писаних на вишим програмским језицима
  отежано декодирање инструкција

## Slide 7: RISC процесори
Циљеви:
  једноставна архитектура скупа инструкција
  обезбеђивање минималног скупа инструкција и начина адресирања
  повећан број регистара који се могу користити за рачунање

## Slide 8: RISC процесори
Последице:
  сталнији скуп инструкција
  једноставно декодирање инструкција
  скраћивање трајања извршавања операција
    већина операција у једном или два циклуса
  једноставнија имплементација процесора

## Slide 9: RISC процесори
Основни принципи дизајна:
  једноставне операције
  операције регистар-у-регистар
  једноставни начини адресирања
    углавном се користи регистарско адресирање
  већи број регистара
  фиксна дужина и једноставан формат инструкција
    често су инструкције фиксне дужине, поравнате на дужину речи

## Slide 10: RISC процесори
Друге одлике:
  удвајање магистрале – посебно за податке и инструкције
    тзв. Харвард архитектура
    најчешће само на нивоу кеша
  сви регистри су равноправни по могућностима и перформансама
  преклапање извршавања инструкција
    извршавање бар једне инструкције по циклусу
  висока пропусност системске магистрале

## Slide 11: Однос RISC и CISC процесора
RISC концепти се развијају од 1975. године
У актуелном стању технологије производње процесора (CISC):
  било је скупо подржавати сложене операције на већем броју регистара, па је зато постојало мало регистара
    RISC приступ омогућава повећавање броја регистара
  већина инструкција је захтевала сложену имплементацију, па и дугачке циклусе
    RISC приступ поједностављује имплементације и скраћује извршавање инструкција у циклусима
  сложена имплементација отежава подизање радне фреквенције
    RISC омогућава значајно подизање радне фреквенције

## Slide 12: Однос RISC и CISC процесора
Анализе програма показују да већина инструкција обавља преношење података између процесора и меморије
Имплементација сложених инструкција које се ретко извршавају значајно усложњава имплементацију процесора а доноси скромне добитке у перформансама

## Slide 13: Однос RISC и CISC процесора
Од 1975. па до средине 1990. постоји тенденција да се произвођачи процесора приклањају RISC концептима
Касније постепено усавршавање производних технологија смањује значај RISC архитектуре
Долази до спајања елемената архитектура

## Slide 14: Однос RISC и CISC процесора
Данас су уобичајене архитектуре које се одликују CISC односом према скупу инструкција, а имају већину осталих одлика RISC архитектура:
  велики број регистара, који су практично равноправни
  преклапање извршавања инструкција
  напредне архитектуре кеш меморија

## Slide 15: Однос RISC и CISC процесора

## Slide 16: Пример кода
У случају VAX-а, једна инструкција је могла да
  прочита податак из меморије, сабере га са вредношћу регистра, упише назад у меморију и повећа вредност показивача:
      (R2) = (R2) + R3; R2 = R2 + 1
У случају RISC процесора, за то су потребне 4 инструкције:
      R4 = (R2)
      R4 = R4 + R3
      (R2) = R4
      R2 = R2 + 1

## Slide 17: Векторски процесори
Векторски процесори су процесори који оперишу на низовима података
  инструкције су пројектоване тако да раде са низовима података
  може се рећи да су низови података елементарни облик података векторских процесора
  представљају контраст тзв. скаларним процесорима, који раде са појединачним подацима

## Slide 18: Број адреса у инструкцијама
Бинарне операције захтевају два, а унарне један аргумент
Операције најчешће имају један излаз, али их може бити и више
  на пример, дељење даје количник и остатак
Уобичајена бинарна операција захтева три адресе:
  две адресе аргумената
  једну адресу резултата

## Slide 19: Број адреса у инструкцијама
Постоје процесори:
  са 3 адресе
  са 2 адресе
  са 1 адресом
  без адреса
Процесор који подржава неки број адреса, обично може да подржи и инструкције са мањим бројем адреса

## Slide 20: Процесори са 3 адресе
“Троадресни” процесори експлицитно адресирају два аргумента и резултат операције
Већина савремених процесора је троадресна

## Slide 21: Примери троадресних инструкција
add dest, src1, src2 | Сабирају се вредности адресиране са src1 и src2 и резултат се уписује у dest
sub dest, src1, src2 | Одузимају се вредности адресиране са src1 и src2 и резултат се уписује у dest
mult dest, src1, src2 | Множе се вредности адресиране са src1 и src2 и резултат се уписује у dest

## Slide 22: Пример кода
На троадресном процесору израз:
    А = B + C * D – E + F + A
може да се имплементира као:
    mult T,C,D ; T = C*D
    add T,T,B ; T = B + C*D
    sub T,T,E ; T = B + C*D – E
    add T,T,F ; T = B + C*D – E + F
    add A,T,A ; A = B + C*D – E + F + A

## Slide 23: Карактеристике
Из примера се виде неке карактеристике:
  у пракси већина инструкција садржи поновљену једну од адреса аргумената као адресу резултата
  скуп инструкција одговара операцијама које процесор може да извршава

## Slide 24: Процесори са 2 адресе
“Двоадресни” процесори експлицитно адресирају један аргумент и резултат операције
Мотивација потиче из чињенице да се релативно ретко употребљавају три различите адресе
Процесори фамилије Intel x86 су двоадресни

## Slide 25: Примери двоадресних инструкција
load dest, src | Садржај податка адресираног са src се преписује у dest
add dest, src | Сабирају се вредности адресиране са dest и src и резултат се уписује у dest
sub dest, src | Одузима се вредност адресирана са src од вредности адресиране са dest и резултат се уписује у dest
mult dest, src | Множе се вредности адресиране са src и dest и резултат се уписује у dest

## Slide 26: Пример кода
На двоадресном процесору израз:
    А = B + C * D – E + F + A
може да се имплементира као:
    load T,C ; T = C
    mult T,D ; T = C*D
    add T,B ; T = B + C*D
    sub T,E ; T = B + C*D – E
    add T,F ; T = B + C*D – E + F
    add A,T ; A = B + C*D – E + F + A

## Slide 27: Карактеристике
Из примера се виде неке карактеристике:
  у пракси већина инструкција понавља једну исту циљну адресу
  скуп инструкција одговара операцијама које процесор може да извршава
  додаје се инструкција за преписивање податка

## Slide 28: Процесори са 1 адресом
“Једноадресни” процесори експлицитно адресирају један аргумент
Резултат се увек уписује у акумулатор
  акумулатор је (углавном) једини регистар на коме могу да се извршавају операције
Мотивација потиче из чињенице да се за већину операција употребљава понављање адресе циља

## Slide 29: Примери једноадресних инструкција
load addr | Садржај податка адресираног са addr се преписује у акумулатор
add addr | Сабирају се вредност акумулатора и вредност адресирана са addr и резултат се уписује у акумулатор
sub addr | Одузима се од вредности акумулатора вредност адресирана са addr и резултат се уписује у акумулатор
mult addr | Множе се вредност акумулатора и вредност адресирана са addr и резултат се уписује у акумулатор
store addr | Вредност акумулатора се преписује на адресу addr

## Slide 30: Пример кода
На једноадресном процесору израз:
    А = B + C * D – E + F + A
може да се имплементира као:
    load C ; acc = C
    mult D ; acc = C*D
    add B ; acc = B + C*D
    sub E ; acc = B + C*D – E
    add F ; acc = B + C*D – E + F
    add A ; acc = B + C*D – E + F + A
    store A ; A = B + C*D – E + F + A

## Slide 31: Карактеристике
Из примера се виде неке карактеристике:
  редукован број регистара
    само један има пуну оперативну функционалност
  скуп инструкција одговара операцијама које процесор може да извршава
  додају се инструкције за преписивање податка у акумулатор и из акумулатора

## Slide 32: Процесори са 0 адреса
“Безадресни” процесори не адресирају ниједан аргумент експлицитно
  осим у посебним инструкцијама које стављају податке на стек и узимају податке са стека
И аргументи и резултат се увек налазе на стеку
Мотивација потиче из чињенице да је за већину операција потребно релативно мало података

## Slide 33: Примери безадресних инструкција
push addr | Садржај податка адресираног са addr се ставља на врх стека
pop addr | Податак са врха стека се склања са стека и уписује на адесу addr
add | Два податка са врха стека се склањају са стека и сабирају. Резултат се ставља на врх стека.
sub | Два податка са врха стека се склањају са стека и одузимају. Резултат се ставља на врх стека.
mult | Два податка са врха стека се склањају са стека и множе. Резултат се ставља на врх стека.

## Slide 34: Пример кода
На безадресном процесору израз:
    А = B + C * D – E + F + A
може да се имплементира као:
    push E ; <E>
    push C ; <C, E>
    push D ; <D, C, E>
    mult ; <D*C, E>
    push B ; <B, D*C, E>
    add ; <B + D*C, E>
    sub ; <B + D*C – E>
    push F ; <F, B + D*C – E>
    add ; <B + D*C – E + F>
    push A ; <A, B + D*C – E + F>
    add ; <B + D*C – E + F + A>
    pop A ; <>

## Slide 35: Карактеристике
Из примера се виде неке карактеристике:
  не постоје именовани регистри
  скуп инструкција одговара операцијама које процесор може да извршава
  додају се инструкције за преписивање податка на стек и са стека

## Slide 36: Имплементација
Обично се имплементирају тако да се неколико последњих података на стеку налази у тзв. стек регистрима процесора
  број стек регистара се назива дубина стека
  на тај начин се значајно убрзавају операције са стеком, зато што није потребно приступати меморији

## Slide 37: Поређење начина адресирања
Сваки од представљених приступа има предности и мане
Што се више адреса наводи у инструкцијама
  број приступа меморији је већи
  запис инструкција је већи
  програми се састоје од мање инструкција

## Slide 38: Пример процене ефикасности
Троадресни рачунар:
  свака инструкција захтева 4 приступа меморији
    један за инструкцију, два за податке, један за резултат
  пет инструкција
    укупно 20 приступа меморији
Двоадресни рачунар:
  свака операција и даље захтева 4 приступа меморији
    један за инструкцију, два за податке, један за резултат
    инструкција load захтева три приступа
  пет операција и једно преписивање
    укупно 23 приступа меморији

## Slide 39: Пример процене ефикасности
Једноадресни рачунар:
  свака операција захтева 2 приступа меморији
    један за инструкцију и један за податке
    акумулатор је регистар, а не меморија
    инструкција load захтева два приступа
  седам инструкција
    укупно 14 приступа меморији
Безадресни рачунар:
  свака операција захтева 1 приступ меморији
    један за инструкцију
    претпостављамо да је стек довољно дубок да је пример стао у стек регистре
    инструкције push и pop захтевају по два приступа
  пет операција по 1 и седам инструкција push и pop
    укупно 19 приступа меморији

## Slide 40: Пример процене ефикасности
Пример сугерише да је у претходном примеру једноадресни приступ најефикаснији, међутим:
  поређење једноадресног и безадресног рачунара је фер, зато што се у оба случаја претпоставља постојање регистара
  са друге стране, и неки од адресираних података у случају дво- и троадресних рачунара могу бити регистри
Ако претпоставимо да дво- и троадресни рачунар имају на располагању један регистар T, онда се однос мења:
  двоадресни има 13 приступа меморији
  троадресни има свега 12 приступа меморији

## Slide 41: Пример процене ефикасности
У претходним примерима није узета у обзир величина инструкција:
  што се више адреса наводи, то је инструкција већа
  величина није увек једноставно предвидива

## Slide 42: Ограничавање врста адреса
Постоји већи број различитих начина адресирања података
Код RISC процесора је уобичајено да се у већини инструкција могу адресирати само различити регистри процесора
Процесор Intel Pentium je двоадресни, али највише један од операнада сме бити у меморији

## Slide 43: Архитектура load / store
Концепт:
  све операције се извршавају искључиво над регистрима процесора
  само операције load и store могу да приступају меморији

## Slide 44: Архитектура load / store (2)
RISC и векторски процесори често користе овакву архитектуру
  значајно се смањује величина инструкција
  значајно се редукује сложеност декорирања и имплементирања инструкција
  омогућава се висок степен преклапања инструкција
    дужина извршавања није непосредно пропорционална броју инструкција и приступа меморији

## Slide 45: Пример кода
На троадресном проц. са арх. load / store израз:
    А = B + C * D – E + F + A
може да се имплементира као:
    load R1, B ; R1 = B
    load R2, C ; R2 = C
    load R3, D ; R3 = D
    load R4, E ; R4 = E
    load R5, F ; R5 = F
    load R6, A ; R6 = A
    mult R2, R2, R3 ; R2 = C*D
    add R2, R2, R1 ; R2 = B + C*D
    sub R2, R2, R4 ; R2 = B + C*D – E
    add R2, R2, R5 ; R2 = B + C*D – E + F
    add R2, R2, R6 ; R2 = B + C*D – E + F + A
    store A, R6

## Slide 46: Архитектура регистара
Регистри процесора служе за чување
  података
  инструкција
  стања процесора
Регистри се деле на
  регистре опште намене и
  посебне регистре (или регистре посебне намене)
    посебни регистри доступни корисничким програмима
    посебни регистри резервисани за системске потребе

## Slide 47: Архитектура регистара опште намене
Број и врста регистара опште намене су обично повезани са архитектуром адресирања
  безадресни процесори не захтевају регистре опште намене
    мада имају имплицитне стек-регистре
  код дво- и троадресних процесора регистри опште намене нису неопходни
    уводе се због подизања перформанси
  RISC процесори по правилу имају већи број регистара опште намене

## Slide 48: Архитектура регистара посебне намене
Пример регистара посебне намене су:
  регистри за вођење стека
  бројач инструкција
  интерни регистар инструкције (који садржи текућу инструкцију)

## Slide 49: Контрола тока програма
Бројач инструкција (или програмски бројач) има улогу контролора тока
  садржи адресу наредне инструкције
  чим се инструкција прочита, бројач се повећава тако да показује на наредну инструкцију
  код архитектура са фиксном величином инструкције, увек се увећава за фиксан број
    нпр. код процесора MIPS и SPARC, све инструкције су 32-бита
Програм се у начелу извршава секвенцијално
Секвенцијално извршавање се по потреби може изменити
  гранањем и
  петљама

## Slide 50: Гранање
Гранање се имплементира инструкцијама гранања
  Оне експлицитно мењају вредност бројача инструкција
Постоје две врсте инструкција гранања:
  безусловне (или експлицитне) и
  условне
Гранање може бити
  тренутно или
  одложено

## Slide 51: Начин навођења нове адресе
Нова адреса извршавања се наводи као
  апсолутна
    наводи се пуна нова адреса
    подржавају практично сви процесори
  релативна
    наводи се разлика између нове адресе и текуће адресе
    не подржавају сви процесори
    предност је у померљивости кода
      без обзира на локацију у меморији гранање је једнако исправно
    ако разлика није велика, може имати краћи запис него навођење апсолутне адресе

## Slide 52: Безусловно гранање
Безусловно гранање је експлицитна и безусловна промена тока извршавања програма

## Slide 53: Безусловно гранање - пример

## Slide 54: Условно гранање
Условно гранање је експлицитна промена тока извршавања програма у случају важења неког наведеног услова
Постоје две основне врсте условног гранања:
  постави-па-скочи и
  провери-и-скочи

## Slide 55: Гранање постави-па-скочи
Основна идеја је да се раздвоје проверавање услова и гранање
  најпре се посебним инструкцијама проверају услови или другачије поставља одговарајуће стање процесора
  затим се инструкцијама гранања само проверава стање процесора и по потреби извршава промена бројача инструкција
Гранање постави-па-скочи је примењено код фамилије процесора Intel x86

## Slide 56: Пример – постави-па-скочи
Пример у случају процесора Intel Pentium
    cmp AX,BX ; поређење вредности AX и BX
    je target ; ако су једнаке, контрола се преноси на target
    sub AX,BX ; иначе се наставља од ове инструкције
    . . .
    target:
    add AX,BX ; у случају једнакости се наставља одавде

## Slide 57: Гранање провери-и-скочи
Основна идеја је да једна иста инструкција проверава услов и промени адресу
Овакав вид гранања примењен је код већег броја процесора, укључујући и MIPS

## Slide 58: Пример – провери-и-скочи
Пример у случају процесора MIPS
  наредна инструкција пореди вредности регистара $t0 и $t1 и прелази на дату адресу target ако су вредности једнаке
    beq $t1,$t0,target

## Slide 59: Регистри стања
Да би било могуће имплементирати гранање постави-па-скочи, неопходно је да процесор има регистар стања који чува резултате поређења и других операција
  овакви регистри се називају и регистри кодова поређења
Овакве регистре
  имају Intel x86, SPARC, PowerPC
  нема MIPS

## Slide 60: Позивање процедура
Гранања су једносмерне промене тока извршавања
  дејство је ограничено на једну промену тока извршавања
Позивања процедура су двосмерне промене
  након иницијалног позивања, касније следи повратак на место одакле је извршено позивање
Да би повратак био могућ неопходне су две ствари:
  експлицитна ознака краја процедуре
    за то служи инструкција return
      Intel Pentium има инструкцију ret
      MIPS има инструкцију jr
  адреса повратка
    мора бити сачувана при позивању процедуре

## Slide 61: Пример позивања процедуре

## Slide 62: Чување адресе повратка
Може се чувати
  у регистру
    намењеном за то
      шта је са рекурзијом или другим позивањима?
    било ком регистру
      на пример MIPS
  на стеку
    нпр. Intel x86
Чува се
  адреса инструкције позивања
    SPARC
  адреса прве инструкције након инструкције позивања
    већина процесора, укључујући Intel x86, MIPS

## Slide 63: Чување адресе повратка у регистрима
Може се користити
  регистар посебно намењен за то
  било који регистар
    на пример MIPS
    пример повратка, уз претпоставку да је адреса повратка у регистру $ra
    jr $ra
Проблеми
  шта је са рекурзијом?
  шта је са позивањем потпроцедура?
  у оба случаја је неопходно додатно старање о адресама повратка

## Slide 64: Преношење параметара
Две основне технике су:
  помоћу регистара
    параметри се записују у регистрима пре позивања
    овај метод је бржи
    не омогућава рекурзију
    често захтева чување претходних вредности регистара
    коришћен код RISC процесора
      нпр. MIPS, PowerPC
  помоћу стека
    параметри се постављају на стек пре позивања
    флексибилнији начин
    мање ефикасан
    коришћен код CISC процесора
      нпр. Intel x86

## Slide 65: Пројектовање скупа инструкција
Пројектовање скупа инструкција има неколико важних аспеката:
  типови операнада
  начини адресирања
  типови инструкција
  формати инструкција

## Slide 66: Типови операнада
Уобичајено је да процесори препознају само елементарне типове података
  char, int, float
Често исте инструкције раде са подацима различите величине, у зависности од начина навођења операнада
  на пример (Intel x86):
    mov AL, addr ; преписује 8-битни податак
    mov AX, addr ; преписује 16-битни податак
    mov EAX, addr ; преписује 32-битни податак

## Slide 67: Типови операнада
У случају RISC процесора уобичајено је да се из нотације инструкције препознаје величина операнда, на пример:
    lb Rdest, address ; преписује 8-битни податак (бајт)
    lh Rdest, address ; преписује 16-битни податак (пола речи)
    lw Rdest, address ; преписује 32-битни податак (реч)
    ld Rdest, address ; преписује 64-битни под. (двострука реч)

## Slide 68: Начини адресирања
Начини адресирања описују како се одређује операнд инструкције
Операнди могу бити
  константе
    режим непосредног адресирања
  у регистрима
    режим регистарског адресирања
  у меморији
    режим меморијског адресирања
    постоји много различитих начина адресирања података у меморији

## Slide 69: Начини адресирања (2)
Сви процесори подржавају бар два основна начина адресирања:
  Режим непосредног адресирања
    навођење константне вредности операнда
    не постоји приступање меморији
      осим читања инструкције
    назива се и непосредно адресирање
  Режим регистарског адресирања
    навођење регистра који садржи вредност операнда
    не постоји приступање меморији
      осим читања инструкције
    назива се и регистарско адресирање

## Slide 70: Начини адресирања (3)
Разлика између RISC и CISC процесора је у подржаним начинима адресирања података у меморији
  RISC процесори користе архитектуру load / store
    све инструкције, осим load и store, подржавају само непосредно и регистарско адресирање
    подаци који су у меморији могу се адресирати само у оквиру инструкција load и store
    број начина адресирања је обично сасвим скроман
  CISC процесори подржавају мноштво начина адресирања
    убичајено је да све инструкције подржавају адресирање података у меморији
    број начина адресирања је обично велики

## Slide 71: Врсте инструкција
Инструкције за премештање података
Аритметичке и логичке инструкције
Инструкције за контролу тока
Улазно / излазне инструкције

## Slide 72: Инструкције за премештање података
Подржавају их сви процесори
Деле се на инструкције које премештају податке:
  између меморије и регистара
    посебна подврста за рад са стеком
  између регистара

## Slide 73: Инструкције за премештање података (2)
Код RISC процесора је премештање података између процесора и меморије строго ограничено на инструкције:
    load
    store
  неки од RISC процесора не омогућавају непосредно премештање података између регистара, већ само у оквиру других инструкција (нпр. сабирање), на пример:
    add Rdest, Rsource, 0 /* Rdest = Rsource + 0 */

## Slide 74: Инструкције за премештање података (3)
Код CISC процесора се уместо две обично имплементира само једна инструкција за премештање података која равноправно третира регистре и меморију
  на пример, код Intel x86:
    mov dest, src
    највише један од аргумената може бити у меморији
    MOV CX,20
    MOV CX, [BX]
    MOV CX, [50000]

## Slide 75: Аритметичке инструкције
Аритметичке инструкције обухватају како целобројне тако и операције у покретном зарезу
Већина процесора подржава бар 4 основне аритметичке операције
  сабирање и одузимање захтевају по једну инструкцију
  множење и дељење захтевају посебне операције за означене и неозначене аргументе
  неки процесори не подржавају дељење у потпуности
    потпуна подршка је рачунање количника и остатка
    Intel x86, MIPS пружају пуну подршку
    PowerPC, Sparc рачунају само количник

## Slide 76: Логичке инструкције
Логичке операције подразумевају скуп операција на нивоу битова
  практично сви процесори подржавају and и or
  већина процесора подржава not и xor

## Slide 77: Контролни битови
Скоро све аритметичке и логичке инструкције постављају контролне битове процесора при свом извршавању
  називају се и заставице или условни кодови
Уобичајени контролни битови су:
  S – бит знака (0=позитиван, 1=негативан)
  Z – бит нуле (0=резултат није нула, 1=резултат је нула)
  O – бит прекорачења (0=нема пр., 1=прекорачење)
  C – бит преноса (0=нема преноса, 1=има преноса)

## Slide 78: Контролни битови (2)
Контролни битови се употребљавају
  као улазни подаци за неке операције (нпр. сабирање са преносом, померање са преносом и сл.)
  у инструкцијама гранања
пример за Intel x86:
    cmp count, 25
    je target

## Slide 79: Инструкције за контролу тока
Инструкције за контролу тока програма су
  инструкције гранања
  инструкције за позивање процедура
    овде спадају и инструкције за враћање из процедура
Размотрено раније...

## Slide 80: Улазно / излазне инструкције
Улазно / излазне инструкције се значајно разликују између процесора
Оне постоје само код процесора који подржавају изоловано пресликавање улаза и излаза
  ако процесор подржава само меморијско пресликавање У/И, онда нема ове инструкције
Уобичајене су две инструкције:
  in Reg, io_port
  out io_port, Reg
Величина инструкције зависи од подржане дужине адресе порта

## Slide 81: Формат инструкција
Формат инструкције подразумева начин кодирања (тј. бинарног записивања) инструкције
Два основна типа формата инструкција су:
  формат фиксне дужине инструкција
    уобичајен за RISC процесоре
    MIPS, PowerPC, Sparc имају иснтрукције дужине 32 бита
  формат променљиве дужине инструкција
    уобичајен за CISC процесоре
    нпр. Intel x86

## Slide 82: Врста аргумената и формат инструкција

## Slide 83: Фиксан формат инструкција

## Slide 84: Процесор
Имплементација инструкција

## Slide 85: Извршавање инструкција
Да би процесор могао да изврши инструкцију потребно је да:
  адресира и прочита инструкцију из меморије
  декодира инструкцију
  адресира и прочита потребне аргументе
  изврши одговарајућу операцију
  адресира и запише израчунат резултат

## Slide 86: Уопштени пут података

## Slide 87: Конкретнији пример
Претпоставимо да процесор има:
  јединствену магистралу (А) ширине 32 бита кроз коју пролазе све адресе и подаци у оквиру процесора
  32 регистра опште намене (G1-G32)
  могућност обраде само 32-битних података

## Slide 88: Конкретнији пример пута података

## Slide 89: Додатни регистри
Због тога што постоји јединствена интерна магистрала А, потребни су помоћни регистри:
  регистар А чува вредност првог операнда док се други адресира
    увек је доступан за читање
  регистар C чува резултат док се не пренесе даље
    увек је доступан претходни резултат за писање
Имплементирају се помоћу D флип-флопова

## Slide 90: Имплементација помоћних регистара

## Slide 91: Меморијски интерфејс
Меморијски интерфејс користи четири помоћна регистра
  ови регистри посредују између системске магистрале и интерне процесорске магистрале А
Регистар PC је бројач инструкција
Регистар IR је регистар инструкције
Регистар MAR је регистар меморијске адресе
Регистар MDR је регистар меморијског податка

## Slide 92: Имплементација пута података

## Slide 93: Регистар PC
Бројач инструкција
  садржи адресу наредне инструкције
    контролни сигнал PCin поставља вредност регистра
  садржај ставља на системску адресну магистралу ради читања инструкције из меморије
    контролни сигнал PCbout
  садржај ставља на магистралу А ради омогућавања релативних скокова и позивања процедура
    контролни сигнал PCout
  може симултано да иде на обе магистрале

## Slide 94: Регистар IR
Регистар инструкције
  садржи инструкцију која се трнутно извршава
    контролни сигнал IRbin поставља вредност регистра
    контролни сигнал IRout ставља вредност регистра на магистралу А

## Slide 95: Имплементација пута података

## Slide 96: Регистар MAR
Регистар меморијске адресе
  садржи адресу операнда који је у меморији
  користи се при адресирању података који су у меморији
  ради слично регистру PC:
    контролни сигнал MARin поставља вредност регистра
    контролни сигнал MARout ставља вредност регистра на магистралу А
    контролни сигнал MARbout ставља вредност регистра на системску адресну магистралу

## Slide 97: Регистар MDR
Регистар меморијског податка
  садржи вредност операнда који је у меморији
  користи се при читању операнда из меморије
  адреса операнда је у регистру MAR
  има двосмеран интерфејс:
    контролни сигнал MDRin поставља вредност регистра са магистрале А
    контролни сигнал MDRbin поставља вредност регистра са системске магистрале података
    контролни сигнал MDRout ставља вредност регистра на магистралу А
    контролни сигнал MDRbout ставља вредност регистра на системску магистралу података

## Slide 98: Имплементација пута података

## Slide 99: Регистри опште намене
Регистри опште намене су везани само на инстерну магистралу А
Сваки од регистара Gx има по два контролна сигнала
  Gxin
  Gxout

## Slide 100: Пример инструкције
Пратимо контролне сигнале на примеру инструкције:
  add %G9, %G5, %G7 /* G9 = G5 + G7 */
Најпре се садржај једног регистра мора сачувати у помоћном регистру А, а затим сабирати са другим...
  корак 1: преписујемо G5 у помоћни регистар A
  корак 2: стављамо G7 на магистралу A и рачунамо
  корак 3: резултат уписујемо у регистар G9
Нећемо експлицитно наглашавати искључивање сигнала између корака

## Slide 101: Корак 1:
Преписујемо G5 у помоћни регистар A
  поставља се сигнал G5out да би се садржај регистра G5 ставио на магистралу А
  поставља се сигнал Аin да би се подаци са магистрале А уписали у помоћни регистар А

## Slide 102: Корак 2:
Стављамо G7 на магистралу A и рачунамо
  поставља се сигнал G7out да би се садржај регистра G7 ставио на магистралу А
  (садржај регистра А је увек доступан АЛ јединици)
  поставља се сигнал Cin да би се резултат уписао у регистар C
  АЛ јединици се налаже да израчуна резултат

## Slide 103: Корак 3:
Резултат уписујемо у регистар G9
  поставља се сигнал G9in да би се садржај регистра G9 прочитао са магистрале А
  поставља се сигнал Cout да би се садржај регистра C ставио на магистралу А

## Slide 104: Трајање циклуса
На основу дужине трајања корака се дефинише трајање циклуса
  У идеалном случају би сваки корак требало да траје једнако дуго
  По потреби се може доделити већи број циклуса захтевнијим корацима
    у претходном примеру су кораци 1 и 3 слични, али корак 2 може бити захтевнији (зависно од операције)

## Slide 105: Читање инструкције
У претходном опису је намерно прескочено представљање читања и декодирања инструкције
Читање инструкције обухвата:
  корак 1: адресирање инструкције
  корак 2: уписивање нове адресе инструкције
  корак 3: читање инструкције

## Slide 106: Корак 1:
Адресирање инструкције
  поставља се сигнал PCbout да би се садржај регистра PC ставио на системску адресну магистралу
  поставља се сигнал PCout да би се садржај регистра PC ставио на магистралу А
  АЛ јединици се даје инструкција add4 да би сабрала вредност на свом улазу B (вредност регистра PC) са 4
  поставља се сигнал Cin да би се резултат (PC+4) уписао у помоћни регистар C

## Slide 107: Корак 2:
Уписивање нове адресе инструкције
  чекамо (бар) један циклус да меморија прочита и достави инструкцију
  поставља се сигнал Cout да би се резултат (PC+4) ставио на магистралу А
  поставља се сигнал PCin да би се резултат (PC+4) са магистрале А уписао у регистар PC

## Slide 108: Корак 3:
Читање инструкције
  поставља се сигнал IRbin да би се прочитана инструкција ставила у помоћни регистар IR

## Slide 109: Декодирање инструкција
Декодирање инструкције је заједничко за све врсте инструкција
Следи непосредно после читања инструкције
У фази декодирања се препознају
  код инструкције
  број и типови операнада
  начини адресирања операнада

## Slide 110: Микропрограмски контролер
Инструкције се могу описати коначним аутоматима
Сваки од коначних аутомата може имплементирати хардверски или софтверски

## Slide 111: Хардверска имплементација
Улазе у PLA (програмибилни низови логичких елемената) чине три групе сигнала:
  код операције (opcode)
    операција која се имплементира
  статусни и условни кодови
    неопходни за имплементацију условних гранања и неких АЛ операција
  часовник
    служи за бројање корака и синхронизацију активности

## Slide 112: Дијаграм хардверске имплементације коначног аутомата

## Slide 113: Избор имплементације
Ако су инструкције једноставне, онда је хардверска имплементација прихватљивија варијанта
  RISC
У случају сложених инструкција хардверска имплементација није добар избор
  CISC
  тада се сигналима управља програмски

## Slide 114: Софтверска имплементација
Почетком 1950-их је први пут предложено да се контрола извршавања инструкција имплементира софтверски [Wilkes, Stinger]
  тзв. микропрограмски контролери
  програмски код инструкције се назива микро-код
Идеја је да се коначни аутомат трансформише у микро-инструкције које управљају постављањем сигнала који управљају радом процесора

## Slide 115: Секвенца контролних сигнала
* PCbout поставља сигнал на системску магистралу, а PCout на интерну магистралу А

## Slide 116: Секвенца контролних сигнала (2)
Ако претпоставимо да се сваки корак израчунава у једном циклусу:
  потребно је 3 циклуса за читање
  бар један циклус за декодирање
  три циклуса за сабирање
Већина сигнала је из претходног описа, осим:
  read – постављање сигнала за читање на системску магистралу
  ALU – је група контролних сигнала АЛЈ која укључује одговарајућу операцију
  end – сигнал који означава крај и иницира циклус читања наредне инструкције

## Slide 117: Други пример
Разматрамо само извршавање инструкције
  регистарско индиректно адресирање једног сабирка

## Slide 118: Концепт микро-кода
Идеја:
  сви сигнали једног корака се кодирају у тзв. кодну реч
  добијена кодна реч представља микроинструкцију
  низ микроинструкција који одговара једној инструкцији процесора гради микрорутину
  помоћу микроинструкција се пишу микропрограми

## Slide 119: Упрошћена организација микрокода
Линеарна организација микрокода почиње од читања инструкције
Након декодирања инструкције наставља се од микрорутине која одговара коду операције
Извршавање микрорутине је секвенцијално
Када се дође до сигнала end понавља се читање (наредне) инструкције

## Slide 120: Микропрограмски контролер
Микропрограм се извршава од стране микропрограмског контролера
Извршавање почива на микропрограмском бројачу (μPC) – слично бројачу инструкција
Коло за генерисање адресе
  иницира почетну адресу (тј. адресу микрорутине за читање инструкције)
  имплементира микропрограмске скокове
  користи се и да на основу прочитане инструкције условног гранања и стања контролних битова одабере одговарајући микрокод

## Slide 121: Имплементација микроконтролера

## Slide 122: Сложена организација микрокода
Линеарна организација микрокода има за последицу да се неки заједнички делови микрокода понављају више пута
Сложена организација микрокода подразумева да се заједнички делови ефикасније организују у микрорутине са гранањима
  свака микроинструкција се проширује адресом наредне микроинструкције
  због тога се повећава контролна реч
  али се штеди на дужини микропрограма

## Slide 123: Формат микроинструкција
Свака микроинструкција се састоји од одговарајућих контролних сигнала
  првих 12 контролних сигнала долази из имплементације пута података:
    PCin, PCbout, PCout, IRbin, IRout, MARin, MARbout, MARout, MDRbin, MDRin, MDRbout, MDRout
  наредних 3 бита контролишу резе А и C
    Ain, Cin, Cout
  64 сигнала контролишу регистре опште намене
    Gxin, Gxout – по 2 за сваки регистар Gx
  потребан број битова за операције процесора

## Slide 124: Формат микроинструкција (2)
Потребан број битова за операције процесора зависи од скупа подржаних операција
  претпоставимо да су подржане операције:
    add, sub, and, or
    shl, shr – померање за један бит улево и удесно
    add4 – за повећавање програмског бројача
    BtoC – преписивање из једног у други регистар (или меморију)
      може и без тога, сигналима: Gxout: Gyin:

## Slide 125: Хоризонталан формат
сваки сигнал има по један бит у микроинструкцији

## Slide 126: Хоризонталан формат (2)
Сваком сигналу одговара по један бит
Нема кодирања и декодирања сигнала
Предности:
  омогућава навођење великог броја сигнала у једној инструкцији
    нпр: преписивање G0 у више регистара:
      G0out: G2in: G3in: G4in: G5in: G6in: end;
Мане:
  величина микроинструкције
    у претходном примеру читавих 90 битова

## Slide 127: Вертикалан формат
На дужини се може уштедети ако се битови кодирају
  на пример, уместо 64 битова за контролисање 32 регистра је довољно 5 битова за идентификовање регистра и 1 бит за избор сигнала
Предности:
  краће микроинструкције
Мане:
  у једном кораку се може навести само један регистар

## Slide 128: Вертикалан формат (2)
У наставку је пример где ова мана долази до изражаја
Неопходно је нпр. преписати садржај једног регистра у неколико других
  Операција BtoC у АЛЈ
  на пример, преписивање G0 у G2-G6:
    G0out: ALU=BtoC: Cin;
    Cout: G2in;
    Cout: G3in;
    Cout: G4in;
    Cout: G5in;
    Cout: G6in: end;

## Slide 129: Вертикалан формат (3)
Још штедљивија вертикална организација:
  32 регистра опште намене и 4 специјална регистра (PC, IR, MAR, MDR) се кодирају са 6 битова
  8 операција се кодирају са 3 бита

## Slide 130: Путеви података са више магистрала
Представљен пут података има само једну интерну магистралу А
  основна слабост је милтиплексирање те магистрале и већи број корака у имплементацији инструкција
Пут података може да има и више интерних магистрала
  на пример две:
    магистрала А – за један операнд
    магистрала C – за резултат
  или три:
    магистрала А – за један операнд
    магистрала B – за други операнд
    магистрала C – за резултат

## Slide 131: Пут података са две магистрале

## Slide 132: Пут података са три магистрале

## Slide 133: Примери са више магистрала
у случају једне магистрале неопходна су три корака
у случају две магистрале довољна су два корака:
у случају три магистрале довољан је један корак: