Zadatak 1

;***********************************************************************************; Za dve niske zadate u programu, ispisati na stdout indekse svih pojava druge niske              ; u prvoj, tako da indeksi budu ispisani u neopadajucem poretku.

;***********************************************************************************

; algoritam u C-u:

; int dindex(char *s, char *t)

; {

;   register char *t1, *s1;   /*pomocne niske koje cuvaju kopije podniski t, s*/

;   register int pos;         /* desna pozicija pojave niske t u nisci s*/

;            int ch;          /*tekuci karakter niske s*/

;   s1 = s;

;   for (t1=t, pos=-1; (ch = *s1++) != '\0'; )

;       if (ch == *t1)

;       { if (++t1 == '\0')

;         {

;           pos = s1 - s - (t1-t);

;           t1 = t;

;         }

;       else

;           t1 = t;

;   return pos;

;   }

CIF_OUT MACRO

MOV     DL,AL

OR      DL,'0'

MOV     AH,2

INT     21h

ENDM

sseg    segment STACK

db      256     dup (?)

sseg    ends

dseg    segment

niska1  db      'Ovo je neka kratka niska sa puno je, je, je!',0

niska2  db      'je',0

dseg    ends

cseg    segment 'CODE'

assume  cs:cseg, ds:dseg, ss:sseg

zad2    proc    far

mov     ax,dseg

mov     ds,ax

pocetak:

mov     ax,offset niska2

push    ax

mov     ax,offset niska1

push    ax

call    dindex                 ;poziv funkcije dindex

add     sp,4                     ; rezultat rada na steku

cmp     ax,-1        ; testira da li je f-ja dindex vratila pos=-1

je      kraj

push    ax          ;ispis rezultata rada funkcije pos kao 3-cifrenog broja

mov     bl,100

div     bl

push    ax

CIF_OUT                ;ispis 1. cifre broja, tj. sadrzaja od pos

pop     ax

mov     al,ah

xor     ah,ah

mov     bl,10

div     bl

push    ax

CIF_OUT                    ;ispis 2. cifre broja, tj. sadrzaja od pos

pop     ax

mov     al,ah

CIF_OUT                    ;ispis 3. cifre broja, tj. sadrzaja od pos

mov     dl,','

mov     ah,2

int     21h

pop     si

mov     byte ptr niska1[si],0

jmp     pocetak

kraj:   mov     ax,4c00h

int     21h

zad2    endp

string1  equ     <[bp+4]>

string2  equ     <[bp+6]>

dindex  proc    near                          ;funkcija dindex

push    bp

mov     bp,sp

mov     si,string1      ; s1

mov     di,string2      ; t1

mov     bx,-1           ; pos=-1

cld

@for:   lodsb                   ; ch=*s1++

or      al,al

jz      gotovo

cmp     al,[di]

jne     @else

inc     di

cmp     byte ptr [di],0 ; *t1++ == 0

jnz     for_end

mov     ax,string2

sub     di,ax

mov     bx,si

sub     bx,string1

sub     bx,di

@else:  mov     di,string2

for_end:

jmp     @for

gotovo:

mov     ax,bx

mov     sp,bp

pop     bp

ret

dindex  endp

cseg    ends

end     zad2

Zadatak 2

TITLE Parovi prostih brojeva

;***************************************************

;*     Program za formiranje uredjenih parova      *

;*    prostih brojeva manjih od unapred zadatog    *

;*          broja n :  (5,7),(11,13),...           *

;***************************************************

sseg segment stack

db 256 dup (?)

sseg ends

dseg segment

poruka1 db 'Unesite broj >= 8 $'

poruka2 db '!!!GRESKA!!!$'

poruka3 db 'Unet broj je <8; GRESKA!$'

poruka4 db '<Pritisnite bilo koji taster!>$'

;---------------------------------------------------

otvzag  db '('

zarez   db ','

zatzag  db ')'

brlin   db 0		; brojac linija na ekranu

niska   db 10 dup (?) ; za proc izlaz

pomocni dw ?  	; za proc prost

dvojka  dw 2  	; za proc prost

deset   dw 10	; za proc ucitbr

n       dw ?		; zadati broj

p       dw ?		; 1. prost broj

q       dw ?     	; 2. prost broj

dseg ends

cseg segment

assume cs:cseg,ds:dseg,ss:sseg

program proc far

;---------------------------------------------------

push ds

mov ax,0

push ax

mov bx,dseg

mov ds,bx

;******************************

;*   POCETAK TELA PROGRAMA    *

;******************************

call ucitbr		; unos n

;---------------------------------------------------

mov cx,3          ; brojac prostih brojeva

;---------------------------------------------------

novipar:	call prost

;---------------------------------------------------

mov p,cx		; 1. prost broj u paru

;---------------------------------------------------

cmp cx,n			; p mora biti <n

;---------------------------------------------------

jnc gotovo		; p je >= n

;---------------------------------------------------

call prost

;---------------------------------------------------

mov q,cx		; 2. prost broj u paru

;---------------------------------------------------

cmp cx,n			; q mora biti <n

;---------------------------------------------------

jnc gotovo        	; q je >=n

;---------------------------------------------------

mov ah,02

mov dl,otvzag        	; '('

int 21h

;---------------------------------------------------

mov ax,p			; p na ekran

call izlaz

;---------------------------------------------------

mov ah,02

mov dl,zarez         	; ','

int 21h

;---------------------------------------------------

mov ax,q			; q na ekran

call izlaz

;---------------------------------------------------

mov ah,02

mov dl,zatzag        	; ')'

int 21h

;---------------------------------------------------

call novired

;---------------------------------------------------

mov al,brlin

inc al			; broji izdatih

mov brlin,al		; linija

cmp al,22

jnz novipar

;---------------------------------------------------

mov dx,offset poruka4      ; poruka

call poruka

mov brlin,0

;---------------------------------------------------

mov ah,08		; ceka znak

int 21h			; bez ehoa

;---------------------------------------------------

jmp novipar

;******************************

;*    KRAJ TELA PROGRAMA      *

;******************************

gotovo:  ret

program endp

;******************************

;*    PROCEDURE               *

;******************************

izlaz proc                  ; OCEKUJE BROJ U ax

push ax

push dx

push si

push bx

;---------------------------------------------------

mov si,offset niska

add si,9

mov bl,'$'           	; $ na kraj niske

mov [si],bl

;---------------------------------------------------

mov bx,10

poc:     mov dx,0

div bx

add dl,'0'

dec si               	; pretvaranje

mov [si],dl          	; broja u nisku

cmp ax,0			; znakova

jz upis

jmp poc

;---------------------------------------------------

upis:    mov ah,09

mov dx,si            	;izlaz na ekran

int 21h

;---------------------------------------------------

pop bx

pop si

pop dx

pop ax

;---------------------------------------------------

ret

izlaz endp

;***************************************************

novired proc

push ax

push dx

push si

push bx

;---------------------------------------------------

mov dl,10

mov ah,02                  ; kurzor u novi

int 21h			; red

;---------------------------------------------------

mov dl,13                  ; kurzor na

mov ah,02                  ; pocetak reda

int 21h

;---------------------------------------------------

pop bx

pop si

pop dx

pop ax

;---------------------------------------------------

ret

novired endp

;***************************************************

prost proc		; VRACA PROST BROJ U cx

push ax

push dx

;---------------------------------------------------

nijepr: 	add cx,dvojka

mov ax,cx

xor dx,dx

div dvojka

mov pomocni,ax		; trazimo prvi

novidel: mov ax,cx		; sledeci prost

xor dx,dx		; broj

div pomocni

cmp dx,0

jz nijepr

dec pomocni

cmp pomocni,1

jnz novidel

;---------------------------------------------------

pop dx

pop ax

;---------------------------------------------------

ret

prost endp

;***************************************************

ucitbr proc		; UCITANI BROJ UPISUJE U

push ax		; n

push bx

push dx

;---------------------------------------------------

upocetak:mov dx,offset poruka1	; ulazna poruka

call poruka

mov n,0

;---------------------------------------------------

ucifra:  mov ah,01

int 21h			; znak u al

;---------------------------------------------------

cmp al,'0'	; da li je znak cifra,

jc ucret	         ; ako nije: proveravamo

cmp al,'9'	; da li je <cr>

ja ucret

;---------------------------------------------------

sub al,'0'	; dobijamo vrednost znaka

xor ah,ah 	; cifre i cuvamo je u bx

mov bx,ax

;---------------------------------------------------

mov ax,n	; n <= n * 10 + cifra

mul deset

add ax,bx

mov n,ax

;---------------------------------------------------

jmp ucifra	; ucitavamo novi znak

;---------------------------------------------------

ucret:   cmp al,13	; ako je znak <cr>, znaci

jz ucitan	; broj je ucitan

;---------------------------------------------------

mov dx,offset poruka2   	; ucitani znak

call poruka	      	; nije ni:

jmp upocetak	        	; '0'-'9'ni <cr>

;---------------------------------------------------

ucitan:  call novired

cmp n,8      	        ; broj n moze da

jae uredu	        ; bude najmanje 7

;---------------------------------------------------

mov dx,offset poruka3     ; broj n je < 8,

call poruka               ; a to je greska

jmp upocetak

;---------------------------------------------------

uredu:   pop dx

pop bx

pop ax

;---------------------------------------------------

ret

;---------------------------------------------------

ucitbr endp

;***************************************************

poruka proc	         ; OCEKUJE ADRESU 1. BAJTA

push ax           ; PORUKE U dx REGISTRU

;---------------------------------------------------

mov ah,09

int 21h

;---------------------------------------------------

call novired

call novired

;---------------------------------------------------

pop ax

;---------------------------------------------------

ret

poruka endp

;***************************************************

cseg ends

end program

Zadatak 3

;***********************************************************************************

; DUMP - prikazuje sadrazaj datoteke u hex i ASCII formatu.

; Zahteva verziju DOS-a 2.0 ili visu

;

; koristi se u obliku:

; dump path\filename.ext [>device]

; (clan u uglastim zagradama je neobavezan)

;***********************************************************************************

cr      equ     0dh             ;ASCII kod za carriage return

lf      equ     0ah             ;ASCII kod za line feed

blank   equ     20h             ;ASCII kod za blanko

command equ     80h             ;prihvatnik za rep komande

blksize equ     128             ;velicina slogova ulazne datoteke

output_handle   equ     1       ;broj standardnog izlaznog uredjaja

;(moze se preusmeriti)

error_handle    equ     2       ;broj standardnog uredjaja za izpis gresaka

;(ne moze se preusmeriti)

cseg    segment para public 'CODE'

assume  cs:cseg,ds:data,es:data,ss:stack

dump    proc    far             ;ulazna tacka iz DOS-a

push    ds              ;zapamti DS:0000 kao adresu povratka u DOS

mov     ax,0            ;u slucaju da se f-ja 4CH ne moze koristiti.

push    ax

mov     ax,data         ;nas segment podataka se moze adresirati

mov     es,ax           ;i preko registra ES

mov     ah,30h          ;proveri verziju DOS-a

int     21h

cmp     al,2

jae     dump1           ;nastavi, DOS 2.0 ili visa

mov     dx,offset msg3  ;DOS 1.x -- stampaj poruku o gresci

mov     ax,es           ;moraju se koristiti stare DOS niskovne

mov     ds,ax           ;izlazne f-je jer brojevi (handles) nisu

mov     ah,9            ;nisu dostupni u ovoj verziji DOS-a

int     21h

ret

dump1:  call    get_filename    ;pribavi put i specifikaciju datoteke  za

;ulaznu datoteku iz repa komandne linije.

mov     ax,es           ;postavi DS=ES do kraja programa

mov     ds,ax

jnc     dump2           ;skoci, ime je prihvatljivo

mov     dx,offset msg2  ;nedostaje ili nelegalna spec. imena datoteke

mov     cx,msg2_length  ;prikazi poruku o gresci i izadji.

jmp     dump9

dump2:  call    open_input      ;pokusaj da otvoris ulaznu datoteku

jnc     dump3           ;skoci, ulazna datoteka uspesno otvorena

mov     dx,offset msg1  ;ulazna datoteka se ne moze otvoriti

mov     cx,msg1_length  ;

jmp     dump9           ;prikazi poruku o gresci i izadji.

dump3:  call    read_block      ;inicijalizuj prihvatnik ulazne datoteke

jnc     dump4           ;skok, ulazni blok pribavljen

mov     dx,offset msg4  ;prazna datoteka

mov     cx,msg4_length  ;

jmp     dump9           ;prikazi poruku o gresci i izadji.

;datoteka uspesno otvorena

dump4:                          ;sada je konertuj i prikazi

call    get_char        ;ucitaj 1 karakter sa ulaza.

jc      dump8           ;skok, kraj datoteke.

inc     input_addr      ;uvecaj relativnu poziciju u datoteci.

or      bx,bx           ;da li je ovo prvi karakter iz bloka?

jnz     dump5           ;nije

call    print_heading

dump5:  and     bx,0fh          ;da li je to prvi bajt od 16?

jnz     dump6           ;ne, skoci

push    ax              ;sacuvaj bajt

mov     di,offset output;konvertuj relativnu adresu datoteke

mov     ax,input_addr   ;za izlaznu nisku.

call    conv_word

pop     ax

dump6:                          ;uskadisti ASCII verziju karaktera

;ako je alfanumerik

mov     di,offset outputb

add     di,bx           ;izracunaj adresu izlazne niske

mov     byte ptr [di],'.' ;ako je kontrolni karakter

cmp     al,blank        ;stampaj samo tacku

jb      dump7           ;skoci, nije alfanumeric

cmp     al,7eh

ja      dump7           ;skoci, nije alfanumerik

mov     [di],al         ;uskladisti ASCII karakter.

dump7:                          ;konvertuj binarni bajt u hex ASCII ekvivalent.

push    bx              ;sacuvaj pomak 0-15 ovog bajta

;izracunaj njegovu poziciju u izlaznoj niski

mov     di,offset  outputa

add     di,bx           ;bazna adresa + (pomak*3)

add     di,bx

add     di,bx

call    conv_byte       ;konvertuj bajt u hex.

pop     bx

cmp     bx,0fh          ;da li je konvertovano 16 bajtova?

jne     dump4           ;ne, pribavi sledeci bajt

mov     dx,offset output

mov     cx,output_length

call    write_std       ;da, ispisi red

jmp     dump4           ;pribavi sledeci karakter iz ulazne datoteke

dump8:                          ;stigli smo do kraja datoteke

call    close_input     ;zatvori ulaznu datoteku.

mov     ax,4C00H        ;izadji u DOS sa

int     21h             ;kodom povratka = 0

dump9:                          ;stampa se poruka o gresci na standardnom

call    write_error     ;izlaznom uredjaju za prikazivanje gresaka

mov     ax,4C01h        ;izadji u DOS

int     21h             ;sa kodom povratka = 1

dump    endp

get_filename    proc    near    ;obradjuje ime ulazne datoteke

;vraca CF<-0 ako je uspesno

;      CF<-1 ako nema imena

;DS:SI <- adresa komandne linije

mov     si, command

;ES:DI <- adresa prihvatnika specifikacije

mov     di,offset input_name      ;datoteke

cld

lodsb                   ;Da  li postoji nesto komandnoj liniji?

or      al,al           ;vrati satatus greseke ako ne postoji

jz      get_filename4

get_filename1:                  ;predji preko vodecih blankova

lodsb                   ;do imena datoteke

cmp     al,cr           ;stigli smo do carriage return

je      get_filename4   ;skoci, ime nedostaje

cmp     al,blank        ;da li je blanko?

jz      get_filename1   ;ako jeste nastavi

get_filename2:                  ;pronadjen je prvi karakter imena

stosb                   ;premesti ga u izlazni prihvatnik imena

;datoteke

lodsb                   ;proveri sledeci karakter

cmp     al,cr           ;da li je vec carriage return?

je      get_filename3   ;da, izadji sa uspesnim kodom

cmp     al,blank        ;da li je blanko?

jne     get_filename2   ;ako nije nastavi da premestas karaktere

get_filename3:

clc                     ;izadji sa CF=0

ret                     ;uspesno pribavljeno ime

get_filename4:

stc                     ;izadji sa CF=1

ret                     ;nije uspelo priobavljanje imena

get_filename    endp

open_input      proc    near    ;otvori ulaznu datoteku

;DS:DX = adresa imena datoteke

mov     dx,offset input_name

mov     al,0            ;AL=0 samo za citanje

mov     ah,3DH          ;funkcija 3DH = otvaranje datoteke

int     21h             ;broj se vraca u AX

mov     input_handle,ax ;sacuvaj ga za kasnije

ret                     ;CF je postavljen u slucaju greske

open_input      endp

close_input     proc    near    ;zatvori ulaznu datoteku

mov     bx,input_handle ;BX = broj(handle)

mov     ah,3EH          ;funkcija 3EH = zatvaranje datoteke

int     21h

ret

close_input     endp

get_char        proc    near    ;pribavi jedan karakter iz ulaznog prihvatnika

;vrati AL = char, BX = pomak u prihvatniku

;vrati  CF= 1 ako je kraj datoteke

mov     bx,input_ptr    ;da li je pokazivac na kraju prihvatnika

cmp     bx,blksize

jne     get_char1       ;ne, skoci.

;da, prihvatnik je iscrpljen

mov     input_ptr,0

call    read_block      ;novi blok se mora ucitati sa diska

jnc     get_char        ;blok  ucitan, pocni od pocetka

ret                     ;otkriven kraj datoteke

;postavljen CF

get_char1:                      ;pribavi bajt podatka u AL

mov     al,[input_buffer+bx]

inc     input_ptr       ;uvecaj pokazivac ulaznog prihvatnika

clc                     ;vrati CF=0

ret                     ; jer nije kraj datoteke

get_char        endp

read_block      proc    near    ;ucitaj blok podataka iz ulazne datoteke

;vrati CF<-0 ako je blok ucitan

;      CF<-1 ako je kraj datoteke

mov     bx,input_handle ;zhtevaj od DOS-a citanje iz datoteke

mov     cx,blksize

mov     dx,offset input_buffer

mov     ah,3fh

int     21h

;inicijalizuju pokazivace

inc     input_block

mov     input_ptr,0

or      ax,ax           ;da li je ista ucitano (OR slucajno brise CF)

jnz     read_block1     ;da, skoci

stc                     ;ne, kraj datoteke CF=1

read_block1:

ret

read_block      endp

write_std       proc    near    ;pisi nisku na standardni izlaz

;ulaz   DX=adresa izlazne niske

;       CX=duzina niske

mov     bx,output_handle ;BX=broj standardnog

;izlaznog uredjaja

mov     ah,40h          ;finkcija 40H = pisi na uredjaj

int     21h

ret

write_std       endp

write_error     proc    near    ;pisi nisku na standardni uredjaj za greske

;ulaz DX=adresa izlazne niske

;     CX=duzina niske

mov     bx,error_handle ;BX=broj standardnog uredjaja za greske

mov     ah,40H          ;funkcija 40h = pisi na uredjaj

int     21h

ret

write_error endp

print_heading   proc    near    ;odstampaj broj sloga i zaglavlje

push    ax              ;za  blok podataka

push    bx              ;prvo sacuvaj registre

mov     di,offset headinga

mov     ax,input_block

call    conv_word       ;pretvori broj sloga u ASCII

mov     dx,offset heading

mov     cx,heading_length

call    write_std       ;odstampaj sada zaglavlje

pop     bx              ;restauriraj registre

pop     ax

ret

print_heading   endp

conv_word       proc    near    ;konvertuje 16-bitnu rec u hex ASCII

;ulaz AX= binarna vrednost

;     DI = adresa na koju se niska smesta

; registri AX,DI,CX unesti po povratku

push    ax

mov     al,ah

call    conv_byte       ;konvertuj gornji bajt

pop     ax

call    conv_byte       ;konvertuj donji bajt

ret

conv_word       endp

conv_byte       proc    near    ;konvertuje binarni bajt u hex ASCII

;ulaz   AL = binarna vrednost

;       DI = adresa na koju se niska smesta

; registri AX,DI,CX modifikovani po povratku

sub     ah,ah           ;ocisti gornji bajt

mov     cl,16

div     cl              ;podeli binarni podatak sa 16

call    ascii           ;kolicnik postaje prvi ASCII karakter

stosb

mov     al,ah

call    ascii           ;ostatak postaje drugi ASCII karakter

stosb

ret

conv_byte       endp

ascii   proc    near            ;konvertuje vrednost 00H-0FH iz AL

add     al,'0'          ;u 'hex ASCII' karakter

cmp     al,'9'

jle     ascii2          ;skoci ako je iz opsega 0-9

add     al,'A'-'9'-1    ;pomeri ga u opseg A-F

ascii2:  ret

ascii   endp                    ;vraca hex ASCII u AL

cseg    ends

data    segment para public 'DATA'

input_name      db      64 dup (0)      ; prihvatnik za specifikaciju ulaz.im

input_handle    dw      0               ;broj ulazne datoteke koji vraca DOS

input_ptr       dw      0               ;pokazivac ulaznog prihvatnika

input_addr      dw      -1              ;relativna adresa u datoteci

input_block     dw      0               ;tekuci broj bloka od 128 karaktera

output          db      'nnnn',blank,blank

outputa         db      16 dup('00',blank)

db      blank

outputb         db      16 dup('x'),cr,lf

output_length   equ     $-output

heading         db      cr,lf,'Slog',blank

headinga        db      'nnnn',blank,blank,cr,lf

db      7 dup   (blank)

db      '0  1  2  3  4  5  6  7  '

db      '8  9  A  B  C  D  E  F',cr,lf

heading_length  equ     $-heading

input_buffer    db      blksize dup (?) ; prihvatnik za ulaznu datoteku

msg1            db      cr,lf

db      'Ne mogu da nadjem ulaznu datoteku'

db      cr,lf

msg1_length     equ     $-msg1

msg2            db      cr,lf

db      'Nedostaje ime datoteke'

db      cr,lf

msg2_length     equ     $-msg2

msg3            db      cr,lf

db      'Potrebna verzija DOS-a 2.0 ili visa'

db      cr,lf,'$'

msg4            db      cr,lf,'Prazna datoteka',cr,lf

msg4_length     equ     $-msg4

data    ends

stack   segment para stack      'STACK'

db      64 dup (?)

stack   ends

end     dump

Zadatak 4

title IgraPamcenja

;****************************************************************************

;Zadaje se niska sa duplikatima, a takmicari pogadjaju parove istih

;****************************************************************************

sseg segment stack

db 256 dup(?)

sseg ends

dseg segment

niz db 6 dup(?) ;niz znakova koji se pogadjaju

znak db 49      ;ASCII kod jedinice

string db '! ? IGRA PAMCENJA ? !$'

string1 db 'POGADJAJTE OTKRIVAJUCI POLJA$'

string2 db 'NASTAVLJATE?(BILO STA \ N)$'

string3 db '.TAKMICARU POSTAVITE ZNAKE,PO DVA ISTA$'

string4 db '.TAKMICARU$'

string5 db 'NEKOREKTAN REDNI BROJ POLJA!$'

string6 db 'SKOR:$'

string7 db 'BROJ POENA$'

string8 db '.TAKMICAR:$'

string9 db 'IGRATE LI NOVU IGRU?(BILO STA \ N)$'

string0 db '(AKO STE U OVOM POKUSAJU KOREKTNO OTKRILI NEKO POLJE,PONOVITE NJEGOV BROJ!)$'

stringa db 'UNELI STE BROJ POGODJENOG POLJA!$'

stringg db 'NEKOREKTNO! PONOVITE!$'

baza db 2

red db ?        ;pomocna prom. za stampanje

uspeh db ?      ;broji uspesno sparena polja(parove)

broj db ?       ;broji prolaske kroz ceo ciklus igre

ind db ?        ;slede indikatori

indk db ?

ink db ?

index dw ?      ;tekuci index niza pogod

first db ?      ;prvi(od dva) uneseni r.br.polja

rez dw 2 dup(?) ;rezultati takmicara

pogod dw 6 dup(?) ;niz r.br. uspesno sparenih polja

dseg ends

cseg segment

assume cs:cseg,ds:dseg,ss:sseg

glavni proc far

push ds

mov ax,0

push ax

mov ax,0

mov ax,dseg ;prethodne naredbe obezbedjuju korektan povratak u DOS

mov ds,ax   ;i inicijalizaciju data segmenta

l1:mov cx,26

cik1:call novired

loop cik1   ;prelazak na prvu praznu stranu

mov broj,00 ;broji prolaske kroz ciklus (od l2),minus jedan

mov red,50  ;ASCII kod dvojke

l2:mov dl,00   ;nulta vrsta

mov dh,00   ;nulta kolona

call kursor ;postavlja kursor na mesto preseka date vrste i kolone

;na tekucoj strani

mov dx,offset string ;adresa prvog znaka date niske znakova ide u dx

call pozdrav ;stampa datu nisku znakova

mov cx,04

cik2:call novired

loop cik2   ;preskace redove

mov dl,red  ;u dl je ASCII kod dvojke

call stampa ;stampa se broj ciji je kod u dl,tj r.br.takmicara

;koji postavlja znake

dec red     ;u sledecem prolasku je to jedan

mov dx,offset string3

call pozdrav ;stampa se odgovarajuci string

mov dl,32

mov dh,08

call kursor ;postavla se kursor na odgovarajucu poziciju

mov cx,06

cik3:mov dl,znak ;u dl je prvo ASCII kod jedinice

call stampa ;stampa se prvo on

mov dl,' '

call stampa ;zatim blanko

inc znak    ;a zatim brojevi do sest,sa blankovima izmedju

loop cik3

sub znak,06 ;znaku se vraca pocetna vrednost ASCII koda jedinice

mov dl,32

mov dh,09

call kursor ;postavlja se kursor na odgovarajucu poziciju

mov cx,06

cik4:mov dl,'*'  ;u ovom ciklusu se na odgovarajucim mestima

call stampa ;stampa sest zvezdica

mov dl,' '

call stampa ;razdvojenih blankovima

loop cik4

mov dl,60

mov dh,08

call kursor ;postavlja se kursor na odgovarajucu poziciju

mov dx,offset string6

call pozdrav ;a zatim se pocev od tog mesta stampa string6

mov al,broj ;00 u al (u sledecem prolasku 01)

mul baza    ;broj se mnozi sa dva jer je rez niz reci

mov si,ax   ;pa je rezultat tog mnozenja index niza rez

mov rez[si],00 ;rez[00] je skor prvog takmicara,a rez[02] drugog

;i oba su na pocetku jednaki nuli

call skor   ;stampa se trenutni skor

l3:mov dl,32

mov dh,11

call kursor ;postavljanje kursora

mov si,00   ;index niza niz

mov cx,06

cik5:call unos   ;unosi se sest znakova sa tastature(po dva ista),bez eha

mov niz[si],al ;i smesta u niz niz

inc si      ;uvecava se index

mov dl,' '

call stampa

call stampa ;izmedju znakova stampa se po dva blanka

loop cik5

call postav ;proverava se korektnost unetih znakova

cmp ink,00  ;indikator je nula ako je uneto po dva ista znaka

je l4       ;i tada se ide dalje na l4

mov dl,00

mov dh,11

call kursor ;inace se postavlja kursor

mov dx,offset stringg

call pozdrav ;i na tom mestu stampa odgovarajuce upozorenje

jmp l3      ;i vraca na ponovno unosenje znakova

l4:mov dl,00

mov dh,11

call kursor ;postavlja se kursor

mov cx,22

mov dl,' '

cik6:call stampa ;preko upozorenja(ako je postojalo)stampaju se blankovi

loop cik6   ;tako da se ono brise

mov dl,00

mov dh,17

call kursor ;postavlja se kursor

mov dl,broj ;u dl je prvo 00 (u sledecem prolasku 01)

add dl,49   ;pravi se ASCII kod broja jedan(dva)

call stampa ;i on se stampa

mov dx,offset string4

call pozdrav ;a zatim string4

call novired ;i posle prelaska na novi red

mov dx,offset string1

call pozdrav ;stampa se string1

mov uspeh,00 ;prom.koja broji uspesne pokusaje je na pocetku nula

mov cx,06

mov si,00

cik7:mov pogod[si],00 ;takodje i niz pogod koga cine redni brojevi uspesno

;sparenih polja

add si,02   ;niz pogod je niz reci

loop cik7

mov index,00 ;index niza pogod je na pocetku nula

l5:mov dl,30

mov dh,18

call kursor ;postavlja se kursor

call eho    ;unosi se(sa ehom)kod rednog broja polja koje otkrivamo

mov bl,al   ;taj kod ide u bl

sub bl,48   ;oduzimanjem ASCII koda nule dobija se vrednost tog broja

mov first,bl ;taj broj se cuva kao first zbog kasnije provere

call provera ;provera da li je broj izmedju 1 i 6 i da li je to uopste

;broj i da li je neki od r.brojeva uspesno sparenih polja

cmp ind,00  ;indikator je nula ako je sve u redu

jne l6      ;inace se skace na l6

mov dl,32   ;ako je sve u redu:

mov dh,09

xor bh,bh ;u bh se upise nula,da bi baratali sa celim bx(zbog duzine si)

dec bx    ;u bx je sada uneti broj minus jedan,zbog niza i korektnog

;postavljanja kursora

add dl,bl   ;na gorepostavljenu vrednost r.br. vrste dodaje

add dl,bl   ;se dva puta bl zbog korektnog postavljanja

call kursor ;kursora na mesto znaka ispod unetog broja

mov si,bx   ;index niza je bx,tj. uneti broj minus jedan

mov dl,niz[si] ;znak sa tog mesta ide u dl

call stampa ;da bi se stampao na gorepostavljenom mestu

mov dl,' '

call stampa ;a zatim i blanko

mov dl,32

mov dh,18

call kursor ;postavlja se kursor za unosenje koda r.br drugog polja

call eho    ;i ponavlja se ceo postupak od malopre

mov bl,al

sub bl,48

call provera

cmp ind,00

jne l6

call isti  ;s tim sto se vrsi provera da li je unet isti br.kao malopre

cmp ind,00

jne l6     ;ako jeste ide se na l6

mov dl,32

mov dh,09

xor bh,bh

dec bx

add dl,bl

add dl,bl

call kursor

mov di,bx  ;i sto je ovog puta index u di

mov dl,niz[di]

call stampa

mov dl,' '

call stampa

mov al,niz[si]

cmp al,niz[di] ;porede se znakovi na unesenim r.brojevima polja

je l9      ;ako su jednaki ide se na l9

l6:mov dl,00  ;inace:

mov dh,22

call kursor ;postavlja se kursor

mov dx,offset string2

call pozdrav ;postavlja se pitanje za nastavak igre

mov dl,' '

call stampa

call stampa ;pravi se razmak

call unos   ;unosi se odgovor

cmp al,'n'  ;i poredi sa n(e)

je pom1     ;ako je jednak ide se na pom1

cmp ind,00 ;poredi se indikator korektnosti unosenih r.br.polja sa nula

je l7       ;ako je jednak,znaci da je korektno,ide se na l7

call del    ;inace se brisu napisana upozorenja

jmp l5      ;i ide se na l5,ponovo na unosenje r.br. polja

pom1:jmp l12     ;ide se na kraj izvrsavanja programa (na l12)

l7:mov dl,32   ;u sledecim koracima na nepogodjena polja

xor dh,dh   ;vracaju se zvezdice

add dx,si

add dx,si

mov dh,09

call kursor

mov dl,'*'

call stampa

mov dl,32

xor dh,dh

add dx,di

add dx,di

mov dh,09

call kursor

mov dl,'*'

call stampa

mov al,broj ;00 u al(u sledecem prolasku 01)

mul baza    ;mnozi se sa dva jer je rez niz reci

mov si,ax   ;rezultat mnozenja je index niza rez

sub rez[si],20 ;od trenutnog rezultata oduzima se 20 poena

call skor   ;i stampa se

l8:jmp l5      ;vraca se na unosenje r.br. polja

l9:inc uspeh   ;uvecava se promenljiva za brojanje uspesnih pokusaja

inc si     ;posto je u si r.br. polja minus jedan,uvecavamo ga za jedan

mov ax,si   ;smestamo u ax

mov si,index ;a si koristimo za index niza pogod

mov pogod[si],ax ;r.br. sparenog polja stavljamo u niz pogod

add index,02     ;pogod je niz reci

inc di           ;isti postupak sa r.brojem drugog sparenog polja:

mov ax,di

mov si,index

mov pogod[si],ax

add index,02

xor ah,ah   ;brise se ah

mov al,broj ;00 u al(u sledecem prolasku 01)

mul baza    ;mnozi se sa dva jer je rez niz reci

mov si,ax   ;to je index niza rez

add rez[si],25 ;trenutnom rezultatu dodaje se 25 poena

call skor   ;i stampa se

cmp uspeh,03 ;poredi se prom.za brojanje uspesnih pokusaja sa tri

jne l8       ;ako nije jednaka vraca se na unosenje r.br polja

mov cx,50

cik8:call novired

loop cik8   ;ako jeste prelazi se na prvu praznu stranu

cmp broj,01 ;da li je odigrano oba kruga igre

je kraj     ;da, kraj

inc broj    ;ne, uvecava se broj koji broji prolaske kroz ciklus(od l2)

jmp l2      ;i ide se na l2

kraj:mov dl,28

mov dh,01

call kursor ;postavlja se kursor

mov dx,offset string7

call pozdrav ;stampa se string7

mov dl,10

mov dh,05

call kursor ;postavlja se kursor

mov dl,49

call stampa ;stampa se broj jedan

mov dx,offset string8

call pozdrav ;stampa se string8

mov dl,46

mov dh,05

call kursor ;postavlja se kursor

mov dl,50

call stampa ;stampa se broj dva

mov dx,offset string8

call pozdrav ;i opet string8

mov dl,10

mov dh,06

call kursor  ;postavlja se kursor

mov si,00    ;index niza rez

l10:cmp rez[si],00 ;da li je taj rezultat manji od nule

jge l11      ;ako ne l11

mov dl,'-'

call stampa  ;inace stampati znak minus

neg rez[si]  ;i rezultat postaje pozitivan broj

l11:mov ax,rez[si]

call stmpbr  ;stampa se rezultat koji je u ax

cmp si,02    ;da li su odstampana oba rezultata

je l12       ;da, na l12

mov dl,46

mov dh,06

call kursor  ;inace postavlja se kursor za stampanje drugog rezultata

add si,02    ;povecava se index niza rez za dva

jmp l10      ;i ide se ponovo na stampanje

l12:call novired

call novired

mov dx,offset string9

call pozdrav ;postavlja se pitanje za novu igru

mov dl,' '

call stampa

call eho     ;unosi se odgovor sa ehom na ekranu

cmp al,'n'   ;poredi sa n(e)

je fin       ;ako je jednak,izlazi se iz igre

jmp l1       ;ako ne,ide se na pocetak,ponovo se igra

fin:mov cx,25

cik9:call novired

loop cik9    ;ide se na prvu praznu stranu

mov dl,00

mov dh,00

call kursor  ;postavlja se kursor na pocetak te strane

mov ah,4ch   ;funkcija 4ch za zavrsetak programa

int 21h      ;prekid 21h

ret          ;povratak u DOS

glavni endp

stampa proc near ;pp za stampanje jednog znaka

mov ah,02    ;njegov ASCII kod je u dl

int 21h

ret          ;povratak u glavni program

stampa endp

novired proc near ;pp za prelazak na novi red

mov dl,10

call stampa

mov dl,13

call stampa

ret

novired endp

kursor proc near  ;pp za postavljanje kursora

mov ah,02     ;br.vrste je u dh, br. kolone u dl

mov bh,00     ;redni broj strane je u bh

int 10h

ret

kursor endp

unos proc near    ;pp za ulaz znaka bez eha

mov ah,07     ;ucitani znak je u al

int 21h

ret

unos endp

pozdrav proc near ;pp za stampanje niske znakova

mov ah,09     ;u dx je adresa prvog znaka niske

int 21h

ret

pozdrav endp

eho proc near   ;pp za ulaz znaka sa ehom

mov ah,01   ;ucitani znak je u al

int 21h

ret

eho endp

provera proc near ;pp za proveru korektnosti unesenih r.br.polja

push dx

push si     ;cuvaju se vrednosti u si i dx

cmp bl,01   ;broj koji se proverava je u bl

jb pr2      ;ako je manji od 1 ide se na pr2

cmp bl,06

ja pr2      ;i veci od 6, takodje

mov cx,06

xor bh,bh   ;prosiruje se bl na bx zbog poredjenja

mov si,00

c1:cmp bx,pogod[si] ;i poredi sa nizom r.br. uspesno sparenih polja

je pr1      ;unesen je r.br. uspesno sparenog polja,ide se na pr1

add si,02   ;sledeci clan niza pogod

loop c1     ;poredjenje se vrsi najvise sest puta

mov ind,00  ;sve je u redu indikator je nula

jmp pr4     ;izlazi se iz pp

pr1:mov dl,37

mov dh,18

call kursor ;postavlja se kursor

mov dx,offset stringa

call pozdrav ;stampa se odgovarajuce upozorenje

call upoz    ;i odgovarajuci natpis

jmp pr3      ;ide se na pr3

pr2:mov dl,37

mov dh,18

call kursor  ;postavlja se kursor

mov dx,offset string5

call pozdrav ;stampa se odgovarajuce upozorenje

call upoz    ;i natpis

pr3:mov ind,01   ;indikator je jedan

pr4:pop si       ;regeneracija si i dx

pop dx

ret

provera endp

del proc near    ;pp za brisanje upozorenja i natpisa upisivanjem blankova

mov dl,37

mov dh,18

call kursor

mov cx,33

mov dl,' '

c2:call stampa

loop c2

mov dl,00

mov dh,20

call kursor

mov cx,90

mov dl,' '

c3:call stampa

loop c3

ret

del endp

isti proc near   ;pp za proveru da li su unesena dva ista r.br. polja

cmp bl,first ;prvi broj je first,a drugi je u bl

je is1       ;ako su isti ide se na is1

mov ind,00   ;inace je indikator nula

jmp is2      ;ide se na kraj

is1:mov dl,37

mov dh,18

call kursor  ;postavlja se kursor

mov dx,offset string5

call pozdrav ;stampa se odgovarajuce upozorenje

call upoz    ;i odgovarajuci natpis

mov ind,01   ;indikator je jedan

is2:ret

isti endp

skor proc near   ;pp za stampanje trenutnog rezultata

mov dl,60

mov dh,09

call kursor  ;postavlja se kursor

mov cx,06

mov dl,' '

c4:call stampa

loop c4      ;brise se prethodno ispisani rezultat

mov dl,60

mov dh,09

call kursor

mov indk,00  ;indikator za promenu znaka

cmp rez[si],00 ;trenutni rezultat se poredi sa nula

jge sk1      ;veci ili jednak sa nulom ide se na sk1

mov dl,'-'

call stampa  ;inace se stampa znak minus

neg rez[si]  ;menja se znak rezultata

mov indk,01  ;promenjen je znak,pa je indikator jedan

sk1:mov ax,rez[si] ;trenutni tezultat ide u ax

call stmpbr  ;stampa se trenutni rezultat

cmp indk,00  ;da li smo menjali znak

je sk2       ;ne, ide se na kraj pp

neg rez[si]  ;inace vraca se stari znak

sk2:ret          ;povratak u gl.program

skor endp

stmpbr proc near ;pp za rekurzivno stampanje broja(koji je u ax)

mov dx,00    ;priprema se za deljenje

mov bx,10

div bx       ;deli se broj u ax sa 10

push dx      ;ostatak(to je cifra najmanje tezine) ide na stek

cmp ax,00    ;ako je to zadnja cifra

je st1       ;ide se na st1

call stmpbr  ;inace se rekurzivno poziva pp

st1:pop dx       ;podize se sa steka cifra najvece tezine

add dl,48    ;pravi se njen ASCII kod

call stampa  ;i stampa se

ret          ;povratak na mesto neposredno posle poziva

stmpbr endp

upoz proc near   ;pp za stampanje odgovarajuceg natpisa

mov dl,00

mov dh,20

call kursor

mov dx,offset string0

call pozdrav

ret

upoz endp

postav proc near ;pp za proveru da li su korektno postavljeni znaci

push di      ;(sest,po dva ista)

push si

push bx      ;cuvaju se vrednosti na steku

mov si,00    ;i=0

ps1:mov bx,00    ;bx broji jednake clanove niza niz

mov di,00    ;j=0

ps2:xor ah,ah

mov al,niz[si]

cmp al,niz[di] ;porede se po dva clana niza niz

jne ps3      ;ako nisu jednaki ide se na ps3

inc bx       ;ako su jednaki uvecava se bx

ps3:cmp di,05    ;da li smo poredili niz[i] sa svim niz[j]

je ps4       ;da,ide se na ps4

inc di       ;inace uvecava se j za jedan

jmp ps2      ;ide se na ps2,poredi se niz[i] sa novim niz[j]

ps4:cmp bx,02    ;da li se clan niz[i] javlja dva puta

jne ps6      ;ne,ide se na ps6

cmp si,05    ;da li su uporedjeni svi clanovi niza

je ps5       ;da,ide se na ps5

inc si       ;inace se uvecava i za jedan

jmp ps1      ;i ide na ponovno ispitivanje

ps5:mov ink,00   ;kako je sve bilo korektno indikator je nula

jmp ps7      ;ide se na kraj pp

ps6:mov ink,01   ;indikator je jedan

ps7:pop bx       ;regeneracija bx,si,di

pop si

pop di

ret          ;povratak u gl.program

postav endp

cseg ends

end

Zadatak 5

TITLE  FaktoriNZSNZD

;***************************************************

;*   Prikaz rastavljanja brojeva na proste cinioce *

;* ili postupak nalazenja najamanjeg zajednickog   *

;* sadrzaoca ( NZS ) i najveceg zajednickog deli-  *

;* oca ( NZD )                                     *

;***************************************************

sseg segment stack

db 256 dup (?)

sseg ends

dseg segment

poruka1 db 'Unesite broj n : 1 <= n <= 4 :  $'

poruka2 db 'Unesite brojeve :$'

poruka3 db 'N Z S$'

poruka4 db 'N Z D$'

poruka5 db 'Prikaz postupka rastavljanja brojeva na proste cinioce (n=1)$'

poruka6 db 'PROSTI CINIOCI$'

poruka7 db '< pritisnite bilo sta >$'

poruka8 db '< pritisnite bilo sta ili k za kraj >$'

poruka9 db 'ili NZS i NZD u formi prigodnoj za ucenike petog razreda$'

porukab db '     $'

;---------------------------------------------------

maxduz  db 0		; za proceduru duzbroja

;---------------------------------------------------

deset   dw 10

;---------------------------------------------------

niska   db 10 dup (?) ; za proceduru izlaz:

;---------------------------------------------------

n       dw 1 	; zadati broj

nn 	    dw ?		; original n

brdel   dw ?		; broj delilaca za NZD

prost   dw 1		; prost delilac

;---------------------------------------------------

brbroj  dw 4		; broj brojeva 4 ili 5

x	    dw 5 dup (?)  ; ispitivani brojevi

xx      dw 5 dup (?)  ; originali brojeva

;---------------------------------------------------

razmak  db 2		; razmak izmedju brojeva

pockol  db 10	; pocetna kolona

pocvr   db 4 	; pocetna vrsta

brcif   dw ?		; dozvoljeni broj cifara

pombx   dw ?		; pomocni bx za ulaz

indkraj db 0		; ind. kraja: K,k - kraj!

;---------------------------------------------------

dseg ends

cseg segment

assume cs:cseg,ds:dseg,ss:sseg

program proc far

;---------------------------------------------------

push ds

mov ax,0

push ax

mov bx,dseg

mov ds,bx

;******************************

;*   POCETAK TELA PROGRAMA    *

;******************************

call cistekran		; izgled i poru-

call okvir		; ke pocetnog

mov dx,0B0Ah		; ekrana

call novapozkur

mov dx,offset poruka5

call poruka

mov dx,0C0Ch

call novapozkur

mov dx,offset poruka9

call poruka

;---------------------------------------------------

call bilosta

;---------------------------------------------------

sred:	mov indkraj,0

call cistekran

call okvir

call ulaz	; upis n i brojeva

;---------------------------------------------------

call duzbroja	; max duzina brojeva

;---------------------------------------------------

mov ax,nn	; podesavanje pockol

inc ax		; za tabulaciju

inc ax

mul maxduz

mov dl,40

sub dl,al

shr dl,1

mov pockol,dl

;---------------------------------------------------

cmp nn,1		; rastavljanje na cinioce

jne nor		; ide na nzs i nzd

;---------------------------------------------------

call cistekran

call okvir

mov dx,0220h

call novapozkur

mov dx,offset poruka6

call poruka

;---------------------------------------------------

mov dh,pocvr	; podesavanje tabulacije

add pockol,20	; za rastavljanje na

mov dl,pockol	; cinioce

call novapozkur

jmp fakt

;---------------------------------------------------

nor:	mov bx,0		; xx[] <= x[]

qqq:	mov ax,x[bx]

mov xx[bx],ax

add bx,2

cmp bx,n

jne qqq

;---------------------------------------------------

;********  NZS  *********

;---------------------------------------------------

call cistekran	; podesavanje ekrana

call okvir	; gde ce biti izvestaj

;---------------------------------------------------

mov dx,0211h

call novapozkur

mov dx,offset poruka3

call poruka

;---------------------------------------------------

mov dl,pockol

mov dh,pocvr

call novapozkur

;---------------------------------------------------

mov prost,1	; pocetna vrednost

;---------------------------------------------------

prvi: 	call prostbr	; bira sledeci prost broj

;---------------------------------------------------

drugi:	mov bx,0		; pocetak ciklusa

treci:	mov ax,x[bx]	; ako je bar jedan od

xor dx,dx	; brojeva deljiv sa prost

div prost	; idemo dalje

cmp dx,0

je cetvrti

add bx,2

cmp bx,n

jne treci	; kraj ciklusa

;---------------------------------------------------

jmp prvi		; ako nije: sledeci prost

;---------------------------------------------------

cetvrti: call izvestaj	; red na ekran : brojevi,

call crta	; vertikalna crta i prost

mov ax,prost	; (delilac)

call izlaz

call novired

;---------------------------------------------------

mov bx,0		; pocetak ciklusa

peti:	mov ax,x[bx]	; delimo sa brojem prost

xor dx,dx	; one koji su deljivi,

div prost	; a ostale ne diramo

cmp dx,0

jne sesti

mov x[bx],ax

sesti:	add bx,2

cmp bx,n

jne peti		; kraj ciklusa

;---------------------------------------------------

mov bx,0		; pocetak ciklusa

sedmi:	mov ax,x[bx]	; proveravamo da li smo

cmp ax,1		; sve brojeve izdelili do

jne drugi	; 1 (to je izlazni krite-

add bx,2		; rijum), ako nismo uzima

cmp bx,n		; se sledeci prost

jne sedmi	; kraj ciklusa

;---------------------------------------------------

call izvestaj	; zadnji red na ekran :

call crta	; brojevi i crta

;---------------------------------------------------

;********  NZD  *********

;---------------------------------------------------

mov dx,0239h

call novapozkur

mov dx,offset poruka4

call poruka

;---------------------------------------------------

add pockol,40	; podesavanje leve margi-

mov dl,pockol	; ne (za centriran izve-

mov dh,pocvr	; staj na desnoj polovini

call novapozkur	; ekrana

;---------------------------------------------------

mov bx,0		; pocetak ciklusa

www:	mov ax,xx[bx]	; x[] <= xx[bx]

mov x[bx],ax

add bx,2

cmp bx,n

jne www		; kraj ciklusa

;---------------------------------------------------

fakt:	call izvestaj	; prvi red na ekranu

call crta

;---------------------------------------------------

mov prost,1	; pocetna vrednost

;---------------------------------------------------

eee:	call prostbr	; bira sledeci prost broj

;---------------------------------------------------

rrr:	mov bx,0		; pocetak ciklusa

ttttt:	mov ax,x[bx]	; proveravamo da li je

cmp ax,prost	; prost veci od nekog od

jl iii 		; brojeva (to je izlazni

add bx,2		; kriterijum), ako nije

cmp bx,n		; uzima se sledeci prost

jne ttttt	; kraj ciklusa

;---------------------------------------------------

mov bx,0		; pocetak ciklusa

yyy:	mov ax,x[bx]	; ako su svi brojevi

xor dx,dx	; deljivi idemo dalje

div prost

cmp dx,0

jne eee

add bx,2

cmp bx,n

jne yyy		; kraj ciklusa

;---------------------------------------------------

mov ax,prost	; prost na ekran (iza

call izlaz	; crte)

call novired

;---------------------------------------------------

mov bx,0		; pocetak ciklusa

uuu:	mov ax,x[bx]	; svi su deljivi, delimo

xor dx,dx	; ih

div prost

mov x[bx],ax

add bx,2

cmp bx,n

jne uuu		; kraj ciklusa

;---------------------------------------------------

call izvestaj	; red na ekran : brojevi

call crta	; i crta

;---------------------------------------------------

jmp rrr

;---------------------------------------------------

iii:     mov indkraj,'k'

call bilosta

;---------------------------------------------------

cmp indkraj,'K'

je kraj

cmp indkraj,'k'

je kraj

jmp sred

kraj: 	call cistekran

;******************************

;*    KRAJ TELA PROGRAMA      *

;******************************

ret

program endp

;***************************************************

prostbr proc        ; TRAZI SLEDECI PROST BROJ I

push ax    ; I UPISUJE GA U prost

push cx

push dx

;---------------------------------------------------

pprvi:   inc prost	; trazimo sledeci prost

;---------------------------------------------------

cmp prost,3	; 2 i 3 su prosti

jle pkraj

;---------------------------------------------------

mov cx,prost

;---------------------------------------------------

shr cx,1		; cx <= [prost/2]

;---------------------------------------------------

pcikl:   xor dx,dx

mov ax,prost      ; rest[prost/brojac]=>dx

div cx

;---------------------------------------------------

cmp dx,0          ; ako je ostatak (dx)=0

jz pprvi          ; ispitujemo sledeci

;---------------------------------------------------

dec cx

cmp cx,1

jnz pcikl

;---------------------------------------------------

pkraj:	pop dx

pop cx

pop ax

;---------------------------------------------------

ret

prostbr endp

;***************************************************

izlaz proc                 ; OCEKUJE BROJ U ax

push ax

push dx

push si

push bx

push cx

;---------------------------------------------------

mov si,offset niska

add si,9

mov dl,'$'     	; $ na kraj

mov [si],dl       ; niske

;---------------------------------------------------

mov cl,0		; brojac znakova

poc:     inc cl

mov dx,0

div deset

add dl,'0'

dec si            ; pretvaranje

mov [si],dl       ; broja u nisku

cmp ax,0		; znakova

jne poc

;---------------------------------------------------

blanko:  inc cl		; dodavanje ' ' simbola

dec si		; ispred broja do duzine

mov dl,' '	; maxduz

mov [si],dl

cmp cl,maxduz

jne blanko

;---------------------------------------------------

mov ah,09

mov dx,si                  ; izlaz na ekran

int 21h

;---------------------------------------------------

pop cx

pop bx

pop si

pop dx

pop ax

;---------------------------------------------------

ret

izlaz endp

;***************************************************

duzbroja proc

push ax

push bx

push cx

;---------------------------------------------------

mov maxduz,0

;---------------------------------------------------

mov bx,0		; pocetak ciklusa

dprvi:	mov cl,0

mov ax,x[bx]

;---------------------------------------------------

ddrugi:	inc cl		; izracunava se koliko

xor dx,dx	; najvise znakova ima

div deset	; neki od brojeva

cmp ax,0

jne ddrugi

cmp cl,maxduz

jna dtreci

;---------------------------------------------------

mov maxduz,cl

;---------------------------------------------------

dtreci:	add bx,2

cmp bx,n

jne dprvi	; kraj ciklusa

;---------------------------------------------------

mov al,razmak	; dodajemo razmak izmedju

add maxduz,al	; brojeva

;---------------------------------------------------

pop cx

pop bx

pop ax

;---------------------------------------------------

ret

duzbroja endp

;***************************************************

izvestaj proc

push ax

push bx

;---------------------------------------------------

mov bx,0		; pocetak ciklusa

iprvi:   mov ax,x[bx]	; saljemo brojeve na

call izlaz	; ekran

add bx,2

cmp bx,n

jne iprvi	; kraj ciklusa

;---------------------------------------------------

pop ax

pop bx

;---------------------------------------------------

ret

izvestaj endp

;***************************************************

ucitbr proc		; UCITANI BROJ UPISUJE U

push ax		; cx

push bx

push dx

;---------------------------------------------------

upocetak:mov cx,0

;---------------------------------------------------

mov si,0

ucifra:  cmp si,brcif	; ucitani broj moze biti

je uredu		; navise brcif-cifreni

inc si

;---------------------------------------------------

mov ah,01	; znak u al

int 21h

;---------------------------------------------------

cmp al,'0'	; da li je znak cifra,

jc ucret		; ako nije: proveravamo

cmp al,'9'	; da li je <cr>

ja ucret

;---------------------------------------------------

sub al,'0'	; dobijamo vrednost znaka

xor ah,ah 	; cifre i cuvamo je u bx

mov bx,ax

;---------------------------------------------------

mov ax,cx	; cx <= cx * 10 + cifra

push dx		; cuvamo poziciju kurzora

mul deset

pop dx

add ax,bx

mov cx,ax

;---------------------------------------------------

jmp ucifra	; ucitavamo novi znak

;---------------------------------------------------

ucret:	cmp al,13	; proveravamo da li je

je uucret	; <cr>, ako nije cifra

;---------------------------------------------------

neb:	call ponovo	; ako nije <cr> ili jeste

jmp upocetak	; ali je brcif=1 : ponovo

;---------------------------------------------------

uucret:	cmp si,1		; ako je <cr>, ali nema

jz neb		; cifara : ponovo

;---------------------------------------------------

uredu: 	pop dx

pop bx

pop ax

;---------------------------------------------------

ret

;---------------------------------------------------

ucitbr endp

;***************************************************

ulaz proc

push ax

push bx

push cx

push dx

;---------------------------------------------------

mov pockol,22	; podesavanje pozicije

mov dx,0B16h	; od koje ce poceti ulaz

call novapozkur

;---------------------------------------------------

mov dx,offset poruka1	; poruka

call poruka

;---------------------------------------------------

call tekpozkur

ttt:	mov brcif,1	; ucitavamo jednocifren

call ucitbr	; broj n

;---------------------------------------------------

cmp cx,1

jl tt		; ako je n < 1 greska

cmp cx,brbroj

ja tt		; ako je n >brbroj greska

jmp kk

;---------------------------------------------------

tt:	call ponovo

jmp ttt

;---------------------------------------------------

kk:	mov nn,cx	; cuvamo n u nn

mov n,cx		; posto sluzi kao indeks

shl n,1		; 2 - bajtnih brojeva shl

;---------------------------------------------------

call novired

mov dx,offset poruka2

call poruka

call novired

;---------------------------------------------------

mov bx,0		; pocetak ciklusa1

mov brcif,4	; ucitavamo 4-cifrene

;---------------------------------------------------

vv:	call novired

call tekpozkur

mov pombx,bx

;---------------------------------------------------

ff:	call ucitbr

;---------------------------------------------------

cmp cx,1

jne mm

;---------------------------------------------------

call ponovo

jmp ff

;---------------------------------------------------

mm:	push bx

mov bx,0		; pocetak ciklusa2

;---------------------------------------------------

pp:	cmp x[bx],cx	; ispitujemo da li je vec

jne rr		; ucitan takav broj

;---------------------------------------------------

pop bx		; ako jeste ponovo ucita-

call ponovo	; vamo novi broj na istoj

jmp ff		; poziciji na ekranu

;---------------------------------------------------

rr:	cmp bx,pombx

je zz

add bx,2

jmp pp		; kraj ciklusa2

;---------------------------------------------------

zz:	pop bx		; brojac 1. ciklusa

;---------------------------------------------------

mov x[bx],cx	; ako nema takvog broja

add bx,2		; do sada idemo na ucta-

cmp bx,n		; vanje sledeceg

jne vv		; kraj ciklusa1

;---------------------------------------------------

pop dx

pop cx

pop bx

pop ax

;---------------------------------------------------

ret

ulaz endp

;***************************************************

crta proc

push ax

push cx

push dx

;---------------------------------------------------

mov cl,0

mov ah,02h

mov dl,' '

cprvi:	inc cl		; odgovarajuci broj ' '

int 21h		; na ekran

cmp cl,razmak

jne cprvi

;---------------------------------------------------

mov ah,02h

mov dl,179	; vertikalna crta

int 21h

;---------------------------------------------------

pop dx

pop cx

pop ax

;---------------------------------------------------

ret

crta endp

;***************************************************

novired proc

push ax

push bx

push cx

push dx

;---------------------------------------------------

call tekpozkur	; da li smo stigli do

cmp dh,20	; zadnjeg reda

;---------------------------------------------------

jne nprvi	; nismo: idemo u novi red

;---------------------------------------------------

call bilosta	; jesmo: cekamo

;---------------------------------------------------

call cistekran	; dobijamo "cist" ekran

call okvir

mov dh,pocvr	; vracamo kurzor na poce-

mov dl,pockol	; tak ekrana

call novapozkur

;---------------------------------------------------

jmp nkraj

;---------------------------------------------------

nprvi:  	mov dl,pockol     ; idemo u novi red

inc dh

call novapozkur

;---------------------------------------------------

nkraj:	pop dx

pop cx

pop bx

pop ax

;---------------------------------------------------

ret

novired endp

;***************************************************

poruka proc	         ; OCEKUJE ADRESU 1. BAJTA

push ax           ; PORUKE U dx REGISTRU

;---------------------------------------------------

mov ah,09	; niska sa adresom 1.

int 21h		; bajta ide na ekran

;---------------------------------------------------

pop ax

;---------------------------------------------------

ret

poruka endp

;***************************************************

novapozkur proc	; POSTAVLJA KURZOR NA POZICIJU

push ax	; IZ dx

push bx

;---------------------------------------------------

mov bx,0

mov ah,02h	; postavlja kurzor na

int 10h		; poziciju iz dx

;---------------------------------------------------

pop bx

pop ax

;---------------------------------------------------

ret

novapozkur endp

;***************************************************

tekpozkur proc	; DAJE TEKUCU POZICIJU KURZORA,

push ax	; OCEKUJE BROJ STRANE U bx

push bx

;---------------------------------------------------

mov bx,0

mov ah,03h	; dh vrsta

int 10h		; dl kolona

;---------------------------------------------------

pop bx

pop ax

;---------------------------------------------------

ret

tekpozkur endp

;***************************************************

cistekran proc

push ax

push bx

push cx

push dx

;---------------------------------------------------

mov ah,06h

mov al,0		; CLS

mov bh,7		; boja znakova

mov cx,0000h	; gornji levi cosak

mov dx,184fh	; donji desni cosak

int 10h

;---------------------------------------------------

mov ah,02h	; postavlja kurzor u

mov dx,00h	; gornji levi cosak

mov bx,0		; ekrana

int 10h

;---------------------------------------------------

pop dx

pop cx

pop bx

pop ax

;---------------------------------------------------

ret

cistekran endp

;***************************************************

okvir proc

push ax

push bx

push cx

push dx

;---------------------------------------------------

mov ah,0Ah

mov bh,0

;---------------------------------------------------

mov al,201	; g. levi cosak

mov cx,1

int 10h

;---------------------------------------------------

mov dx,0001h	; horizontala

call novapozkur

mov al,205

mov cx,78

int 10h

;---------------------------------------------------

mov dx,004fh	; g. desni cosak

call novapozkur

mov al,187

mov cx,1

int 10h

;---------------------------------------------------

mov dh,0

;---------------------------------------------------

oprvi:	inc dh		; leva vertikala

mov dl,0

call novapozkur

mov al,186

mov cx,1

int 10h

;---------------------------------------------------

mov dl,79	; desna vertikala

call novapozkur

mov al,186

mov cx,1

int 10h

;---------------------------------------------------

cmp dh,23

jne oprvi

;---------------------------------------------------

mov dx,1800h      ; d. levi cosak

call novapozkur

mov al,200

mov cx,1

int 10h

;---------------------------------------------------

mov dx,1801h	; horizontala

call novapozkur

mov al,205

mov cx,78

int 10h

;---------------------------------------------------

mov dx,184Fh	; d. desni cosak

call novapozkur

mov al,188

mov cx,1

int 10h

;---------------------------------------------------

pop dx

pop cx

pop bx

pop ax

;---------------------------------------------------

ret

okvir endp

;***************************************************

cekaj proc

push ax

push dx

;---------------------------------------------------

mov dx,1900h	; kurzor van ekrana

call novapozkur	; (u 25-ti red)

mov ah,01h	; ceka na znak sa tasta-

int 21h		; ture

mov indkraj,al

;---------------------------------------------------

pop dx

pop ax

;---------------------------------------------------

ret

cekaj endp

;***************************************************

ponovo proc

push dx

;---------------------------------------------------

call novapozkur		; ako broj nije

push dx			; o.k. onda se

mov dx,offset porukab	; brise i kurzor

call poruka		; ide na staru

pop dx			; poziciju

call novapozkur

;---------------------------------------------------

pop dx

;---------------------------------------------------

ret

ponovo endp

;***************************************************

bilosta proc

push dx

;---------------------------------------------------

cmp indkraj,'k'

je biprvi

;---------------------------------------------------

mov dx,171Ah		; poruka u

call novapozkur		; zadnjem redu

mov dx,offset poruka7

jmp bidrugi

;---------------------------------------------------

biprvi:	mov dx,1715h		; poruka u

call novapozkur		; zadnjem redu

mov dx,offset poruka8

;---------------------------------------------------

bidrugi:	call poruka

call cekaj	; znak u indkraj

;---------------------------------------------------

pop dx

;---------------------------------------------------

ret

bilosta endp

;***************************************************

cseg ends

end program

Zadatak 6

TITLE  Prosti faktori broja

;***************************************************

;*   Teorema o predstavljanju prirodnih brojeva    *

;*                preko prostih :                  *

;*                                                 *

;*   Za svaki prirodni broj n >= 2 postoje         *

;*   jedinstveni : p1,p2,...,pk prosti brojevi     *

;*                u1,u2,...,uk prirodni brojevi    *

;*   takvi da vazi :                               *

;*                u1     u2           uk           *

;*         n = p1^  * p2^  * ... * pk^             *

;***************************************************

sseg segment stack

db 256 dup (?)

sseg ends

dseg segment

poruka1 db 'Unesite broj n >=2 $'

poruka3 db '!!! GRESKA !!!$'

poruka4 db 'Broj je < 2. Pokusajte ponovo!$'

jednako db ' = $'

puta    db ' * $'

;---------------------------------------------------

deset   dw 10

;---------------------------------------------------

niska   db 10 dup (?) ; za proceduru izlaz:

;---------------------------------------------------

brp     dw 0		; stepen faktora

;---------------------------------------------------

dvojka  dw 2

n       dw 0 	; zadati broj

p       dw 2		; prosti faktor

prost   dw ?		; za proceduru prostbr

dseg ends

cseg segment

assume cs:cseg,ds:dseg,ss:sseg

program proc far

;---------------------------------------------------

push ds

mov ax,0

push ax

mov bx,dseg

mov ds,bx

;******************************

;*   POCETAK TELA PROGRAMA    *

;******************************

ponovo:	mov p,2

call ucitbr		; unos broja n

;---------------------------------------------------

call novired

call novired		; n na ekran

mov ax,n

call izlaz

;---------------------------------------------------

mov dx,offset jednako	; ' = ' na ekran

call poruka

;---------------------------------------------------

call faktor	; ispituje za p = 2

;---------------------------------------------------

mov p,1

;---------------------------------------------------

prvi:	mov ax,p

add ax,dvojka	; p <= p + 2

mov p,ax

;---------------------------------------------------

cmp n,1

jz kraj

;---------------------------------------------------

mov ax,p		; da li je p prost broj ?

call prostbr

;---------------------------------------------------

jnc prvi

;---------------------------------------------------

call faktor

;---------------------------------------------------

jmp prvi

;---------------------------------------------------

kraj:	call novired

jmp ponovo

;******************************

;*    KRAJ TELA PROGRAMA      *

;******************************

zavrsetak:

ret

program endp

;******************************

;*    PROCEDURE               *

;******************************

prostbr proc        ; OCEKUJE ISPITIVANI BROJ U ax

push ax

push cx

push dx

;---------------------------------------------------

cmp ax,3          ; trojka je prost broj

jz jeste

;---------------------------------------------------

mov prost,ax      ; cuvamo ispitivani broj

;---------------------------------------------------

xor dx,dx         ; faktor (delilac)

div dvojka        ; [p/2]=>cx

mov cx,ax

;---------------------------------------------------

pcikl:   xor dx,dx

mov ax,prost      ; rest[p/brojac]=>dx

div cx

;---------------------------------------------------

cmp dx,0          ; ako je ostatak (dx)=0

jz  nije          ; => nije prost

;---------------------------------------------------

dec cx

cmp cx,1          ; izlaz iz ciklusa kada

jz jeste          ; smo faktorisali sa 3

;---------------------------------------------------

jmp pcikl

;---------------------------------------------------

jeste:   stc               ; cf=1 za grananje u prog

;---------------------------------------------------

nije:                      ; cf=0 nije prost

;---------------------------------------------------

pop dx

pop cx

pop ax

;---------------------------------------------------

ret

prostbr endp

;***************************************************

izlaz proc                 ; OCEKUJE BROJ U ax

push ax

push dx

push si

push bx

;---------------------------------------------------

mov si,offset niska

add si,9

mov bl,'$'     	         ; $ na kraj

mov [si],bl                ; niske

;---------------------------------------------------

mov bx,10

poc:     mov dx,0

div bx

add dl,'0'

dec si                     ; pretvaranje

mov [si],dl                ; broja u nisku

cmp ax,0			; znakova

jz upis

jmp poc

;---------------------------------------------------

upis:    mov ah,09

mov dx,si                  ; izlaz na ekran

int 21h

;---------------------------------------------------

pop bx

pop si

pop dx

pop ax

;---------------------------------------------------

ret

izlaz endp

;***************************************************

novired proc

push ax

push dx

;---------------------------------------------------

mov dl,10

mov ah,02		; novi red

int 21h

;---------------------------------------------------

mov dl,13

mov ah,02		; pocetak reda

int 21h

;---------------------------------------------------

pop dx

pop ax

;---------------------------------------------------

ret

novired endp

;***************************************************

poruka proc	         ; OCEKUJE ADRESU 1. BAJTA

push ax           ; PORUKE U dx REGISTRU

;---------------------------------------------------

mov ah,09

int 21h

;---------------------------------------------------

pop ax

;---------------------------------------------------

ret

poruka endp

;***************************************************

ucitbr proc		; UCITANI BROJ UPISUJE U

push ax		; n

push bx

push dx

;---------------------------------------------------

upocetak:mov dx,offset poruka1	; ulazna poruka

call poruka

call novired

mov n,0

;---------------------------------------------------

ucifra:  mov ah,01

int 21h			; znak u al

;---------------------------------------------------

cmp al,'0'	; da li je znak cifra,

jc ucret		; ako nije: proveravamo

cmp al,'9'	; da li je <cr>

ja ucret

;---------------------------------------------------

sub al,'0'	; dobijamo vrednost znaka

xor ah,ah 	; cifre i cuvamo je u bx

mov bx,ax

;---------------------------------------------------

mov ax,n		; n <= n * 10 + cifra

mul deset

add ax,bx

mov n,ax

;---------------------------------------------------

jmp ucifra	; ucitavamo novi znak

;---------------------------------------------------

ucret:   cmp al,13	; ako je znak <cr>, znaci

jz ucitan	; broj je ucitan

;---------------------------------------------------

mov dx,offset poruka3   	; ucitani znak

call poruka	      	; nije ni:

call novired		; '0'-'9'ni <cr>

jmp upocetak

;---------------------------------------------------

ucitan:  cmp n,2      	      ; broj n moze da

jae uredu	      ; bude najmanje 2

;---------------------------------------------------

mov dx,offset poruka4   ; broj n je < 2, a

call poruka             ; to je greska

call novired

jmp upocetak

;---------------------------------------------------

uredu:   call novired

pop dx

pop bx

pop ax

;---------------------------------------------------

ret

;---------------------------------------------------

ucitbr endp

;***************************************************

faktor proc

;---------------------------------------------------

push ax

push dx

;---------------------------------------------------

mov brp,0	; stepen faktora

;---------------------------------------------------

fprvi:	xor dx,dx	; da li je prost broj p

mov ax,n		; faktor broja n

div p

;---------------------------------------------------

cmp dx,0		; ako jeste : rest = 0

;---------------------------------------------------

jnz fdrugi

;---------------------------------------------------

mov n,ax		; kolicnik postaje n

;---------------------------------------------------

inc brp		; povecavamo st. faktora

;---------------------------------------------------

cmp brp,1	; izlaz ako je 1. prolaz

;---------------------------------------------------

jnz fprvi

;---------------------------------------------------

mov ax,p

call izlaz

mov ah,02	; p ^ na ekran

mov dl,24

int 21h

;---------------------------------------------------

jmp fprvi 	; da li je p fak. novog n

;---------------------------------------------------

fdrugi:	cmp brp,0

jz fkraj		; nije faktor

;---------------------------------------------------

mov ax,brp

call izlaz

;---------------------------------------------------

cmp n,1

jz fkraj

;---------------------------------------------------

mov dx,offset puta	; ' * ' na ekran

call poruka

;---------------------------------------------------

fkraj: 	pop dx

pop ax

;---------------------------------------------------

ret

;---------------------------------------------------

faktor endp

cseg ends

end program

Zadatak 7

TITLE trikKARTAMA  ;

;

DOSSEG

.MODEL small

.STACK 100h

.DATA

osnova DB ?

opseg DB ?,0

karata DB ?

niz   DB 00,00,50,06,51,06,52,06,53,06,54,06,55,06,56,06,57,06,88,06

DB 74,06,68,06,75,06,65,06

DB 50,05,51,05,52,05,53,05,54,05,55,05,56,05,57,05,88,05

DB 74,05,68,05,75,05,65,05

DB 50,04,51,04,52,04,53,04,54,04,55,04,56,04,57,04,88,04

DB 74,04,68,04,75,04,65,04

DB 50,03,51,03,52,03,53,03,54,03,55,03,56,03,57,03,88,03

DB 74,03,68,03,75,03,65,03

DB 100 DUP("00")

sedam DB ?

sedmica DB 7

dodzadi DW ?

oduzzadi DW ?

novired DB 13,10,10,10,"$"

prazno DB "    ","$"

kojakart DW ?

por1 DB  13,"Zamislite jednu kartu !"

por1a DB 13,10,"Otkucajte u kom se redu nalazi (1-7) ","$"

por2 DB  13,10,10,10,9,9,9,"     Zamislili ste ","$"

por4 DB 13,10,10,10,10,10,10,"         Da li zelite da vam jos jednom demonstriram "

DB "svoje sposobnosti","$"

poruka9 DB  13,10,10,10,9,9,"     ENTER za DA,ostali tasteri za NE","$"

.CODE

print PROC

mov ah,2

int 21h     ;prvi znak

mov dl,dh

int 21h  ;drugi

lea dx,prazno

call ispis

ret

print ENDP

rutina PROC

jednakar:mov dx,word ptr niz[di]

call print

lea dx,prazno

call ispis

mov ax,dodzadi

add di,ax

loop jednakar

mov ax,oduzzadi

sub di,ax

ret

rutina ENDP

pomak PROC

lea dx,novired

call ispis

ret

pomak ENDP

cifra PROC

mov ah,8

taster: int 21h

mov dl,al

sub al,48

cmp al,1

jl taster

cmp al,7

jg taster

push ax

mov ah,2

int 21h

pop ax

dec al

ret

cifra ENDP

ispis PROC

mov ah,9

int 21h

ret

ispis ENDP

poz_kur PROC

mov ah,2

mov bh,0

int 10h     ;ocekuje podatke u DH i DL

ret

poz_kur ENDP

brisanje PROC

mov ah,7

mov al,0    ;brisanje prozora

mov bh,7

int 10h    ;ocekuje podatke u CH,CL,DH,DL

ret

brisanje ENDP

brisceo PROC

mov cx,0

mov dx,2479h                 ;CLS

call brisanje

mov dx,0

call poz_kur

ret

brisceo ENDP

press PROC

lea dx,poruka9

call ispis

mov ah,8

int 21h

cmp al,13

ret

press ENDP

start :mov ax,@data

mov ds,ax

pocetak: mov ah,2ch

int 21h

mov osnova,dl

mov opseg, 52

mov si,104

mov karata,7*7

petlja: mov al,osnova    ;od njega pravimo rnd

add al,20

mul al  ;kvadriramo ga

sar ax,1

sar ax,1    ;uzimamo srednjih 8 bajtova

sar ax,1

sar ax,1

mov osnova,al  ;sledeci pravimo od njega

mov ah,0   ;ili mov ah,al

div opseg   ; da bi bio u zadatom rangu

inc ah  ;da ne bude 0

sal ah,1   ;ah*2

mov al,ah

mov ah,0

mov di,ax

mov cx,word ptr niz[si]

mov ax,word ptr niz[di]

mov word ptr niz[si],ax

mov word ptr niz[di],cx  ;izmenili su mesta poslednji i slucajni

dec opseg

sub si,2                       ;skracuje se opseg

dec karata

cmp karata,0

jnz petlja

;

;ispis prvog mesanja

;

call brisceo

mov kojakart,0

mov dodzadi,2

mov oduzzadi,0

mov sedam,7

mov di,8

pono : mov cx,7

call rutina

dec sedam

call pomak

cmp sedam,0

jnz pono

lea dx,por1

call ispis

call cifra                    ;izracunavanje pomaka u nizu

mul sedmica                   ;red*7

mov  kojakart,ax

;

;ispis drugog mesanja

;

call brisceo

mov dodzadi,7*2

mov oduzzadi,49*2

mov di,25*2

mov sedam,7

skokic: mov cx,4

call rutina          ;uradjeno u dva dela da ne bi bilo

mov cx,3             ;ocigledno da je ceo trik u tome sto

call rutina          ;kolone i vrste zamene mesta

add di,49*2+2        ; (lako se vidi zbog dijagonalnih koji

dec sedam            ; ostaju nepromenjeni

call pomak

cmp sedam,0

jnz skokic

lea dx,por1a

call ispis

call cifra                           ;izracunavanje pomaka u nizu

add byte ptr kojakart,al

call brisceo

mov di,8

lea dx,por2

call ispis

sal kojakart,1

add di,kojakart

mov dx,word ptr niz[di]

;

;ispis zamisljene karte

;

call print

lea dx,por4

call ispis

call press

jnz kraj1

jmp pocetak

kraj1: call brisceo

mov ax,4c00h

int 21h

END start_

Zadatak 8

;**********************************************************************************

; Zadatak: Ispisati sve trocifrene brojeve kojima je proizvod cifara deljiv

;          zbirom cifara

;**********************************************************************************

; Algoritam:    suma=3;

;               for(i=1;i<=9;i++,suma++)

;                  for(j=1; j<=9 || suma-=8; j++,suma++)

;                     for(k=1; k<=9 || suma-=8; k++, suma++)

;                       if( ((i*j*k) % suma) == 0)

;                          printf("%c%c%c ",i+'0',j+'0',k+'0');

; Napomena:     Zbir cifara se ne racuna u svakom prolazu nego se azurira u

;               skladu sa promenom promenljivih

sseg    segment STACK

db      100h dup (?)

sseg    ends

cseg    segment 'CODE'

assume  cs:cseg, ds:dseg, ss:sseg

TROC  proc    far

mov     ax,dseg

mov     ds,ax

mov     bx,3            ; suma se cuva u bx

petlja: mov     ax,i

mul     j

mul     k

;  cmp     ax,0

;  je      bezispisa

div     bx

or      dx,dx           ; dx=(i*j*k) % bx

jnz     bezispisa       ; ako je ostatak <> 0 preskoci ispis

ispis:  mov     ah,02h          ; DOS f-ja 2 ispisuje karakter iz DL

irp     var,<i,j,k>     ; za svaku promenljivu i, j, k

mov     dx,var  ; smesti je u DX

or      dx,'0'  ; i saberi sa '0'=030h (posto broj od

int     21h     ; 0 d0 9 i 30h imaju setovane bitove

; na razlicitim pozicijama moze i OR)

; i ispisi je

endm

mov     dl,' '          ; iza broja jos jedan razmak

int     21h

bezispisa:                      ; za promenljive k,j,i

irp     var,<k,j,i>     ; proveri da li je dostigla 9

cmp     var,9   ; ako jeste idi na new&var

je      new&var ; ako nije povecaj je za 1

inc     var     ; pa se vrati na pocetak petlje

inc     bx

jmp     petlja

ifdif   <var>,<i> ; ako je j ili k jednako 9

new&var:          mov     var,1 ; vrati ih na 0

sub     bx,8  ; a sumu smanji za 8

else            ; a ako je i == 9

new&var:                        ; izlazi iz programa DOS f-jom 4Ch

mov   ax,4c00h ; izlazni kod 0

int   21h

endif

endm

TROC  endp

cseg    ends

dseg    segment 'DATA'

i       dw      1               ; pocetna vrednost za i , j i k

j       dw      1               ; je 1

k       dw      1

dseg    ends

end     TROC

Zadatak 9

TITLE igra vesanja

sseg segment stack

db 256 dup(?)

sseg ends

dseg segment

brdupla dw 0

brreci dw 12

zadnji db 100 dup(0)

brzadnjih dw 0

redni db ?

ind db 0   ;indikator

brpok db ? ;broj preostalih pokusaja

duzina db ?   ;kada duzina bude 0,rec je nadjena

kordinate dw 1020h       ;kordinate ispisa reci koja se pogadja

nizreci dw 0008h,0808h,100Ah,1A09h,2309h,2c08h

dw 3407h,3b08h,430bh,4e08h,5609h,5f08h

reci db 'paragraf','akcionar','lokomotiva','tabulator','spajalica','krokodil'

db 'disketa','procesor','tastatatura','digitron','automobil','fakultet'

kordves dw  0f0dh,0e0dh,0d0dh,0c0dh,0b0dh,0a0dh,090dh,090ch,090bh,090ah  ;vesala

kodves  db 193,5 dup(179),191,196,196,218     ;vesala

kord dw 0a0ah,0b0ah,0b09h,0b0bh,0c09h,0c0bh    ;covek

kod  db 1,197,196,196,47,92                 ;covek

dupla db 30 dup(0)

dseg ends

eseg segment

por1 db 'IGRA POGADJANJA SLOVA'

por2 db 'IGRANJE'

por3 db 'V E S A NJ E - (pogoditi rec ili... biti OBESEN!!!!)'

por5 db 'B R A V O !!!!(spaseni - ovog puta)'

por6 db 'AAAAAAAAHHHHH NEEEEEE......'

por7 db 'Da li imate hrabrosti za novi pokusaj?  (d/n)'

eseg ends

cseg segment

assume cs:cseg, ds:dseg, ss:sseg, es:eseg

program proc far

push ds

mov ax,0

push ax

mov bx,dseg

mov ds,bx

mov bx,eseg

mov es,bx

start:  call poc   ;inicijalizuje prom.,i ispisuje  naslov

mov ax,brreci

call slucajni

mov brdupla,0   ;

mov brpok,10   ;brpokusaja

xor ah,ah

mov bp,ax

add bp,ax

mov bx,nizreci[bp]     ;offset i duzina izabrane reci

call pisicrte       ;pisemo crtice

petlja: call uzmiznak

call dalibilo       ;da li je slovo vec pronadjeno

cmp di,1            ;ako jeste

jz petlja           ;ucitaj sledeci

call proveri        ;da li je pogodjeno

cmp al,0             ;

jne nadjen         ;jeste

dec brpok          ;nije pog. => umanji br.pok

jz obesi          ;br.pok=0? => obesi

call vesala     ;crta deo vesala

jmp petlja

nadjen: sub duzina,al   ;umanjujemo duzinu reci za br.slova koje smo pronasli

je uspeh        ;ako smo sve pogodili

jmp petlja

obesi:  call vesala     ;postolje vesala

call crtacovek

call neuspeh    ;ispisuje poruku

jmp kraj

uspeh:  call bravo      ;isp. poruku

kraj:   call pitanje

cmp al,'n'

je iiizlaz

jmp start

iiizlaz:call clrscr

ret

program endp

kurzor proc      ;postavlja kurzor na odredjeno mesto

;ulaz : dh,dl koordinate

;izlaz: nema

mov ah,02h

mov bh,0

int 10h

ret

kurzor endp

displej proc     ;ispisuje znak i atribut

;ulaz: dl - ascii kod znaka,dh - broj ponavljanja, bl - atribut

;izlaz:nema

push cx

xor cx,cx

mov al,dl

mov cl,dh

mov ah,09h

mov bh,0

int 10h

pop cx

ret

displej endp

clrscr proc near        ;procedura_za_brisanje ekrana

;ulaz : nema

;izlaz: nema

mov al,0

mov ch,0

mov cl,0

mov dh,49

mov dl,79

mov bh,00001111b

mov ah,06h

int 10h

ret

clrscr endp

uzmiznak proc  ;vraca znak u al

mov ah,07h

int 21h

ret

uzmiznak endp

sakrikur proc    ;procedura za sakrivanje kurzora

;ulaz : nema

;izlaz: nema

push cx

push ax

mov ch,0fh

mov cl,00h

mov ah,01h

int 10h

pop ax

pop cx

ret

sakrikur endp

prikaz proc    ;ispisuje string na odredjenoj poziciji,u boji !

;ulaz : ah - atribut,al - duzina stringa, dx - koordinate ,bp - adresa

;izlaz: nema       ;string je u es!

;       mov bx,eseg           ;definisi eseg

;       mov es,bx

push cx

xor cx,cx

mov cl,al

mov bh,0

mov bl,ah

mov ax,1301h

int 10h

pop cx

ret

prikaz endp

pisicrte proc ;ispisuje bl*crtica

mov dx,kordinate

call kurzor

mov duzina,bl

mov dh,bl

mov dl, '_'

mov bl,4

call displej

ret

pisicrte endp

crtacovek proc         ;crta coveculjka,nema ulaz ni izlaz

mov cx,6

mov si,0

mov di,0

ppoc:    mov dx,kord[si]

call kurzor

mov dl,kod[di]

mov dh,1

mov bl,14            ;boja coveculjka

call displej

add si,2

add di,1

loop ppoc

ret

crtacovek endp

proveri proc ;ulaz al-pritisnuto slovo,ah -rednibroj reci

;izlaz: al=0 -nema slova

;       al>0 -broj pronadjenih slova

mov ind,0   ;u ind je broj pronadjenih

push cx

push bx

push dx

push bp

xor bx,bx

mov bl,redni

add bl,redni

mov bp,bx

mov cx,nizreci[bx]

mov bl,ch

xor ch,ch  ;u cx je duzina reci

xor bh,bh

mov bp,bx  ;u bp je pomeraj

mov dx,kordinate

mov bl,5 ;boja

trazi:  cmp al,reci[bp]    ;u al je prit.slovo

jne preskok

push bx

mov bx,brdupla

mov dupla[bx],al

pop bx

inc ind  ;uvecava broj pronadjenih

call kurzor

push dx

mov dl,al

mov dh,1

call displej    ;"palimo" pogodjeno slovo

pop dx

preskok:inc  dl

inc bp

loop trazi

mov al,ind

cmp ind,0

je skoci         ;nije pogodjeno slovo

inc brdupla

skoci:  pop bp

pop dx

pop cx

pop bx

ret

proveri endp

vesala proc

push bx

push dx

xor bx,bx

mov bl,brpok

add bl,brpok

mov dx,kordves[bx]

call kurzor

sub bl,brpok

mov dl,kodves[bx]

mov dh,1

mov bl,4   ;boja vesala

call displej

pop dx

pop bx

ret

vesala endp

dalibilo proc

push cx

push bx

mov bx,0

mov di,0

mov cx,30

opet:  cmp al,dupla[bx]

jz nadjeno

inc bx

loop opet

jmp nije

nadjeno:mov di,1

nije:  pop bx

pop cx

ret

dalibilo endp

rand proc

mov ah,2ch

int 21h

mov al,dl

xor ah,ah

mov cx,brreci

div cl

mov al,ah

xor ah,ah

ret

rand endp

rrnd proc

push cx

push bx

mov bx,0

mov di,0

mov cx,100

ropet:  cmp al,zadnji[bx]

jz rnadjeno

inc bx

loop ropet

jmp rnije

rnadjeno:mov di,1

rnije:  pop bx

pop cx

ret

rrnd endp

cisti proc

mov cx,30

lea di,dupla

pp:   mov [di],00

inc di

loop pp

ret

cisti endp

ccisti proc

push cx

mov cx,brreci

lea di,zadnji

cpp:   mov [di],00

inc di

loop cpp

pop cx

ret

ccisti endp

ekran proc                                ;ispisuje ekran igre

push dx

push ax

push bp

push bx

mov dx,0ch

mov ax,0a34h

mov bp,offset por3

call prikaz

mov dx,111h

mov ax,62ah

mov bp,offset por2

call prikaz

mov dx,0219h

mov ax,619h

mov bp,offset por1

call prikaz

pop bx

pop bp

pop ax

pop dx

ret

ekran endp

poc   proc

call cisti

call sakrikur

call clrscr

call ekran

ret

poc endp

neuspeh proc

mov dx,kordinate

add dh,5

sub dl,8

mov ax,741bh

mov bp,offset por6

call prikaz

call uzmiznak

ret

neuspeh endp

bravo proc

mov dx,kordinate

add dh,5

sub dl,10

mov ax,7423h

mov bp,offset por5

call prikaz

call uzmiznak

ret

bravo endp

pitanje proc

mov dx,kordinate

add dh,5

sub dl,15

mov ax,842dh

mov bp,offset por7

call prikaz

call uzmiznak

ret

pitanje endp

slucajni proc

pprr:   mov ax,brreci

call rand     ;slucajni broj

call rrnd     ;provera da li se broj vec pojavio

cmp di,1      ;ako jeste

je pprr      ;trazi novi

mov bx,brzadnjih   ;ako nije, upisi ga u memoriju

mov zadnji[bx],al  ;zadnji sadrz.br.koji su se pojav.

inc brzadnjih      ;i uvecaj broj

mov bx,brreci

sub bx,4

cmp brzadnjih,bx

jne dalje

call ccisti  ;cisti niz zadnji

dalje:  mov redni,al  ;slucajni broj reci

ret

slucajni endp

cseg ends

end program