## Slide 1: Оперативни системи и Рачунарске мреже
Александар Картељ
aleksandar.kartelj@gmail.com
Рачунарска гимназија
Наставни материјали су преузети од: TANENBAUM, ANDREW S.; WETHERALL, DAVID J., COMPUTER NETWORKS, 5th Edition, © 2011
и прилагођени настави на Математичком факултету, Универзитета у Београду.
Slide material from: TANENBAUM, ANDREW S.; WETHERALL, DAVID J., COMPUTER NETWORKS, 5th Edition, © 2011.
Electronically reproduced by permission of Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey

## Slide 2: Фокус курса
???
Notes: Figure derived from CN5E Figures Ch 1 #2

## Slide 3: Први циљ
Да научимо како ради Интернет?
  Шта се заиста дешава када „сурфујемо“?
  Шта су: TCP/IP, DNS, HTTP, NAT, VPNs, 802.11 итд.?
Да научимо основе рачунарских мрежа?

## Slide 4: Како је започело ширење…
ARPANET ~1970
(а) Deц. 1969. (б) Јул 1970. (в) Март 1971.
Notes: Figure taken from CN5E Figures Ch 1 #28

## Slide 5
Ова визуелизација је поједностављење, тј. не садржи све учеснике Интернета.
The Opte Project [CC-BY-2.5], Wikimedia Commons
Интернет ~2005

## Slide 6: Други циљ
Да научимо како ради Интернет?
Да научимо основе рачунарских мрежа?
  Какве проблеме оне решавају?
  Какав дизајн мрежа се показао добрим?

## Slide 7: Зашто учити теорију рачунарских мрежа?
Применљива је у свим типовима мрежа
Интелектуално је захтевна и интересантна
Разумевање промена и нових изума

## Slide 8: Шта нећемо учити?
IT вештине у домену мрежа:
  Подешавање мрежних уређаја:
    Нпр., Cisco сертификација

## Slide 9: Преглед наставних целина
Увод у рачунарске мреже
  Употребе мрежа, примери мрежног софтвера и хардвера, референтни модели, примери мрежа, ...
Физички слој мреже
  Пренос сигнала, медијуми, бежични пренос, комуникациони сателити, систем мобилне телефоније, кабловска телевизија, ...
Слој везе података
  Откривање и исправљање грешака, протоколи, ...
Подслој за управљање приступом медијумима
  ALOHA, Ethernet, бежичне локалне мреже, Bluetooth, RFID, ...

## Slide 10: Преглед наставних целина (2)
Мрежни слој
  Алгоритми усмеравања (рутирања), алгоритми управљања загушењем, повезивање различитих мрежа, ...
Транспортни слој
  Транспортни протоколи UDP и TCP, успостављање и раскидање везе, перформансе, ...
Апликативни слој
  DNS, електронска пошта, WWW, токови података, ...
Безбедност у мрежи
  Криптографија, алгоритми шифровања, дигитални потписи, ...

## Slide 11: Основе рачунарских мрежа
Употребе

## Slide 12: Примери употреба
Пословне:
  Електронска пошта, размена датотека, дељени штампачи, ...
Кућне:
  Филмови, музика, игрице, вести, аудио и видео комуникација, размена порука, електронска куповина, ...
Мобилне:
  Позиви, SMS, игрице, мапе, приступ информацијама, ...

## Slide 13: Комуникација
VoIP (позиви преко интернета)
Видео конференције
Четовање
Социјалне мреже
Потребан брз приступ, односно мало кашњење за овакве примене.

## Slide 14: Дељење ресурса
Више корисника приступа истим уређајима и сервисима:
  Нпр., 3D штампач, индекс претраге, рачунари на захтев (cloud)
Ефективнија употреба од посвећених ресурса (када се гледа по кориснику)
  Чак се и мрежни проток дели статистичким мултиплексирањем

## Slide 15: Статистичко мултиплексирање
Дељење мрежног протока међу корисницима на основу статистике захтева
  Корисно, јер корисници најчешће не преносе ништа
  Функција преноса кроз време је врло скоковита.
Питање:
  Како нам ово сазнање помаже?

## Slide 16: Статистичко мултиплексирање (2)
Пример: Корисници у ISP* мрежи
  Мрежа има проток од 100 Mbps
  Сваки корисник је претплаћен на по 5 Mbps
  Међутим, корисник је активан само 50% времена...
Колико корисника ISP може да подржи?
  Са посвећеним протоком за сваког корисника?
  Која је вероватноћа да комплетан проток буде искоришћен (претпостављамо да се корисници независни)?
ISP
100
5
5
5
. . .
ISP – internet service provider
Дистрибутер услуге, нпр. Telekom, SBB,...
Notes: (1) N = 100 Mbps/ 5 Mbps = 20 корисника
(2) p = (½)^20 (ово је изузетно мала вероватноћа!)
User icon public domain from openclipart.org or pixabay or wikimedia commons

## Slide 17: Статистичко мултиплексирање (3)
Чак и са 30 независних корисника, и даље су шансе мале (~2%) да ће бити потребно више од 100 Mbps
  Биномна расподела
Дакле, већи број корисника са истим протоком
  Добит од статистичког мултиплексирања је: 30/20 или 1.5X
  Али постоји шанса од око 2% да ће корисници имати умањен проток
Notes: Screenshot of using binomial applet

## Slide 18: Достављање садржаја (content delivery)
Исти садржај већем броју корисника
  Видео материјал, песме, апликације, веб странице, ...
Ефикасније него слање копије сваком кориснику понаособ
  Употреба дистрибуираних реплика широм мреже

## Slide 19: Достављање садржаја (2)
Слање садржаја са извора до 4 корисника узима 12 „мрежних скокова “ (network hops)
Извор
Корисник
Корисник
. . .
Notes: Go over paths. Icons from Cisco icon library,

## Slide 20: Достављање садржаја (3)
Слање са паметно позиционираном репликом узима 4 + 2 = 6 скокова
Копија
Извор
Корисник
Корисник
. . .
Notes: Circle replica Icons from Cisco icon library

## Slide 21: Комуникација међу рачунарима
Рачунари могу једни са другима комуницирати
  нпр., електронско пословање, резервације карата
Омогућава аутоматску обраду информација над независним системима

## Slide 22: Повезивање рачунара са уређајима
Прикупљање података са сензора, манипулација уређајима
  Нпр., камере, локације на мобилним уређајима, детектори покрета, ...
Ово је подручје примене у повоју, Интернет за ствари (IoT – Internet of Things)

## Slide 23: Основе рачунарских мрежа
Компоненте мреже

## Slide 24: Делови мреже
чвор
апликација
веза
Notes: Icons from Cisco icon library

## Slide 25: Делови мреже (2)
рачунар
апликација
веза
рутер
Notes: Icons from Cisco icon library

## Slide 26: Компоненте мреже
Компонента - називи | Функција | Пример
Апликација, корисник, ... | Користи мрежу | Skype, iTunes, Amazon
Рачунар, или завршни чвор, извор, уређај ... | Подржава апликацију | Лаптоп, мобилни телефон, стони рачунар
Рутер, или усмеривач, средишњи чвор | Прослеђује поруке између чворова | Приступна тачка, кабловски/DSL модем
Веза, или канал | Спаја чворове | Жичани, бежични

## Slide 27: Типови веза
Пуни дуплекс
  У оба смера истовремено
Полу-дуплекс
  У оба смера
Симплекс
  Један смер
Notes: Draw links

## Slide 28: Бежичне везе
Порука се емитује
  Прихватају је сви чворови у опсегу
  Мешање сигнала
Notes: AP from pixabay.com. Icons from Cisco icon library

## Slide 29: Мала мрежа
Повезује неколико рачунара
Notes: Icons from Cisco icon library.

## Slide 30
Source: Internet2
Notes: Hello David,
It is fine to use the maps for this course. Thank you for letting us know.
Best regards,
Beth
Beth Miller,
Marketing Communications Manager
Internet2
beth@internet2.edu
(734)352-7044
Visit our website: www.internet2.edu Follow us on Twitter: www.twitter.com/internet2 Find us on Facebook: www.internet2.edu/facebook
Begin forwarded message:
From: David Wetherall <djw@cs.washington.edu>
Date: November 15, 2012 8:59:05 AM EST
To: info@internet2.edu
Subject: permission request
Hello,
I would like permission to reprint the Internet2 network topology map given at
http://www.internet2.edu/pubs/Internet2-Network-Infrastructure-Topology.pdf
as part the course "Introduction to Computer Networks" by Arvind Krishnamurthy, David Wetherall and John Zahorjan. This course will be offered beginning January 2013 on the Coursera platform for massive open online courses.
I am making this request because Coursera is a commercial platform and thus not covered by your "non-commercial permission". However, the course is public and free to students.
Please let me know how to proceed. Thank you,
David

## Slide 31: Примери мрежа
[Наведите неколико примера]

## Slide 32: Примери мрежа (2)
WiFi (802.11)
Пословне / Ethernet
ISP (Internet Service Provider)
Кабловска / DSL
Мобилна телефонија (2G, 3G, 4G)
Bluetooth
Телефон
Сателити ...

## Slide 33: Рачунарске мреже према димензији
Димензија | Тип | Пример
Непосредна близина | PAN (Personal Area Network) | Bluetooth
Зграда | LAN (Local Area Network) | WiFi, Ethernet
Град | MAN (Metropolitan Area Network) | Кабловска, DSL
Држава | WAN (Wide Area Network) | Велики ISP, нпр. Телеком, SBB
Планета | Internet (мрежа свих мрежа) | Интернет
Notes: Underline PAN / LAN / MAN / WAN terms.
Table derived from CN5E Slides Ch 1 #7

## Slide 34: Међумреже
Међумрежа, или интернет, се добија повезивањем више различитих мрежа
Интернет (велико почетно слово) је интернет који сви користимо

## Slide 35: Основи рачунарских мрежа
Протоколи и слојеви

## Slide 36: Мрежи је потребна модуларност!
Шта све мрежа ради за апликације:
  Прави и прекида конекцију
  Проналази путању за трансфер података
  Поуздано шаље податке
  Шаље податке произвољне величине
  Брзина слања се прилагођава могућностима мреже
  Дели проток међу корисницима
  Омогућава сигуран пренос током транзита
  Омогућава ново додавање рачунара и уређаја (чворова)
  …
Да би радила све ово, неке ствари се морају раздвојити, неке „ставити испред заграде“ (reuse)...
Notes: Draw nodes, links, add hosts, routers, apps

## Slide 37: Протоколи и слојеви
Протоколи и слојеви су главни механизам структуирања који мрежи даје модуларност
  Свака инстанца протокола комуницира виртуелно само са својим парњаком (peer) употребом договорених метода
  У стварности, они не комуницирају директно, већ свака инстанца користи услуге (services) слоја који је испод

## Slide 38: Протоколи и слојеви (2)
Протоколи су хоризонтални, слојеви вертикални
X
Y
Y
X
Инстанца протокола X
Парњак протокола
X
Чвор 1
Чвор 2
Доњи део инстанце (протокол Y)
Протокол X
Y нуди сервис горњем слоју

## Slide 39: Енкапсулација
Енкапсулација је механизам слагања слојева протокола
  Нижи слој прави омотач око садржаја вишег слоја и додаје своје сопствене информације поруци
  Попут слања поште у коверти, поштари немају приступ унутрашњости коверте

## Slide 40: Енкапсулација (2)
Садржај нижих слојева је ближи спољашњости поруке
HTTP
TCP
IP
802.11
HTTP
TCP
HTTP
TCP
HTTP
IP
TCP
HTTP
IP
802.11

## Slide 41: Енкапсулација (3)
HTTP
TCP
IP
802.11
HTTP
TCP
HTTP
TCP
HTTP
IP
TCP
HTTP
IP
802.11
HTTP
TCP
IP
802.11
(медијум)
HTTP
TCP
HTTP
TCP
HTTP
IP
TCP
HTTP
IP
802.11
TCP
HTTP
IP
802.11

## Slide 42: Основе рачунарских мрежа
Референтни модели протокола и слојева

## Slide 43: Главне дилеме …
Коју функционалност имплементира неки слој?
  Ово је кључно питање дизајна модела
  Референтни модели одговарају на оваква питања

## Slide 44: OSI Модел са 7 слојева
Интернационални стандард за повезивање система
  Утицајан, али не превише коришћен у пракси
– Функције потребне кориснику, рад са порукама
– Конверзија за различите репрезентације
– Управљање сесијом
– Достављање сегмената (сегментација, потврђивање)
– Адресирање, рутирање пакета, контрола саобраћаја
– Слање оквира (скупова података)
– Слање битова путем реалних физичких канала
Notes: CN5E Slides 1-23

## Slide 45: Интернет Референтни Модел
Модел са четири слоја заснован на пракси
Апликација – Програми који користе услуге мреже
Транспорт – Задужен за размену података између чворова
Интернет – Слање пакета путем разнородних мрежа
Веза – Физичко слање података путем медијума
Notes: Write in layer numbers: 7, 4, 3, 2/1

## Slide 46: Интернет Референтни Модел (2)
IP слој је најтањи по питању броја протокола
7 Апликација
4 Транспорт
3 Интернет
2/1 Веза
и Физички
Ethernet
802.11
IP
TCP
UDP
HTTP
SMTP
RTP
DNS
3G
DSL
Cable

## Slide 47: Јединице података у различитим слојевима
Слој | Јединица
Апликативни | Порука
Транспортни | Сегмент
Мрежни | Пакет
Слој везе | Оквир
Физички | Бит
Notes: Underline new terms segment, packet, frame

## Slide 48: Називи неких уређаја у мрежи
Мрежни
Веза
Мрежни
Веза
Веза
Веза
Физички
Физички
Хаб (разводник)
Понавља физички сигнал на све излазе
Свич (скретница)
Усмерава пакете само онима
којима су потребни
Рутер (усмеривач)
Усмерава пакете, али
води рачуна и о добрим
путањама
Notes: Underline new terms switch, router