## Slide 1: Рачунарске мреже
Александар Картељ
kartelj@matf.bg.ac.rs
Наставни материјали су преузети од: TANENBAUM, ANDREW S.; WETHERALL, DAVID J., COMPUTER NETWORKS, 5th Edition, © 2011
и прилагођени настави на Математичком факултету, Универзитета у Београду.
Slide material from: TANENBAUM, ANDREW S.; WETHERALL, DAVID J., COMPUTER NETWORKS, 5th Edition, © 2011.
Electronically reproduced by permission of Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey

## Slide 2: Транспортни слој
Преглед

## Slide 3: Где смо тренутно?
Почињемо транспортни слој
  Надоградња над мрежним слојем која омогућава пренос података са жељеним степеном поузданости и квалитета
Физички
Слој везе
Мрежни
Транспортни
Апликативни

## Slide 4: Транспортни слој
Транспортни слој омогућава комуникацију између два крајња корисника
TCP
IP
802.11
програм
IP
802.11
IP
Етернет
TCP
IP
Етернет
програм
Рутер
Крајњи чвор
Крајњи чвор

## Slide 5: Транспортни слој (2)
Јединица информације у транспортном слоју се зове сегмент
Сегменти се уграђују у пакете, а ови даље у оквире
802.11
IP
TCP
нпр. HTTP порука
Сегмент
Пакет
Оквир

## Slide 6: Типови сервиса на транспортном слоју
Два основна типа су подржана, али се могу реализовати и другачија решења
 | Непоуздано | Поуздано
Поруке | Датаграми (UDP) | ?
Ток података | ? | Токови (TCP)

## Slide 7: Поређење типова сервиса
TCP је озбиљно разрађен механизам
  Не представља надоградњу виртуелног кола!!!
UDP практично користи датаграм из мрежног слоја
TCP (Токови) | UDP (Датаграми)
Остваривање везе | Датаграми
Бајтови се испоручују једном, поуздано и по реду | Поруке се могу изгубити, помешати, дуплирати
Произвољна дужина тока | Ограничена дужина поруке
Контрола тока се прилагођава пошиљаоцу и примаоцу | Шаље се без обзира на стање примаоца
Контрола загушења се прилагођава стању мреже | Шаље се без обзира на стање мреже

## Slide 8: Socket API
Абстракција за употребу мрежних услуга
  Често се каже и „Мрежни API“, али је заправо у питању употреба транспортних сервиса (а не мрежних)
  Део свих битнијих оперативних система и програмских језика
Подржава и токове, као и датаграме

## Slide 9: Socket API (2)
Сокети омогућавају процесима да се повезују на локалну мреже путем различитих портова
Сокет,
Порт #1
Сокет,
Порт #2

## Slide 10: Socket API (3)
Исти API се користи и за токове и за датаграме
Операција | Значење
SOCKET | Креира крајњу комуникациону тачку
BIND | Придружује сокет локалној адреси и порту
LISTEN | Најављује спремност за прихватање долазних захтева за везу
ACCEPT | Пасивна успостава везе са тачком која шаље захтев
CONNECT | Активно покушавање за успоставом везе
SEND(TO) | Слање података преко сокета
RECEIVE(FROM) | Примање података преко сокета
CLOSE | Гашење сокета
Користе се само код Токова
Варијанте са „to/from“ само код датаграма
Notes: Table is Fig 6-5 of CN5E

## Slide 11: Портови
Процеси се идентификују уређеном тројком (IP адреса, протокол, порт)
  Портови су 16-битни позитивни цели бројеви
Сервери се обично везују за „опште-познате“ портове
  Портови са вредностима <1024
Клијенти обично користе насумичне портове
  Бира их OS, користе се привремено
  Не морају бити опште-познати, јер их нико не „циља“

## Slide 12: Неки опште-познати портови
Порт | Протокол | Намена
20, 21 | FTP | Пренос датотека
22 | SSH | Удаљени приступ
25 | SMTP | Слање и примање електронске поште
80 | HTTP | Приступ WWW
110 | POP-3 | Примање електронске поште (клијенти)
143 | IMAP | Примање електронске поште (клијенти)
443 | HTTPS | Сигурни HTTP
543 | RTSP | Пренос токова у реалном времену
631 | IPP | Дељење штампача
Notes: CN5E figures #6-36

## Slide 13: Теме
Типови сервиса
  Socket API и портови
  Датаграми и токови
UDP
Повезивање и раскидање везе (TCP)
Клизни прозори (TCP) – није грешка!
Контрола тока (TCP)
Паузе за ретрансмисију (TCP)
Контрола загушења (TCP)
Преостало
Следећи пут
Урађено

## Slide 14: Транспортни слој
UDP – User (Unreliable) Datagram Protocol

## Slide 15: UDP - User Datagram Protocol
Користе програми којима није (претерано) битна поузданост или се базирају на порукама
  Voice-over-IP (непоуздано)
  DNS, RPC (засновано на порукама)
  DHCP (засновано на порукама)
Постоје и други, мање познати протоколи у транспортном слоју за нпр. поуздани пренос порука

## Slide 16: Сокети у случају датаграма (2)
Клијент
Сервер
Време
1: socket
2: bind
1: socket
6: sendto
3: recvfrom*
4: sendto
5: recvfrom*
7: close
7: close
*= блокирајући позив
захтев
одговор

## Slide 17: UDP бафери
P1
(Де)мултиплексер
P2
P3
Процеси
Мрежни слој
пакет
Редови чекања
Портови
Транспортни слој

## Slide 18: UDP заглавље
Користи порт како би препознао процес
Величина датаграма до 64K
Контролни збир (16 бита)
Notes: CN5E slides #639

## Slide 19: UDP
UDP је завршен!
Сви даљи механизми ће бити коришћењу у оквиру TCP ...

## Slide 20: Транспортни слој
Успостава и прекид везе

## Slide 21: Успостава везе
Крајњи чворови морају бити свесни успоставе везе пре било каквог слања или примања података
  Морају се договорити о скупу параметера, нпр. максимална величина сегмента
Успостава везе подразумева:
  Подешавање стања крајњих чворова
  Попут „позивања“ приликом телефонског разговора
  Стране такође треба да усагласе почетне бројеве сегмената како би се даље могао имплементирати протокол клизних прозора
  Клизни прозори се овде користе између крајњих тачака
    Код слоја везе су се користили између суседних тачака

## Slide 22: Трофазно руковање
Три фазе:
  Клијент пошаље сегмент SYN(x)
    X – почетни редни број сегмента, обично случајан број из неког опсега
  Сервер одговара:
    Шаље број који следећи пут очекује и шаље свој почетни број SYN(y)ACK(x+1)
  Клијент потврђује број ACK(y+1)
  SYN сегменти се поново шаљу ако се изгубе
1
2
3
Активна страна
(клијент)
Пасивна страна
(сервер)
SYN (SEQ=x)
SYN (SEQ=y, ACK=x+1)
(SEQ=x+1, ACK=y+1)
Време
Notes: Не мора се одговарати са x+1 и y+1.
Идеја је да се одговара са следећим идентификатором (нпр. Бајтом) који се очекује у следећем сегменту.

## Slide 23: Трофазно руковање (2)
Претпоставимо да се десило кашњење и ретрансмисија:
  Стижу закаснели дупликати од стране клијента
Активна страна
(клијент)
Пасивна страна
(сервер)
SYN (SEQ=x)
(SEQ=x+1,
ACK=z+1)

## Slide 24: Трофазно руковање (3)
Претпоставимо да се десило кашњење и ретрансмисија:
  Стижу закаснели дупликати од стране клијента
Видимо да то неће проћи, тј. веза ће бити одбијена на обе стране!
  Редни бројеви ће се разликовати
  Бирају се насумично, обично из великог опсега, нпр. 32 бита
Активна страна
(клијент)
Пасивна страна
(сервер)
SYN (SEQ=x)
SYN (SEQ=y, ACK=x+1)
(SEQ=x+1,
ACK=z+1)
X
X
REJECT
REJECT

## Slide 25: Прекидање везе
Обе стране треба да прекину везу
  Стање везе на обе стране мора да буде поништено
Јако је битно ово урадити поуздано:
  Не сме да се деси да једна страна затвори, а да друга то не уради
  Једна страна је увек иницијатор прекида (активна), а друга је пасивна
  Не мора клијент бити активна страна, овде и сервер може да захтева прекид

## Slide 26: Прекидање везе (2)
Два корака:
  Активни шаље FIN(x), пасивни потврђује са ACK(x+1)
  Пасивни шаље FIN(y), активни потврђује са АCK(y+1)
  FIN се поново шаљу ако се изгубе
Свако гаси своју страну везе након слања FIN и добијања ACK за исти
Активна страна
Пасивна страна
1
2
FIN (SEQ=x)
(SEQ=y, ACK=x+1)
(SEQ=x+1, ACK=y+1)
FIN (SEQ=y, ACK=x+1)

## Slide 27: Транспортни слој
Протокол клизних прозора (опет)

## Slide 28: Протоколи клизних прозора
Зашто поново радимо ове протоколе?
  У слоју везе, ови протоколи су се односили на пренос података кроз кабл између два суседна чвора
  Овде омогућавају пренос између крајњих тачака, било где на Интернету

## Slide 29: Протоколи клизних прозора (2)
Повећана поузданост на нижим нивоима доприноси ефикасности на вишим нивоима
  Али није нужно имати те механизме на нижим нивоима
  У екстремном случају, могло би све да се ради на транспортном:
    Контрола тока
    Провера грешака
    Ово би било мање ефикасно, зашто?

## Slide 30: Протоколи клизних прозора (3)
Постоји доста варијација ових протокола, у зависности од:
  Баферисања
  Потврђивања порука
  Ретрансмисија
Врати се N
  Једноставна верзија, може бити неефикасна
Селективно понављање
  Сложеније, али ефикасније
Заједничко за све је да:
  Од апликативног слоја добијају сегменте по реду!
  Апликативном слоју шаљу сегменте по реду!

## Slide 31: Клизни прозори - пошиљалац
Пошиљалац баферише највише W сегмената док не стигну потврде за њих
  LFS=последњи послат сегмент LAR=последњи потврђени сегмент пре кога су сви потврђени
  Шаље док год је LFS – LAR ≤ W
..
5
6
7
..
2
3
4
5
2
3
..
LAR
LFS
W=5
Потврђено
Непотврђени
3
..
Недоступно
Доступно место
редни бројеви
Клизни прозор

## Slide 32: Клизни прозори – пошиљалац (2)
Транспортни слој прихвата од апликативног још један сегмент ...
  Транспортни шаље, јер је LFS–LAR  5
..
5
6
7
..
2
3
4
5
2
3
..
LAR
LFS
W=5
Потврђено
Непотврђено
3
..
Недоступно
редни бројеви
4

## Slide 33: Клизни прозори – пошиљалац (3)
У међувремену стиже потврда за наредни сегмент…
  Прозор се помера, и једно место у баферу је ослобођено
  LFS–LAR  4 (поново може да се шаље један)
..
5
6
7
2
3
4
5
2
3
..
LAR
LFS
W=5
Потврђено
3
..
Недоступно.
Доступно
редни број
..
2
Непотврђено

## Slide 34: Клизни прозори – прималац варијанта „Врати се N“
Прималац има бафер величине 1
  Притом чува и вредност променљиве LAS = редни број последњег сегмента прослеђеног апликативном слоју
Након примања сегмента:
  Ако је редни број LAS+1, онда га:
    прихвати,
    проследи апликативном,
    ажурирај LAS:=LAS+1
    и пошаљи потврду
  Иначе одбаци

## Slide 35: Клизни прозори – прималац варијанта „Селективно понављање“
Прималац прослеђује апликативном по реду, а баферише сегменте и ако нису по реду (бафер величине W)
Путем ACK сегмента, прималац:
  потврђује највиши уређени сегмент,
  а додатно и шаље информацију о сегментима који нису по реду
TCP користи овај приступ

## Slide 36: Клизни прозори – прималац варијанта „Селективно понављање“ (2)
Баферише W сегмената
Одржава стање променљиве LAS
Прихвата ако је из опсега [LAS+1, LAS+W] и притом:
  Баферише сегменте из опсега [LAS+1, LAS+W]
  Прослеђује апликативном слоју ако стигне сегмент са бројем LAS+1
    Притом, ажурира LAS:=LAS+1
  Шаље потврду

## Slide 37: Клизни прозори - ретрансмисије
„Врати се N“ пошиљалац има један тајмер:
  Када истекне, поново шаље све баферисане сегменте почев од LAR+1
„Селективно понављање“ пошиљалац има тајмер за сваки непотврђени сегмент:
  По истеку, шаље поново
  У просеку ради мање ретрансмисија

## Slide 38: Транспортни слој
Контрола тока

## Slide 39: Контрола тока
Шта ако прималац споро прихвата податке?
  Мобилни телефон можда спорије шаље информације апликативном слоју
  Потребно је некако усагласити брзину слања...
Слање видеа
Сервер
Мобилни телефон
Превише информација…
Notes: Icons from pixabay

## Slide 40: Клизни прозори - прималац
Нека нпр. прималац има бафер величине W
  Иницијално, бафер је празан
  Део пре тога је послат апликативном слоју...
..
5
6
7
5
2
3
..
LAS
W=5
Послато горе
3
..
Недоступно
редни бројеви
5
5
5
5
Доступно
Клизни прозор

## Slide 41: Клизни прозори - прималац (2)
Нека након тога пристигну два сегмента, али програм и даље не позива recv()
  LAS расте, али не можемо да померимо прозор, јер апликативни слој још није добио податке!
..
5
6
7
5
2
3
..
LAS
W=5
3
..
Недоступно
Доступно
редни бројеви
5
5
5
5
4
4
ACK
Послато горе

## Slide 42: Клизни прозори - прималац (3)
Када стигну наредни сегменти, попуњава се бафер
  Након што се попуни, више није могуће примати, све док апликативни слој не прихвати сегменте
..
5
6
7
5
2
3
..
LAS
W=5
3
..
Недоступно
Нема више места
редни бројеви
5
4
4
4
4
4
Потврђено
Послато горе

## Slide 43: Клизни прозори - прималац (4)
Апликативни коначно прихвата два сегмента
  Прозор се помера
..
5
6
7
5
2
3
..
LAS
W=5
3
..
Недоступно
Доступно
редни бројеви
5
5
5
5
4
4
4
Потврђено
Послато горе

## Slide 44: Контрола тока
Избегавање губитка на страни примаоца:
  Прималац говори пошиљаоцу доступно стање бафера
  win= број доступних места у баферу
..
5
6
7
5
2
3
..
LAS
W=5
3
..
Недоступно
Доступно
редни бројеви
5
5
5
5
4
4
Потврђено
Послато горе

## Slide 45: Контрола тока (2)
Пошиљалац користи WIN као ефективну информацију о величини прозора
..
5
6
7
5
2
3
..
LAS
WIN=3
3
..
редни бројеви
5
5
5
5
4
4
Послато горе
Потврђено
Недоступно

## Slide 46: Контрола тока (3)
TCP пример
  4KB бафер код примаоца
  Бафер је циркуларан
  seq + величина сегмента < ack+win
Notes: CN5E slides #6-53

## Slide 47: Транспортни слој
Паузе (тајмаути) за ретрансмисију

## Slide 48: Ретрансмисије
Стратегија за детекцију губитка је истек паузе?
  Постави тајмер када је сегмент послат
  Деактивирај тајмер када се добије потврда
  Ако се тајмер активира, уради ретрансмисију
Да ли је ово добра стратегија?
Ретрансмисија!
Notes: Stopwatch from openclipart.org

## Slide 49: Одређивање трајања паузе
Пауза мора да буде добро оцењена
  Превелике паузе успоравају кретање прозора
  Прекратке изазивају сумњиве ретрансмисије
Лако се одређује за LAN (слој везе)
  Кратак кабл, познате руте  предвидљив RTT
Тешко за Интернет (транспортни слој)
  Широк опсег, променљив RTT

## Slide 50: Промена RTT кроз време (за исти пренос)
Chart: 
време (s)
RTT (ms)
Notes: У питању је исти трансфер, а промене настају, због мрежног слоја.
Редови чекања (бафери) на рутерима су главни узрок, али се и руте такође могу мењати...
Ово се тиче загушења, које ће касније бити обрађено...

## Slide 51: Промена RTT кроз време (2)
Chart: 
Варијације због редова чекања на рутерима (загушење), променама рута пакета, итд.
Време пропагације (+време преноса) ≈ 2D
RTT (ms)
време (s)

## Slide 52: Промена RTT кроз време (3)
Chart: 
Предуга пауза
Прекратка пауза
Мора се прилагодити стању мреже!
RTT (ms)
време (s)

## Slide 53: Прилагодљиве паузе (тајмаути)
Идеја је да се оцени краткорочни RTT и његова варијанса
И онда то искористи за постављање трајања паузе
Формула заснована на померајућим просецима:
  SRTTN+1 = 0.9*SRTTN + 0.1*RTTN+1
  SvarN+1 = 0.9*SvarN + 0.1*|RTTN+1– SRTTN+1|
Пауза треба да буде увек изнад оцене RTT:
  TCP TimeoutN = SRTTN + 4*SvarN
  Што је већа варијанса, мање смо сигурни, па је и горња граница више удаљена
Notes: Формула за оцењивање наредног SRTT

## Slide 54: Пример прилагодљиве паузе
Chart: 
RTT (ms)
SRTT
Svar
време (s)

## Slide 55: Пример прилагодљиве паузе (2)
Chart: 
RTT (ms)
Пауза (SRTT + 4*Svar)
Кратка пауза
време (s)

## Slide 56: Транспортни слој
TCP – Transmission Control Protocol

## Slide 57: TCP својства
Поуздан ток бајтова
Засован на везама
Клизни прозори зарад поузданости
  Са прилагодљивим паузама
Контрола тока за споре примаоца

## Slide 58: Поуздан ток бајтова
Сегменти се могу кретати неуређено и непоуздано кроз мрежни и остале ниже слојеве
  Међутим, транспортни слој их уређује, проверава, и апликативном шаље поуздано и по реду
Четири независно послата сегмента, сваки са по 512 бајтова
2048 уређена бајта послата поуздано апликативном слоју
Пошиљалац
Прималац
Notes: CN5E slides #6-48

## Slide 59: Поуздан ток бајтова (2)
Слање и примање података у оба смера
  Контролне информације (нпр. ack) се често шаљу као делови долазних сегмената за податке из другог смера (шлепање)
A
B
data ba
ack ab
ack ba
data ab
Notes: CN5E slides #6-48

## Slide 60: TCP заглавље
Портови идентификују програме (socket API)
  16-битни идентификатори
Notes: CN5E slides #6-49

## Slide 61: TCP заглавље (2)
seq/ack бројеви се користе у оквиру протокола клизних прозора
Notes: CN5E slides #6-49

## Slide 62: TCP клизни прозори - прималац
Кумулативни ACK говори који је следећи очекивани бајт (“LAS+1”)
Опционо, користе се и селективни ACK-ови (SACK) зарад оптимизације
  Листање до три опсега примљених бајтова
ack до 100 и SACK 200-299

## Slide 63: TCP клизни прозори – пошиљалац
Користи прилагодљиву паузу за ретрансмисију сегмената који почињу од LAS+1
Користи хеуристику како би брже закључио који сегменти су изгубљени и тиме избегао истек паузе
  Хеуристика: “три дуплирана ACK-а” имплицирају губитак
ack 100
ack 100, 200-299
ack 100, 200-399
ack 100, 200-499
Пошиљалац закључује да су сегменти 100-199 изгубљени

## Slide 64: Остали детаљи о TCP
Постоји још много детаља у вези са TCP протоколом...
Такође постоје и други протоколи на транспортном слоју ...
Проблем загушења на транспортном слоју ћемо само формулисати
  Поред тога, биће дата идеја за решавање овог проблема

## Slide 65: Транспортни слој
Контрола загушења, формулација проблема и скица решења

## Slide 66: Природа загушења
Као што знамо, рутери и скретнице користе бафере, зарад побољшања перформанси
Организација бафера је обично FIFO (редови чекања)
. . .
. . .
. . .
. . .
Улазни бафери
Излазни бафери
Чип
Улаз
Излаз
Notes: Cisco icon library

## Slide 67: Природа загушења (2)
Редови чекања помажу при апсорбовању краткорочних скокова у саобраћају (енг. Traffic bursts)
Међутим, они нису дизајнирани за дугорочна или средњерочна стања у којима је улазни саобраћај већи од излазног саобраћаја
Оваква стања се називају загушењем
  Нпр. гужва у друмском саобраћају је последица шаблонске употребе путева (излазак, одлазак на посао и сл.)

## Slide 68: Ефекти загушења
Перформансе се драстично смањују како се повећава оптерећење – изазива се колапс
Notes: Sign from openclipart.org

## Slide 69: Алокација протока
Битан задатак у решавању проблема загушења је додељивање капацитета пошиљаоцима
  Добра додела треба да буде ефикасна и равноправна
Ефикасност подразумева да је скоро цео капацитет употребљен, али нема загушења
Равноправност подразумева да сваки пошиљалац добија рационални удео протока

## Slide 70: Алокација протока (2)
Изгледа да транспортни и мрежни слој морају да раде заједно на решавању овог проблема
Мрежни слој детектује загушење
  Само је он свестан овога (транпспортни је на вишем логичком нивоу, а слој везе на нижем)
Транспортни слој изазива загушење
  Али он може и да га разреши, тако што редукује оптерећење

## Slide 71: Алокација протока (3)
Оквирна идеја:
  Пошиљаоци прилагођавају свој одлазни саобраћај на основу онога што детектују из мреже
  Ово прилагођавање треба да има у виду ефикасност и равноправност
  Прилагођавање мора да буде стално, јер се стање мреже стално мења

## Slide 72: Транспортни слој
Адитивно повећање и умножено смањење (Additive Increase Multiplicative Decrease – AIMD)

## Slide 73: AIMD
AIMD је контролни механизам који омогућава достизање добре алокације:
  Пошиљаоци адитивно повећавају брзину слања података док мрежа не постане загушена
  Након тога је умножено смањују када уоче загушење
  TCP користи ово у некој форми

## Slide 74: AIMD (2)
Подаци пошиљаоца 1 и 2 пролазе кроз исту тачку загушења „уско грло“
  Међутим, пошиљаоци не могу да комуницирају директно
Рутер је тај који нпр. може да сигнализира
  Шаље бинарно 0/1 ако (не/)постоји загушење
Остатак мреже
Уско грло
Рутер
Пошиљалац 1
Пошиљалац 2
1
1
1

## Slide 75: AIMD (3)
Свака алокација је допустива, али нису све добре...
Чвор 1
Чвор 2
0
1
1
Равноправно
Ефикасно
Оптимално
Загушено
Notes: Draw ai and md lines

## Slide 76: AIMD (4)
AI и MD померају тачку алокације на следећи начин:
Чвор 1
Чвор 2
0
1
1
Равноправно, y=x
Ефикасно, x+y=1
Оптимална тачка
Загушено
Умножено смањење ка коорд. почетку
Адитивно увећање

## Slide 77: AIMD (5)
Адитивно увећање помера под углом од 45 степени
Чвор 1
Чвор 2
0
1
1
Равноправно
Ефикасно
Загушено
Почетна тачка

## Slide 78: AIMD (6)
Умножено смањење враћа релативно према тренутном протоку
Већи проток  већа дужина пројекције
Чвор 1
Чвор 2
0
1
1
Равноправно
Ефикасно
Загушено
Почетна тачка

## Slide 79: AIMD карактеристике
Конвергира ка оптималној тачки алокације
  Пресеку правих ефикасности и равноправности
  Ради и у вишедимензионом сценарију
Остали приступи не раде посао, пробајте: MIAD, MIMD, AIAD
Захтева само бинарни одговор/сигнал од мреже да би радило

## Slide 80: Бинарни одговори мреже
Неколико могућих типова сигнала је у употреби
  TCP користи први
Сигнал | Пример протокола | +/-
Губитак пакета | TCP NewReno Cubic TCP (Linux) | Поуздано детектује Касно чује
Кашњење пакета | Compound TCP (Windows) | Рано чује Прави претпоставку
Сигнал рутера | TCP са експлицитним сигналом загушења | Рано чује Захтева подршку рутера