## Slide 1: Рачунарске мреже
Александар Картељ
kartelj@matf.bg.ac.rs
Наставни материјали су преузети од: TANENBAUM, ANDREW S.; WETHERALL, DAVID J., COMPUTER NETWORKS, 5th Edition, © 2011
и прилагођени настави на Математичком факултету, Универзитета у Београду.
Slide material from: TANENBAUM, ANDREW S.; WETHERALL, DAVID J., COMPUTER NETWORKS, 5th Edition, © 2011.
Electronically reproduced by permission of Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey

## Slide 2: Апликативни слој
Преглед

## Slide 3: Апликативни слој
Стигли смо до врха 
Протоколи апликативног слоја су често део апликације (програма)
  Немају нужно GUI, нпр. DNS који ћемо ускоро изучити
TCP
IP
802.11
HTTP
app
OS
Кориснички ниво
(NIC)

## Slide 4: Апликативни слој (2)
Поруке апликативног слоја се често деле на сегменте, а ови даље обично припадају јединственом пакету
  Дакле, порука апликативног слоја је у више IP пакета …
802.11
IP
TCP
HTTP
802.11
IP
TCP
HTTP
802.11
IP
TCP
HTTP
HTTP

## Slide 5: Интеракција са транспортним слојем
Апликацијама треба „свашта“; нешто од захтевних функционалности и не постоји на транспортном слоју
UDP
DNS
TCP
Секвенца порука различитих дужина, поузданост
Web
UDP
Непоуздана секвенца (ток) података у реалном времену
Skype
Кратке, поуздане поруке
Поузданост!
Личи на TCP, али је ок UDP!

## Slide 6: Еволуција Интернет апликација
2010
1970
1990
1980
2000
Саобраћај
File Transfer (FTP)
Email (SMTP)
News (NTTP)
Secure Shell (ssh)
Telnet
Email
Web (HTTP)
Web (CDNs)
P2P (BitTorrent)
Web (Video)
???

## Slide 7: Теме за следећи пут
DNS – пресликавање имена на IP адресе
HTTP – протокол за WWW
Веб проксији и кеширање
CDN –брза испорука и репликација садржаја
Peer-to-peer (BitTorrent) – систем равноправних чворова

## Slide 8: Апликативни слој
DNS - Систем за пресликавање имена на IP адресе (енг. Domain Name System)

## Slide 9: Тема
Хоћемо да приступимо страници на Интернету путем имена, а не путем IP адресе. Зашто је тако боље?
У пракси се уместо име, чешће користи термин домен
Организација простора имена
  Неизводљиво да један рачунар може да садржи све информације...
Процес одређивања адресе за тражено име
www.uw.edu?
Мрежа
128.94.155.135

## Slide 10: Имена и адресе
Имена су идентификатори ресурса (како се нешто зове?)
Адресе су локатори ресурса (где се шта налази?)
Одређивање адресе (енг. name resolution) је пресликавање имена на адресу
Табела
Име, нпр.
“Andy Tanenbaum,”
Или “flits.cs.vu.nl”
Адреса, нпр.
“Vrije Universiteit, Amsterdam”
или IPv4 “130.30.27.38”
Пронађи

## Slide 11: Пре DNS – HOSTS.TXT
Табела свих пресликавања на ARPANET-у се налазила у датотеци HOSTS.TXT коју су на дневној основи преузимали сви чворови са једног централног чвора
Имена су иницијално била неструктуирана, а после су постала хијерархијска, нпр. lcs.mit.edu
  Тачка раздваја ниво хијерархије
Тешко за управљање и неефикасно како је ARPANET растао...

## Slide 12: DNS
Систем (апликација) која врши пресликавање имена у IP адресу
  www.uwa.edu.au  130.95.128.140
Циљеви:
  Лак за управљање када постоји велики број корисника
  Ефикасан
Приступ:
  Наравно, дистрибуирана табела, хијерахијских организована
  Аутоматски протокол за повезивање делова хијерахије

## Slide 13: DNS (2)
Корени чвор „.“ (тачка) се обично изоставља
Notes: CN5E slides #7-4. Spell out name robot.cs.washington.edu

## Slide 14: TLD – кровна имена (енг. Top-Level Domains)
Одржава организација ICANN (Internet Corp. for Assigned Names and Numbers)
  Започела са радом 1998. године; финансијки и политички интереси...
22+ основна TLD
  Иницијално 6 TLD: .com, .edu , .gov., .mil, .org, .net
  Касније додати: .aero, .museum, .xxx, ...
~250 националних TLD
  Двословни, нпр. “.au”
  Многи „погодни“ су комерцијализовани, нпр .tv (Tuvalu)
  Разна довијања: instagr.am (Armenia), goo.gl (Greenland), ...

## Slide 15: DNS зоне
Зона је непрекидно парче простора имена
  Делегирање је „подела“ на подзоне ради лакше и ефикасније организације
Зона
Делегирање
Notes: CN5E slides #7-8

## Slide 16: DNS зоне (2)
Зоне су основ за даљу дистрибуцију
  EDU регистар је надлежан за сва имена која се завршавају са .edu
  UW надлежан за имена са суфиксом washington.edu
  CS&E надлежан за суфикс cs.washington.edu
Свака зона има надлежни сервер имена
  Он зна контакте за делегирање, односно сервере имена за подзоне
  Нпр. сервер имена за .edu зна за сервер имена зоне washington.edu

## Slide 17: DNS слогови (енг. DNS records)
Свака зона садржи подешавања (слогове) који пружају:
  Информације о именованим рачунарима
  Информације везане за слање поште
  Информације о параметрима
Тип слога | Значење
SOA | Разни параметри зоне...
A | IPv4 адресе именованих рачунара
AAAA (“квад A”) | IPv6 адресе именованих рачунара
CNAME | На који рачунар се шаље www, ftp итд.
MX | Имена рачунара који се користе за мејлове
NS | Сервер имена за зону
Notes: CN5E figures #7-4

## Slide 18: DNS слогови (2)
IP адресе именованих рачунара у зони
Сервер имена
Мејл сервер
Notes: CN5E figs

## Slide 19: Апликативни слој
DNS одређивање адреса (DNS resolution)

## Slide 20: DNS одређивање адреса
Неки рачунар (клијент) контактира DNS како би му овај послао IP адресу неког другог рачунара на Интернету
Општа идеја је да:
  Рачунар контактира свој најближи DNS (локални DNS) Локални DNS, ако не зна тражено име од раније, започиње тражење са корених сервера имена (edu, com...)
  Па се онда иде ниже кроз хијерахију...

## Slide 21: DNS одређивање адреса (2)
flits.cs.vu.nl захтева адресу за robot.cs.washington.edu
Notes: CN5E slides #10-88

## Slide 22: Итеративни и рекурзивни DNS
Рекурзивни DNS
  Рекурзивни DNS завршава цео посао за клијента, тј. он налази IP адресу и враћа је клијенту
  У претходном примеру, то значи да локални DNS испоручује клијенту тражену адресу
Итеративни DNS
  Ако не зна за име, итеративни само враћа референце на друге DNS-ове који знају одговор (и ти референтни могу бити итеративни или рекурзивни)
  У претходном примеру је нпр. локални био рекурзивни, корени су увек итеративни, и неко је на крају одговорио.

## Slide 23: Итеративни и рекурзивни DNS (2)
Рекурзивни
  Смањује оптерећење ономе ко захтева информацију
  Омогућава памћење (кеширање) за претходне упите, што може побољшати перформансе на страни онога ко пита
Итеративни
  Не захтева велику меморију, само памћење директних потомака (сервера имена нижег нивоа)
  Једини избор уколико се DNS „бомбардује“ захтевима, као нпр. корени DNS сервери

## Slide 24: Кеширање
Кашњење у одређивању имена треба да буде мало
  Како не би предуго чекали за нпр. учитавање сајта
Ако је име кеширано у DNS серверу, он одговара моментално, без питања других DNS
  Информације о делу имена се такође могу искористити
  Одговори од DNS у себи садрже TTL за кеширање
Неки DNS на путањи упита
захтев
осталиDNS
одговор
Кеш

## Slide 25: Кеширање (2)
Ако flits.cs.vu.nl сада тражи eng.washington.edu
  Локални DNS (ако је рекурзиван) ће знати добар део пута
1: захтев
2: захтев
UW сервер имена
(за washington.edu)
3: eng.washington.edu
4: eng.washington.edu
Локални сервер имена (за cs.vu.nl)
Знам кога да питам за washington.edu!
Кеш
Notes: Derived from CN5E slides #10-88

## Slide 26: Локални DNS сервер
Обично у власништву фирме или ISP
  Али могу бити и на клијенту или AP (приступној тачки)
  Постоје и јавно доступни нпр. Google јавни DNS
Клијенти морају да знају ко им је локални DNS
  Ово се обично подешава путем DHCP о истом трошку када се рачунару у мрежи шаље сопствена IP адреса

## Slide 27: Корени DNS сервери
Корени „.“ DNS чини заправо 13 сервера
  a.root-servers.net до m.root-servers.net
  Њихове IP адресе су фиксиране у подешавањима свих других DNS сервера
Заправо има >250 реплицираних корених DNS сервера
  Нпр. за a.root-servers.net може бити двадесетак различитих физичких машина које се мапирају на ово име (у зависности од близине онога ко захтева – anycast)
  Врло поуздани и ефикасни

## Slide 28: DNS поруке
Захтеви и одговори (све стаје у један сегмент)
  Користе UDP, порт 53
  Користи ARQ за поузданост
  Поруке се идентификују 16-битном ознаком
захтев
Одговор
Време
Клијент
Сервер
ID=0x1234
ID=0x1234

## Slide 29: DNS поруке (2)
Боље перформансе и поузданост помоћу реплика
  Вишеструки DNS сервери за исту зону
  Клијент се обраћа једном од њих; па неком другом у случају отказа
  Помаже и у балансирању протока
Захтев?
A
B
C
A, B или C

## Slide 30: Апликативни слој
HTTP – протокол за преузимање Интернет докумената (енг. HyperText Transfer Protocol)

## Slide 31: HTTP
Основни протокол за преузимање Интернет докумената
  Интернет странице су такође вид документа
Тачније би било WWW (или само Веб) документи
  WWW – скуп свих повезаних докумената – логички ниво
  Интернет се односи на скуп повезаних машина – физички ниво
захтев
Мрежа
Notes: Icon from openclipart.org, cisco icons

## Slide 32: Веб страница
HTTP захтев
HTTP одговор
Страница као скуп независних HTTP трансакција
Notes: CN5E slide #7-25

## Slide 33: HTTP протокол
Користи TCP, обично порт 80
Користи се и на страни клијента (прегледач) и на страни сервера (Веб сервер)
TCP
IP
802.11
прегледач
HTTP
TCP
IP
802.11
Веб сервер
HTTP
захтев
одговор

## Slide 34: Кораци у преузимању Веб документа
Корисник, нпр. човек, укуца адресу Веб документа:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Vegemite
Кораци:
  Одређивање IP адресе
  Успостављање TCP везе са сервером (машином на циљној IP адреси)
  Слање HTTP захтева за конкретним документом на серверу
  (Чекање HTTP одговора)
  Извршавање или преузимање уграђених докумената (слика, видеа, ...)
  Гашење TCP веза (или веза)
протокол
релативна путања до документа
име придружено
IP адреси

## Slide 35: Статички и динамички Веб документи
Статички Веб документи су датотеке са фиксним садржајем, нпр. слика, видео, статичка html страница, ...
Динамички Веб документ је датотека добијена као резултат извршавања програма:
  Нпр. html страна добијена као резултат претраге на Google.
Notes: CN5E slides #7-34

## Slide 36: HTTP протокол (2)
Команде које се користе при формирању захтева
Метода | Опис
GET | Чита и враћа садржај Веб документа
HEAD | Чита заглавље Веб док.
POST | Додаје податаке Веб док.
PUT | Складишти Веб док.
DELETE | Уклања Веб док.
TRACE | Приказује долазни захтев
CONNECT | Веза кроз прокси
OPTIONS | Параметри захтева
Преузми документ
Пошаљи податке
Notes: CN5E figures #7-40

## Slide 37: HTTP протокол (3)
Кодови који се враћају кроз одговор (поред самог одговора наравно)
Код | Значење | Примери
1xx | Информација | 100 = сервер прихвата захтев
2xx | Успех | 200 = захтев успео
3xx | Преусмерење | 301 = документ померен
4xx | Грешка клијента | 403 =забрањен приступ; 404 = нема документа
5xx | Грешка сервера | 500 = интерна логичка грешка
Notes: CN5E figures #7-41

## Slide 38: HTTP протокол (4)
Додатне заглавља захтева или одговора:
Функција | Примери заглавља
Инфо о прегледачу (клијент сервер) | User-Agent, Accept, Accept-Charset, Accept-Encoding, Accept-Language
Инфо о кеширању (оба смера) | If-Modified-Since, If-None-Match, Date, Last-Modified, Expires, Cache-Control, ETag
Стање прегледача (клијент сервер) | Cookie, Referer, Authorization, Host
Тип садржаја (сервер клијент) | Content-Encoding, Content-Length, Content-Type, Content-Language, Content-Range, Set-Cookie
Notes: CN5E slides #7-46

## Slide 39: Апликативни слој
HTTP перформансе

## Slide 40: PLT – време учитавања документа (енг. Page Load Time)
PLT је кључна мера перформанси
  Време протекло од клика до учитавања документа
  Чак и мало повећање PLT има велик утицај на смањење задовољства корисника
PLT зависи од много фактора
  Структура документа
  Верзије HTTP (и TCP!) протокола
  Мрежног протока и RTT

## Slide 41: Раније перформансе (2)
HTTP/1.0 користио једну TCP везу да преузме све документе
  Једноставна имплементација
  Веома лош PLT…
Notes: CN5E slides #7-43

## Slide 42: Начини за смањење PLT
Смањивање послатог садржаја
  Мање слике, gzip компресија
Прилагођавање HTTP да боље користи проток
Избегавање поновних истих HTTP захтева
  Кеширање и Веб проксији
Померање садржаја да буде ближи кориснику
  CDN

## Slide 43: Паралелне TCP везе
Једноставан начин за побољшање PLT
  Прегледач нпр. истовремено ради са 8 HTTP контекста
    Сваки контекст прави одвојену TCP везу
  Сервер не захтева промену, само клијент односно прегледач
  Сада 8 HTTP веза може боље да искористи доступни проток
  Све раде истовремено, па се не гомилају кашњења која настају због успостава TCP веза

## Slide 44: Трајне (вишеструко употребљиве) везе
Уместо паралелних TCP веза, може се користити и трајна (вишеструко употребљива) веза
  Направи се једна TCP веза за све ресурсе ка једном серверу
  Она се после дели међу независним HTTP захтевима ка том серверу

## Slide 45: Трајне везе (3)
Почетни сценарио: један захтев по TCP вези
Сценарио 2:
Једна успостава везе, па више HTTP захтева
Сценарио 3:
Једна успостава везе, па проточно слање захтева, без чекања одговора
Notes: CN5E slides #7-43

## Slide 46: Апликативни слој
HTTP кеширање и HTTP проксији

## Slide 47: Тема
HTTP кеширање и HTTP проксији
  Омогућавање вишеструке употребе истог садржаја
Сервер
Клијенти
Прокси
Кеш
Notes: Icon from openclipart.org, ciscon icons

## Slide 48: HTTP кеширање
Корисници често посећују исту страницу више пута
  Ово омогућава чување локалне копије
  Кеширање подразумева чување и употребу локалне копије
Питање:
  Када је исправно користити локалну копију?
Мрежа
Кеш
Локалне копије
Сервер

## Slide 49: HTTP кеширања (2)
Копија се сматра за исправну ако није истекла
  Сервер доставља време истицања садржаја у виду додатног поља (обично се зове „expires“)
Ако је копија исправна, користи се у тој форми, па није потребно преузимање са сервера
Мрежа
Кеш
Сервер

## Slide 50: HTTP кеширање (3)
Ако копија није локално исправна, мора се извршити провера исправности копије на серверу
  Клијент шаље серверу условни GET захтев (у којем су и информације о локалној копији)
    На основу њих сервер сазнаје да ли је локална копија застарела и у складу са тим шаље/или не шаље нови садржај
  Могућа је и провера заснована на садржају употребом „Etag“ заглавља – неки вид хеш кода
Мрежа
Кеш
Сервер

## Slide 51: HTTP кеширање (4)
Notes: CN5E slides #7-47

## Slide 52: HTTP проксији
Посредник између групе клијената и веб сервера
  Различити клијенти такође могу да користе исти садржај тако да има смисла кеширати садржај и за групу клијената, а не само појединца
  Додатно, у прокси се могу уградити и сигурносни механизми, забрана садржаја (цензура) и слично...
    Корисно за компаније, организације, ISP, …

## Slide 53: HTTP проксији (2)
Клјиент контактира прокси; прокси потом потенцијално контактира сервер
Кеш
Садржај је близу клијента
Садржај далеко од клијента
Notes: CN5E figures #7-69

## Slide 54: Апликативни слој
CDN – мреже за испоруку садржаја (енг. Content Delivery Networks)

## Slide 55: Тема
CDN
  Ефикасна испорука често коришћеног садржаја; смањује чекање; смањење потрошње укупног протока
  Идеја: поставити популаран садржај ближе клијентима
Садржај
Копија
Клијенти
Notes: Icon from openclipart.org, cisco icons

## Slide 56: Сценарио без CDN-а
Слање садржаја од извора ка 4 клијента
Укупно 4 x 3 = 12 “хопова”
Извор
Корисник
Корисник
. . .
Notes: Go over paths
Icons from Cisco icon library, http://www.cisco.com/web/about/ac50/ac47/2.html. “Cisco icons are globally recognized and generally accepted as standard for network icon topologies. You may use them freely, but you may not alter them.”

## Slide 57: Сценарио са CDN-ом
Слање захтева мањи број 4 + 2 = 6 “хопова”
Извор
Клијент
Клијент
. . .
Копија
Notes: Circle replica
Icons from Cisco icon library, http://www.cisco.com/web/about/ac50/ac47/2.html. “Cisco icons are globally recognized and generally accepted as standard for network icon topologies. You may use them freely, but you may not alter them.”

## Slide 58: Постављање садржаја близу клијената?
Први ниво је употреба локално кеширања (прегледач) и кеширања на проксијима
  Помаже, али је ограничено на садржаје које учестало користи појединац или група појединаца
Шта ако је садржај популаран на вишем нивоу, нпр. слике са социјалних мрежа, видео спотови итд.
  Онда копије желимо да поставимо географски циљано
  Ово се може свести на употребу DNS

## Slide 59: CDN
Notes: CN5E slides #7-81

## Slide 60: CDN (2)
DNS одређивање адресе може да додели различите одговоре различитим клијентима
  Сваком клијенту се да IP адреса најближе копије
Notes: CN5E slides #7-82

## Slide 61: Апликативни слој
P2P модел испоруке садржаја, BitTorrent протокол
(енг. Peer-to-Peer - P2P)

## Slide 62: Тема
P2P модел испоруке садржаја – алтернатива за CDN
  Нема централних, битнијих чворова
    Свако је и клијент и сервер (испоручује и добавља садржај)
  Сви чворови су равноправни
  BitTorrent је пример реализације оваквог типа система
Peer
Peer
Peer
Peer
Peer
Notes: Icon from openclipart.org

## Slide 63: P2P
Циљ је испорука садржаја без централизованих механизама
  Ефикасно се понаша и са повећањем броја чворова
  Може се постићи и висока поузданост
Кључна идеја је да чворови помажу једни другима
  Иницијално систем Napster 1999. године за дељење музичких садржаја (угашен због тога што је имао централизовани списак садржаја)
  Од 2001. BitTorrent – нема дељени регистар садржаја, па се не може оптужити појединац

## Slide 64: P2P изазови
Нема сервера на који се може ослонити
  Комуникација између чворова мора да буде самоодржива и дистрибуирана
  Постоје изазови при повећању броја чворова …
Peer
Peer
Peer
Peer
Peer

## Slide 65: P2P изазови (2)
Подстицај за учешће чвора
  Зашто би чворови помагали једни другима?
Децентрализација
  Како се проналази садржај без централног регистра (индекса)?

## Slide 66: Подстицај за учешће чвора
Чвор испоручује и добавља садржај:
  Преузима ( ) да би помогао себи,
  Шаље ( ) да би помогао другима
  „Ја ћу послати теби ако ти пошаљеш мени...“

## Slide 67: Омогућавање децентрализације
Чвор мора да научи где се налази садржај
  DHT дистрибуиране хеш табеле (енг. Distributed Hash Tables)
DHT користе алгоритме за рад са дистрибуираним индексом
  Индекс је дистрибуиран преко свих чворова
  Индекс за тражени садржај даје списак свих чворова који га садрже
  Сваки чвор има приступ индексу

## Slide 68: BitTorrent
Стандардни P2P систем који се данас користи
  Веома брз раст, могућност преноса великих датотека
  Чини велики део Интернет саобраћаја данас
  Користи се за легални и илегални садржај
Достављање података посредством „торената“:
  .torrent датотека садржи мета податке, попут списка датотека, величине...
  Садржај се шаље у деловима због паралелизма
  Не узимају се сви делови редом, зашто?
  Списак чворова не мора бити у DHT
    Може бити и наведен на тзв. Tracker серверима – рачунари чија је намена да памте спискове чворова који поседују одређену датотеку (данас се све мање користе због појаве DHT)

## Slide 69: BitTorrent протокол
Кораци у раду протокола:
  Започиње са са torrent датотеком
    У њој су или локација Tracker сервера
    Или информације потребне да би се контактирао DHT
  Размена података са различитим чворовима
    Имам делове садржаја који треба другима, други имају делове садржаја који треба мени  трговина
  Што више делова шаљем, више и добијам?
    Одлазни саобраћај према неком чвору ће пратити долазни саобраћај са њега

## Slide 70: BitTorrent протокол (2)
Чворови који имају садржај или желе да га преузму се повежу и започињу размене...

## Slide 71: BitTorrent протокол (3)
Делови који се шаљу су обично насумично изабрани
  Ако би се слали редом, могућност трговине би се значајно смањила

## Slide 72: BitTorrent протокол (4)
Обуставља се саобраћај према чворовима који не сарађују
STOP
STOP
STOP
XXX