## Slide 1: VHDL примери

## Slide 2: Лоша пракса
Лоша пракса
  Асинхрони ресет
  Блокирање сигнала такта
  Генерисање изведеног сигнала такта

## Slide 3: Асинхрони ресет
Пример – бројач по модулу:
…
process (clk, asyn_clr) is
begin
if (asyn_clr = ‘1’) then
cnt_reg <= (others => ‘0’);
…
end process;
asyn_clr <= ‘1’ when (reset = ‘1’ or cnt_reg = ‘1010’ else
‘0’;

## Slide 4: Асинхрони ресет
Проблеми:
  Шум у транзицији са 1001 на 0000
  Шум на линији asyn_clr
  Колики период за сигнал клока одабрати?
Решење:
  Асинхрони ресет радити само на спољашни сигнал, да се систем доведе у почетно стање
  Користити синхроно учитавање 0000

## Slide 5: Асинхрони ресет

## Slide 6: Блокирање сигнала такта
Пример – користити и коло за спречавање учитавања података у регистар
…
process (gate_clk, reset) is
begin
…
if (gate_clk = ‘1’ and gate_clk’event) then
cnt_reg <= cnt_next;
…
end process;
gate_clk <= clk and en;

## Slide 7: Блокирање сигнала такта
Проблеми:
  Ширина генерисаног сигнала може да буде недовољна
  Шум на сигналу en може да „окине“ регистар
  Мрежа за дистрибуцију клока се тешко прави
Решење:
  За клок користити само сигнал генерисан специјализованим хардвером
  Синхрони en сигнал

## Slide 8: Блокирање сигнала такта
…
process (clk, reset) is
begin
…
if (clk = ‘1’ and clk’event) then
cnt_reg <= cnt_next;
…
end process;
cnt_next <= cnt_reg + 1 when en = ‘1’ else
cnt_reg;

## Slide 9: Генерисање изведеног сигнала такта
Различите компоненте раде на раличитим сигналима такта
Пример лоше употребе:
  Коришћење изведеног сигнала за спорије компоненте

## Slide 10: Генерисање изведеног сигнала такта
Различите компоненте раде на раличитим сигналима такта
Пример лоше употребе:
  Коришћење изведеног сигнала за спорије компоненте

## Slide 11: Генерисање изведеног сигнала такта
Проблеми:
  Прављење више мрежа за дистрибуцију клока
  Временска анализа?
Решење:

## Slide 12: FIFO бафер
Флексибилна комуникација између две компоненте

## Slide 13: FIFO бафер
Имплементација помоћу кружног реда

## Slide 14: FIFO бафер
Регистарски фајл + FIFO контролер
Показивачи на почетак и крај
Коло за одређивање статуса

## Slide 15: FIFO бафер

## Slide 16: Асоцијативни бафер
Памћење података као парове кључ – податак
Претраживање по кључу
Политика замене FIFO

## Slide 17: Множење са проточном обрадом
Критеријум за перформансе
  Кашњење
  Брзина генерисања резултата

## Slide 18: Множење са проточном обрадом

## Slide 19: Множење са проточном обрадом

## Slide 20: Арбитратор
Један ресурс
Два корисника

## Slide 21: Арбитратор

## Slide 22: DRAM контролер
Генерисање синхронизационих сигнала
Адреса се дели на два дела
  Прво се поставља адреса реда
  Након тога адреса колоне
Временски параметри
  Дужина трајања адресе реда Tras
  Дужина трајања адресе колоне Tcas
  Дужина трајања освежавања Tpr

## Slide 23: DRAM контролер

## Slide 24: DRAM контролер
Излаз може имати шум
Асинхрони DRAM је осетљив на шум
Направити синхрони излаз
  Look-ahead output buffer

## Slide 25: DRAM контролер
Пример Tras = 75ns Tcas = 15ns Tpr = 35ns
Минимална периода сигнала клока?
Како реализовати коло ако је потребана периода сигнала клока од 5 ns?