## Slide 1: Коначни аутомати

## Slide 2: Коначни аутомати
Апстрактан математички модел машине
Машина има стања у којима може да се налази
  Увек се налази у тачно једном стању
  Дефинисано је почетно стање
Транзиција је прелаз из једног стања у друго
  Догађа се кад је неки услов испуњен

## Slide 3: Шема КА

## Slide 4: КА имплементација
FF-vi – имплементација стања
Број могућих стања је 2број FF-ova
Следи приказ имплементације на нивоу логичких кола и имплементације на VHDL-у

## Slide 5: Пример – Провера парности
Дизајнирати логичко коло које као улаз прима низ битова и као резултат поставља јединицу на излазу ако је број јединица у улазном низу непаран, у супротном на излаз поставља нулу.
Пример:
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
паран | паран | непаран | паран | непаран | непаран | паран | паран

## Slide 6: Пример – Провера парности
Како изгледа коло које врши дату функцију?

## Slide 7: Кораци у дизајнирању
Дијаграм стања
  Коло је у једном од два стања
  Транзиција се догађа у сваком циклусу
  Излаз зависи од стања у коме се коло налази

## Slide 8: Кораци у дизајнирању
Таблица прелаза
Осмислити кодове стања
  Нека ПАРАН = 0 и НЕПАРАН = 1
Стање | Излаз | Улаз | Следеће стање
ПАРАН | 0 | 0 | ПАРАН
ПАРАН | 0 | 1 | НЕПАРАН
НЕПАРАН | 1 | 0 | НЕПАРАН
НЕПАРАН | 1 | 1 | ПАРАН
Стање | Излаз | Улаз | Следеће стање
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 9: Кораци у дизајнирању
Логичка функција изведена из табеле
Дијаграм кола
  XOR коло за рачунање следећег стања
  DFF за чување текућег стања
  Нема потребе за колом које рачуна излаз у овом примеру

## Slide 10: Кораци у дизајнирању
Преглед корака
  Специфицирати функцију КА (на српском)
  Нацртати дијаграм стања
  Направити симболичну таблицу прелаза
  Направити кодовану таблицу прелаза
  Извести логичку једначину
  Генерисати дијаграм логичког кола
    Регистре за чување стања
    Комбинациону логику за рачунање следећег стања и излаза

## Slide 11: Подела КА
Дизајнирање комплексног КА може се упростити
  Поделити КА на простије КА
  Простији КА интереагују тако да је излаз једног улаз у други

## Slide 12: Подела КА
Пре:
После:

## Slide 13: Пример – подела КА
Дијаграм стања пре поделе:

## Slide 14: Пример – подела КА
Дијаграм стања после поделе:

## Slide 15: Кодирање стања
Генерално:
  Број могућих стања је 2број FF-ova
  Број потребних FF-ova је log2(број стања)
Могуће је користити више FF-ova
  Пример: број стања = број FF-ova

## Slide 16: Кодирање стања
  број стања = број FF-ova
Зашто?
  Простије дизајнирање
    Дијаграм логичких кола сличан дијаграму стања
  Често омогућава простију и бржу комбинациону логику
Проблеми:
  Захтева велики број FF-ova
FPGA чипови су „богати“ FF-овима
  Приступ може дати добре резултате

## Slide 17: Пример - Провера парности
Како изгледа логичко коло где су стања кодирана на начин:
  број стања = број FF-ova
Генерално:

## Slide 18: Типови КА
Мурова мрежа
Милијева мрежа

## Slide 19: Пример – Детектор узлазне ивице
Битови се примају један по један
  000111010...
Дизајнирати КА који на излазу генерише импулс дужине једног циклуса када се у улазном низу деси прелазак са нуле на јединицу
  Приказати решење помоћу Мурове и Милијеве мреже

## Slide 20: Решење А

## Slide 21: Решење Б

## Slide 22: Мур vs. Mili
Мурова мрежа
Излаз зависи од тренутног стања
Можда више стања
Синхрони излаз
  Филтер ниске учестаности
  Кашњење од једне периоде сигнала такта
  Излаз је стабилан најмање једну периоду сигнала такта
Милијева мрежа
Излаз зависи од тренутног стања и улаза
Можда мање стања
Асинхрони излаз
  Пропушта сигнале високе фреквенције
  Излаз је одмах на располагању
  Излаз можда неће бити довољно дуго бити стабилан да буде употребљив

## Slide 23: Пар напомена у вези Мур vs. Mili
КА може да се састоји од комбинације Мурове и Милијеве мреже
  Није погрешно
  Мора се водити рачуна о тајмингу
Милијева мрежа се може модификовати тако да даје излаз као Мурова мрежа

## Slide 24: Милијева мрежа

## Slide 25: Процес имплементирања КА на VHDL-у
Кораци:
  Специфицирати функцију КА (на српском)
  Нацртати дијаграм стања
  Направити симболичну таблицу прелаза
  Доделити кодове за симболичке ознаке стања
  Написати изворни код за опис на нивоу понашања

## Slide 26: Начин писања изворног кода
Одвојити комбинациони део од дела за чување стања
Стања машине су експлицитно декларисана као елементи набројивог типа

## Slide 27: Чување стања
Део је секвенцијалан
  Користити процес
Скица изворног кода:
PROCESS (reset, clock)
BEGIN
IF (reset = ‘1’) THEN
tek_stanje <= stanje0;
ELSEIF (clock’EVENT AND clock = ‘1’) THEN
tek_stanje <= sled_stanje;
END IF;
END PROCESS;

## Slide 28: Комбинациони део
Део је комбинациони
  Користити процес који генерише комбинациону мрежу
Скица изворног кода:
PROCESS (ulaz, tek_stanje)
BEGIN
CASE tek_stanje IS
WHEN state0 =>
IF (ulaz = ...) THEN
izlaz <= <vrednost>;
sled_stanje <= stateX;
ELSE ...
END IF;

## Slide 29: Комбинациони део
WHEN state1 =>
IF (ulaz = ...) THEN
izlaz <= <vrednost>;
sled_stanje <= stateX;
ELSE ...
END IF;
WHEN state2 =>
IF (ulaz = ...) THEN
izlaz <= <vrednost>;
sled_stanje <= stateX;
ELSE ...
END IF;
...
END CASE;
END PROCESS;

## Slide 30: Пример – Семафор
СТАЊЕ | Мод операције |  | 
 | Нормални | Тест | Грешка
 | Време | Време | Време
ЦЗ ЦЖ ЗЦ ЖЦ | 30s 5s 45s 5s | 1s 1s 1s 1s | -- -- -- --
ЖЖ | -- | -- | Неодређено
Фреквенција сигнала клока је 50Hz